Република Србија- Град Чачак

ГРАД ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-1/10-2019-II

-отворени поступак -

Радови на изградњи система канализације у МЗ Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне станице

(редни број из плана набавки 1.3.1)

(ОРН - 45230000-радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова, аутопутева, путева, авионских писти и железничких пруга; завршни радови)

| Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на порталу јавних набавки, интернет страници www.cacak.org.rs и порталу службених гласила | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 17.10.2019. године до 12.00 |
| Јавно отварање: | 17.10.2019. године у 13.00 |

септембар 2019. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  404-1/10-2019-II/1, од 10.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  број 404-1/10-2019-II/2 од 10.09.2019. године, припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова

– Радови на изградњи система канализације у МЗ Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне станице -

ЈН бр. 404-1/10-2019-II

#### Конкурсна документација садржи:

| Поглавље |  | Назив поглавља |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Техничке спецификације |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Пуномоћје |
| VII | Модел уговора |  |
| VIII | Образац понуде |  |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона |
| XI | Образац трошкова припреме понуде |
|  | Образац 6 |
|  | Образац 7 |
|  | Образац 9 |
|  | Образац 15 |
|  | Прилог П/1 |

# I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Град Чачак

Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак

Матични број:  07183046

ПИБ: 101296508

Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003

Интернет страница: www.cacak.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-1/10-2019-II – Радови на изградњи система канализације у МЗ Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне станице

Назив и ознака из општег речника набавке:

(ОРН - 45230000-радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова, аутопутева, путева, авионских писти и железничких пруга; завршни радови)

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација је доступна и може се преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице града Чачка www.cacak.org.rs.

6. Контакт (лице или служба)

Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел; 032/344-169, фах: 032/346-003

# II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

## Предмет јавне набавке

Предмет  јавне  набавке бр. 404-1/10-2019-II је набавка  радова на изградњи система канализације у МЗ Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне станице

(ОРН - 45230000-радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова, аутопутева, путева, авионских писти и железничких пруга; завршни радови)

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И СЛ.

P R E D M E R   I    P R E D R A Č U N   R A D O V A
KRACI SISTEMA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA TRBUSANI I PRIJEVOR * deo MZ TRBUŠANI*

| Krak | Dužina (m) |
| --- | --- |
| TR 38-a | 420 |

| Br. Poz | Opis pozicije: | jm | Kol | Cena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Obeležavanje trase Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima – prelomima i šahtovima. Obračun po m obeležene trase. | m' | 420,00 |  |  |
| 2 | Rušenje kolovoza Na predviđenoj trasi cevovoda raskopati konstrukciju asfaltnog kolovoza za 10 cm šire od predviđene širine rova. Obračun po m2 izvršenih radova | m2 | 15,00 |  |  |
| 3 | Dovođenje u prvobitno stanje Posle montaže, ispitivanja i zatrpavanja cevovoda dovesti konstrukciju kolovoza u prvobitno stanje. Obračun po m2 izvršenih radova. | m2 | 15,00 |  |  |
| . | I UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 4 | Mašinski iskop rova u zemljištu III kategorije za rov cevovoda na dubini 0 –2 metra sa eventualnim podgađivanjem u dvostranoj oplati od dasaka ili metalnoj s obzirom na dubinu iskopa, ovo odrediti na licu mesta zajedno sa nadzornim organom. Podgrada mora garantovati potpunu sigurnost kako ljudstva tako i objekata koji se nalaze u blizini. Iskopani materijal odbaciti najmanje 1.00 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu je uračunato iskop, deponovanje zemlje na potrebnom rastojanju, grubo planiranje dna rova vodeći računa o projektovanom padu, crpljenje podzemne vode koja je ovde vrlo visoka(POSEBNO SE OBRAČUNAVA), kao i svi drugi troškovi. Obračun po m3 iskopane zemlje, a prema obračunu količina | m3 | 843,00 |  |  |
| 5 | Crpljenje vode iz rova tj. Sniženje podzemne vode radi obezbeđenja normalnih uslova rada pumpama određenog kapaciteta. Vodu odvesti na niža mesta i što dalje od rova. Obračun se vrši po stvarnom času crpljenja | Din/čas | 100,00 |  |  |
| 6 | Mašinski iskop rova u zemljištu III kategorije na dubini od 2- 4 m. / isti opis kao poz. 4/ | m3 | 800,00 |  |  |
| 6B | Mašinski iskop rova u zemljištu III kategorije na dubini od 4- 6 m. / isti opis kao poz. 4/ | m3 | 122,00 |  |  |
| 7 | Ručni iskop, produbljenje i proširenje na mestima izrade šahti i drugih delova objekta u zemlji III kateogorije, zemlju odbaciti na 1.00 m od ivice rova Obračun po m3 | m3 | 17,00 |  |  |
| 8 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa bez kamenja, nasipanje se vrši u slojevima od 20 do 30 cm.sa nabijanjem pogodnim mehaničkim sredstvima, kontrolu kvaliteta zbijenosti treba vršiti. Obračun po m3. | m3 | 1555,00 |  |  |
| 9 | Zatrpavanje rova oko cevovoda peskom sa potrebnim nabijanjem koje zahteva proizvođač cevi. Pesak se postavlja na 0,2 m iznad cevovoda. Obračun po m3 | m3 | 120,00 |  |  |
| 10 | Zatrpavanje oko šahtova sitnijom zemljom iz iskopa ručnim putem sa potrebnim nabijanjem u slojevima od 0,3m . Višak zemlje odvesti u deponiju. Obračun po m3. | m3 | 8,50 |  |  |
| 11 | Nasipanje peska u sloju debljine 0,1m na dno rova za tampon sloj oko cevi. Posle završene montaže i ispitivanja cevovoda ubaciti ostatak bezkamenog materijala koji se ujedno može sabiti. Obračun po m3 | m3 | 45,00 |  |  |
| 11 | Zatrpavanje rova šljunkom na delu trase sa asfaltom ili na mestima gde je to potrebno izvršiti zamenu materijala.. Obračun po m3 | m3 | 45,00 |  |  |
| 12 | Nabavka, transport i nasipanje šljunka u sloju od 0,1 m za tampon sloj ispod šahtova. /opis isti kao poz.12/ | m3 | 1,05 |  |  |
| 13 | Transport preostalog materijala iz iskopa i zatrpavanja. Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ i tamo ga grubo isplanirati. Transport na daljinu do 3 km. U cenu je uračunat utovar, istovar i planiranje. Obračun po m3 transportovane zemlje. | m3 | 210,00 |  |  |
|  | II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |
| III BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 14 | Nabavka, transport i ugradnja KRUŠIK-SPIRAL šahta na delu gde je visoka podzemna voda. Šahte izvoditi u visini od 150cm , ukoliko se na licu mesta ne ukaže poterba za većom visinom , što će se uz konsultaciju sa nadzornim organom konstatovati i naknadno obračunati , po stvarnim troškovima. Šahte se preporučuje da radi i montira sam proizvođač koji će i sam dati garanciju na izvršeni deo posla. Šahte su tipa 1 0 1000 x 1000 mm S=profil 12 sa dva i više priključaka, kinetom, penjalicama i poklopcem zatežak saobraćaj. Obračun po dužnom metru ugrađene šahte. | m' | 10,50 |  |  |
| 15 | Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih klasičnih šahti od A.B. prstenova ,Ø1000/500, MB – 20 sve skupa sa sa A.B. pločam i poklopcem , koji se posebno obračunavaju. Obračun po m šahte. | m' | 17,00 |  |  |
| 16 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB-20 za kinete u dnu šahti . Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0,70 |  |  |
| 17 | Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona za donju ploču šahte. Utrošak armature je 10,0kg (MAG 500/560, Q257)po kom ploče dna šahte. Obračun po kom. | Kom | 7,00 |  |  |
| 18 | Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona za gornju ploču šahte. Utrošak armature je 10,0kg (MAG 500/560, Q257) po kom gornje ploče šahte. Obračun po kom | Kom | 7,00 |  |  |
|  | III UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |
| IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 19 | Nabavka, transport i montaža KRUŠI-SPIRAL cevi za kanalizaciju od PEHD. Cevi su dužine 400-600 cm sa ženskim odnosno muškim mufom na krajevima. Cevi položiti po propisima i uputstvu proizvođača. U cenu je uračunato potrebno zavarivanje s tim da investitor obezbedi priključke trofazne struje, odnosno generator snage 10 kw, 50 Hz na udaljenosti od 50m. Obračun po m' cevovoda. - cev PEHD Ø 300 | m' | 420,00 |  |  |
| 21 | Nabavka , transport i ugradnja zaštitne čelične cevi na prelazu cevovoda preko linije kanala sa istovremenom izradom anker blokova na osloncima cevovoda pre odnosno posle priključnih šahti Beton se radi kao masivan MB30 dimenzija anker bloka je 120x120x120cm, i pripadajuča količina betona za 1m dužni zaštitne kolone je 0,23m3/m1 cevovoda Obračun po metru ugrađene cevi. - cevi Ø 406,4 mm d=5 mm | m' | 20,00 |  |  |
| 22 | Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenog poklopca za težak saobračaj 600x600mm 450KN. na svim šahtama Obračun po kom. | Kom | 7,00 |  |  |
| 23 | Nabavka i ugradnja liveno gvozdenih penjalica u svim šahtama . Penjalice montirati na svakih 30cm visine Obračun po kom. | Kom | 51,00 |  |  |
|  | IV UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |
| V OSTALI POSLOVI |  |  |  |  |
| 24 | Izrada zaštitne ograde duž rova na deonicama gde se obavlja saobraćaj . Vrstu ograde odrediti na licu mesta u zavisnosti od inteziteta saobraćaja. Obrčaun po m' postavljene ograde | m' | 20,00 |  |  |
| 25 | Izrada prelaznih rampi preko rova za pešake . Mesto prelaza odrediti na licu mesta. Obračun po komadu. | Kom | 2,00 |  |  |
| 26 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja , na licu mesta , kao i upis u katastar nepokretnosti snimljenog stanja trase. Obračun po m. | m' | 420,00 |  |  |
| 27 | Odšteta na poljoprivrednim usevima , rekonstrukcija gradjevinskih objekata koji se oštete na delu gde cevovod prolazi preko određenog zemljišta i objekata. Obračun po m | m' | 420,00 |  |  |
|  | V UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А TR 38-a |
| --- |
| I | PRETHODNI RADOVI: |  |
| II | ZEMLJANI RADOVI: |  |
| III | BETONSKI RADOVI: |  |
| IV | MONTAŽNI RADOVI: |  |
| V | OSTALI RADOVI: |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( 1 + 2 + 3 + 4+5) ( у динарима без ПДВ-а ): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а ( у динарима ): |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА (1 + 2 + 3 + 4+5) ( у динарима са ПДВ-ом ): |  |

PREDMER I PREDRAČUN GRADJEVINSKIH RADOVA

RELEJNA CRPNA STANICA ''CS-1'' – TRBUŠANI

| R.br. | OPIS | Jed.mere | Količina | Jedin. Cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Mašinski iskop zemlje III kategorije u suvom i mokrom. Gabarit dna iskopa usvojiti šire po 0,6 m od dimenzija objekta iz razloga obezbeđenja potrebnog radnog prostora. Obračun će se vršiti po m3 iskopanog samoniklog materijala | m3 | 202,00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport, istovar, razastiranje i nabijanje peskovito šljunkovitog materijala ispod objekta u sloju debljine 15 cm sa nivelisanjem gornje površine na projektovane kote i projektom traženim nagibima. Obračun će se vršiti po m3 nasutog i nabijenog šljunka. | m3 | 1,3 |  |  |
| 3 | Ponovni iskop materijala sa deponije i zatrpavanja probranim materijala iz iskopa, oko zidova objekta u slojevima od po 30 cm sa nabijanjem do projektom tražene zbijenosti. Obračun će se vršiti po m3 nabijenog materijala. | m3 | 182 |  |  |
| 4 | Odvoz viška materijala iz iskopa na stalnu deponiju koju odredi Nadzorni organ. U cenu uračunato:utovar, prevoz kamionima do deponije na daljinu do 5 km, istovar i razastiranje. Obračun se vrši po m3 | m3 | 20 |  |  |
|  | I ZEMLJANI RADOVI Ukupno |  |
| II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Izrada tamponskog sloja debljine 10 cm od nearmiranog betona MB 15 tačno na projektovanim kotama i u projektom traženim nagibima sa tačnošću +0,5cm. Obračun će se vršiti po m2 izvedenog i od strane nadzora primljenog tamponskog sloja. | m2 | 8,55 |  |  |
| 2 | Izrada sloja za pad od nearmiranog vodonepropusnog betona MB30 prema dimenzijama datim u crtežu sa tačno projektovanim kotama i nagibima. Obračun će se vršiti po m2 ugrađenog i od strane nadzora primljenog betona. | m3 | 0,53 |  |  |
| 3 | Izrada sekundarnog betona za ugradnju prilikom montaže potisnog cevovoda od vodonepropusnog betona MB30 VDP8 u svemu prema projektu. Obračun će se vršiti po m3 ugrađenog i od strane nadzora primljeng betona. | m3 | 0,05 |  |  |
| 4 | Izrada armirano-betonske temeljne ploče debljine d=40 cm od vodonepropusnog betona MB30 VDP8 u svemu prema projektu, statičkom proračunu i detaljima na tačno projektovanim kotama sa finom obradom gornje površine. Obračun će se vršiti po m3 ugrađenog i od strane nadzora primljenog betona. | m3 | 1,39 |  |  |
| 5 | Izrada armirano-betonskih obimnih i unutrašnjih zidova vodonepropusnim betona MB30 VDP8 u glatkoj oplati u svemu prema projektu, statičkom proračunu i detaljima. Obračun će se vršiti po m3 ugrađenog i od strane nadzora primljenog betona. | m3 | 11,24 |  |  |
| 6 | Izrada armirano-betonske gornje ploče za crpnu stanicu i šaht debljine d=15 cm od vodonepropusnog betona MB30 VDP8 u svemu prema projektu, statičkom proračunu i detaljima na tačno projektovanim kotama sa finom obradom gornje površine. Obračun će se vršiti po m3 ugrađenog i od strane nadzora primljenog betona. | m3 | 0,98 |  |  |
| 7 | Izrada armirano-betonske donje ploče za crpnu stanicu debljine d=20 cm od vodonepropusnog betona MB30 VDP8 u svemu prema projektu, statičkom proračunu i detaljima na tačno projektovanim kotama sa finom obradom gornje površine. Obračun će se vršiti po m3 ugrađenog i od strane nadzora primljenog betona. | m3 | 0,52 |  |  |
|  | II Betonski i armirano betonski radovi Ukupno |  |
| III ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, transport, istovar, istezanje, ispravljanje, čišćenje, sečenje, savijanje, povezivanje i montiranje u oplati u svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Obračun će se vršiti po 1 kg u oplati ugrađene i pismeno od strane nadzornog organa ili projektanta primljene armature. MAG500/560 | kg | 525,00 |  |  |
|  | III ARMIRAČKI RADOVI Ukupno |  |
| IV RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Izrada i ugradnja montažnih merdevina od čeličnih bešavnih cevi, pljošteg gvožđa, antikoroziono zaštićene u svemu prema projektu. Obračun će se vršiti po m'. | m' | 5,00 |  |  |
| 2 | Nabavka , ugrađivanje i fiksiranje u oplati cevi  150 Obračun će se vršiti po m' izvedene, postavljene i od strane nadzora primljene cevi. -  150 L-0.5 m | m' | 0,50 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja gume za kanalizacione cevi u širini b=40 cm u dva sloja , na mestu ugradnje u zidove pumpne stanice. Obračun će se vršiti po m' kompletno postavljene i od strane nadzora primljene zaptivke. - b=40 cm | m' | 1,30 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnjaL.G. poklopaca u gornjoj ploči prema detalju iz projekta |  |  |  |  |
| 5 | Obračun će se vršiti po kom kompletno postavljenom i od strane nadzora primljenog poklopca. |  |  |  |  |
|  | - dim Ø500/600 mm | Kom | 2,00 |  |  |
|  | - dim.60x60/70x70 cm | Kom | 1,00 |  |  |
| 6 | Rad pumpi za procedne vode u građevinskoj jami. Obračun će se vršiti po stvarno ostvarneom času pumpi overenom od strane nadzora | Čas | 30,00 |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka i ugradnja cevi za ventilaciju za crpnu stanicu i šaht profila  200 mm svemu prema detalju iz projekta. Obračun će se vršiti po m' ugrađene ventilacione cevi. 1x L-1,3m; | m' | 1,30 |  |  |
| 8 | Nabavka i ugradnja potisnog cevovoda od tvrdog HDPE PE  200 mm /11,9mm, NP 6,0 bara, dužine 300 m. Pozicija obuhvata iskop, montažu cevovoda od CS do ulivne šahte, zaštitu cevovoda slojem peska ispod i iznad cevovoda , kao i slojem šljunka u punoj visini rova u dužini od 10m, na mestu prolaska cevovoda ispod asfaltiranog kolovoza Obračun će se vršiti po m' ugrađene cevi. | m' | 300,00 |  |  |
|  | IV Razni radovi Ukupno: |  |
| V RADOVI NA INSTALACIJI VODOVA |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, i ugradnja materijala za instalaciju vodovodne mreže u CS Cev PVC ND 80 ,NP6 | m | 18,00 |  |  |
|  | Cev hidr. Priključka TPVG Ø63 NP10 | m | 10,00 |  |  |
|  | Liveno gvozdeni komadi |  |  |  |  |
|  |  amboršelna ND150 | Kom | 0,00 |  |  |
|  |  ogrlica ND 100 | Kom | 1,00 |  |  |
|  |  kugla ventil | Kom | 1,00 |  |  |
|  | Fiting |  |  |  |  |
|  |  dupli nipli 2" | Kom | 2,00 |  |  |
|  |  koleno 2" | Kom | 1,00 |  |  |
|  |  poluspojnica | Kom | 2,00 |  |  |
|  |  hidr. priključak Al ,2" | Kom | 1,00 |  |  |
|  | V Radovi na instalaciji vodova |  | Ukupno |  |  |

| Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А RELEJNA ''CS -1'' |
| --- |
| I | Zemljani radovi |  |
| II | Betonski i armirano betonski radovi |  |
| III | Armirački radovi |  |
| IV | Razni radovi |  |
| V | Radovi na instalaciji vodovoda |  |
| VI | Nepredviđeni radovi (5% od ukupnih) |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( 1 + 2 + 3 + 4+5+6) ( у динарима без ПДВ-а ): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а ( у динарима ): |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА (1 + 2 + 3 + 4+5+6) ( у динарима са ПДВ-ом ): |  |

MAŠINSKI RADOVI

Fekalna crpna stanica Trbušani

| R.br. | OPIS | Jed. mere | Količina | Jedin. Cena | Ukupna cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja utopnih fekalnih pumpi za fekalnu crpnu stanicu. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju pumpe tip FA 08.53E TIP WILO- Nemačka koja se isporučuje komlet sa aut. spojnicom, postoljem sa potisnim kolenom, sajlom i vodjicom za visinu dizanja od 8m, i delovima za ugradnju u beton kao i napojnim kablom od 10m Karakteristike pumpe su protok 12,5l/s napor 8,8m broj obrtaja 1450 1/min snaga 5,13KW Radno kolo F 180 | kom | 2,00 |  |  |
| 2 | Nabavka i ugradnja rezervne utopne fekalne pumpe za fekalnu crpnu stanicu. Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju pumpe tip FA 08.53E TIP WILO- Nemačka koja se isporučuje komlet sa napojnim kablomi rezervnim delovima: radno kolo, komplet ležaja,mehaički zaptivač sa čaurom. Karakteristike pumpe su protok 12,5l/s napor 8,8m broj obrtaja 1450 1/min snaga 5,13KW Radno kolo F 180 | kom | 1,00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja nepovratnog ventila sa klapnom DN 150 NP10 | kom | 2,00 |  |  |
| 4 | Nabavka i ugradnja ručnog zasuna sa gumiranom klinom –pljosnati DN 150 NP10 | kom | 2,00 |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja liveno-gvozdenih fazonskih komada FFR DN 150/80 NP10 | kom | 2,00 |  |  |
|  | FFR DN 200/150 NP10 | kom | 1,00 |  |  |
|  | FF DN 150/800 NP10 | kom | 2,00 |  |  |
|  | T DN 150 NP10 | kom | 1,00 |  |  |
|  | Q DN 150/90" NP10 | kom | 4,00 |  |  |
|  | PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom EKS DN 150 NP10 | kom | 4,00 |  |  |
|  | PE Tuljak sa slobodnom prirubnicom EKS DN 200 NP10 | kom | 1,00 |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja TPE cevi F 160 | m' | 6,00 |  |  |
| 7 | Nabavka i ugradnja PRATEĆEG MATERIJALA: Navrtke, podloške(pocinkovane), armirana guma za sve pozicije Paušal | pauš | 1 |  |  |
|  | UKUPNO MAŠINSKI RADOVI NA CS TRBUŠANI: (u dinarima bez PDV-a) |  |  |
|  | PDV |  |  |
|  | UKUPNO MAŠINSKI RADOVI NA CS TRBUŠANI: (u dinarima sa PDV-om) |  |  |

Elektroenergetski deo fekalne crpne stanice Trbušani

| Br. Poz | Opis pozicije: | jm | Kol | Cena | Iznos | Proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | =RO-CS1: Slobodno- stojeći elektro razvodni orman za spoljnu montažu na betonski temelj, izrađen od armiranog poliestera ili PVC-a dim. 1000x1000x300 mm, sa dvoja vrata, u zaštiti IP 56 sa šiber bravom, cilindrom i elzet ključem. U ormanu je predviđena ugradnja opreme prema šemama iz projekta , grejač sa termostatom za održavanje temperature i svetiljka sa prekidačem. Na donjoj strani ormana predvideti dovoljan broj uvodnica za kablove kao i rezervu. Ožičenje opreme izvesti provodnicima tip P/F. Krajeve provodnika označiti odgovarajućim oznakama. Sa prednje strane ormana nalazi se odgovarajuća oznaka ormana i opomenska tablica. U oramanu se nalazi sledeća oprema: | Kom. | 1 |  |  | „Feman“ |
| 1.1 | Direktno digitalno dvotarifno brojilo aktivne energije 3x380/220 V, 50 Hz,10- 40 A, -P1 | Kom. | 1 |  |  | Enel |
| 1.2 | MTK prijemnik sa funkcijom uklopnog sata 220V, 50 Hz, sl. tipu FMX 513 ''Termotehna'' sa ugrađenim releom za tarifu -P2 | Kom. | 1 |  |  | Enel |
| 1.3 | Automatski osigurači – limitatori nazivne struje 25A; 250V , 50 Hz, k-ka "C" -F100 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.4 | Automatski jednopolni osigurač 2A, 250V, 50Hz, sličan tipu SO B 2/1 ''SCHRACK'' za MTK prijemnik -F010 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.5 | Četvoropolni zaštitni prekidač (FID sklopka) -nominalna struja: 40A -nominalni napon: 500V, 50 Hz -kratkospojni okidač: 12xIn, 60ms -diferencijalna struja: Id=0,5A sličan tipu BD 006130 "SCHRACK" -F101 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.6 | Četvoropolni prekidač sa položajima 1-0-2, u bakelitnom kućištu, 40A, 500V, 50 Hz sličan tipu MN 40-75-PK ''Eltex''. Oznaka u projektu – šemi: -S06 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.7 | Voltmetar za naizmenični napon, analogni, za ugradnju na šinu DIN 35 mm, 0-500V, 50Hz sličan tipu PRG 4390, ''SCHRACK'' -P3 | Kom. | 1 |  |  |  |
| 1.8 | Voltmetarska preklopka za montažu na šinu DIN 35mm, slična tipu M10H SMA V1 -S04 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.9 | Rele za kontrolu faza, Un=3x380/220V, 50Hz, sličan tipu URP 20300, PRG 4351 ''SCHRACK'', montaža na šinu DIN 35mm -U01 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.10 | Preklopni rele (bistabilni) sa dva preklopna kontakta, komandni napon 24V, 50Hz, sličan tipu G4-212S ''OMRON'' sa podnožjem za montažu na šinu DIN 35mm tip 29Y9HP -K01 | Kom. | 1 |  |  | Omron |
| Br. Poz | Opis pozicije: | jm | Kol |  |  | Proizvođač |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 7. |
| 1.11 | Odvodnici prenapona sa izmenljivim uloškom četvoropolni (L1, L2, L3, N) klase ''C'' pogonski napon 280V, 50 Hz, nazivna udarna struja odvoda Isn (8/20), S=15kA, slični tipu UAS 15/280 sa četvoropolnim podnožjem UAS/U4 ''SCHRACK''. -F102 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.12 | Brojač časova rada pumpe za montažu na šinu DIN 35mm, 24V, 50Hz sličan tipu UWZ 35V, SCHRACK'' -h11;h12 | Kom. | 2 |  |  | Mehanizmi |
| 1.13 | Preklopka za montažu na šinu DIN35 Jednopolna, pozicije 1-0-2, slična tipu M10H SMAU+006S+ "SCHRACK" -S02;S03 | Kom. | 2 |  |  | Schrack |
| 1.14 | Preklopka za montažu na šinu DIN 35mm. Tropolna, pozicije 1-2, slična tipu M10H SMAA3+002S+ "SCHRACK" -S01 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.15 | Tropolni automatski osigurač 16 A, 250V, 50Hz,k-ka ''B'' sličan tipu SI B 16/3 -F07 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.16 | Motorni zaštitni prekidač sa termomagnetnom zaštitom, tropolni sl.tipu MP16/3P BE400311 sa signalnim (NO+NC) kontaktom tip BE-NHI-11 "SCHRACK" -F02;F03 | Kom. | 2 |  |  | Schrack |
| 1.17 | Antikondenzacioni orebreni grejač za razvodni orman 220V, 50Hz, 150W -E2 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.18 | Termostat za kontrolu temperature u razvodnom ormanu 0-60C, 220V, 50 Hz, 6A, montaža na šinu DIN 35mm sličan tipu KTO ''SCHRACK" -ST1 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.19 | Svetiljka fluorescentna za osvetlenje razvodnog ormana komplet sa sijalicom i starterom 18W, 220V, 50Hz -E1 | Kom. | 1 |  |  | FEP |
| 1.20 | Prekidač za svetiljku u razvodnom ormanu jednopolni, pozicije 0-1, 10A, 250V, montaža na šinu DIN 35 mm -S05 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.21 | Automatski jednopolni osigurač 2A, 250V, 50Hz, sličan tipu SI B 2/1 ''SCHRACK'' -F01;-F04 | Kom. | 2 |  |  | Schrack |
| 1.22 | Dvopolni automatski osigurač 6A, 250V, 50Hz, sa signalnim kontaktima NO+NC sličan tipu SI B 6/2 ''SCHRACK'' -F05 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.23 | Pomoćni signalni kontakt za automatski osigurač NO+NC, sličan tipu H11 ''SCHRACK' za -F04 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.24 | Priljučnica šuko monofazna 16A, 250 VAC, za montažu na šinu DIN 35mm, slična tipu REG-SD ''SCHRACK'' -Q1 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.25 | Priključnica OG šuko trofazna bakelitna sa poklopcem 16A, 400V, 3P+N+MPza montažu na šinu DIN 35mm ''SCHRACK'' -Q2 | Kom. | 2 |  |  | Schrack |
| 1.26 | Trafo 220/24A, 63VA, 50Hz sa montažom na šinu DIN 35mm sličan tipu KL-TR/63VA ''SCHRACK'' -T1 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.27 | Automatski jednopolni osigurač 6A;250V; SI B 6/1 ''SCHRACK'' -F08 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.28 | Automatski jednopolni osigurač 16A;250V; SI B 16/1 ''SCHRACK'' -F06;-F09 | Kom. | 2 |  |  | Schrack |
| Br. Poz | Opis pozicije: | jm | Kol |  |  | Proizvođač |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 7. |
| 1.29 | Tropolni kontaktor nazivne struje 16A; 5,5kW, AC3, za komandni napon 24V, 50Hz, montaža na DIN 35mm šinu, sličan tipu K3-14A2224 ''SCHRACK'' -K1;-K2 | Kom. | 2 |  |  | Schrack |
| 1.30 | Meki upuštač asinhronih elektromotora (soft- starter) za AC3, motor 5,5kW 16A/400VAC, nazivni napon upravljanja 24 VAC, sa signalnim kontaktima za signalizaciju kvara, sa podešavanjem vremena pokretanja i zaustavljanja i integrisanom bypass kontaktorom Montaža na šinu DIN 35mm sl.tipu Solstart 17 "Solkon" -SMC1;-SMC2 | Kom. | 2 |  |  | Solkon |
| 1.31 | Signalna svetiljka crvena sa sijalicom 24V, za montažu na šinu DIN 35 -h31;-h32;-h33 | Kom. | 3 |  |  | Minor |
| 1.32 | Signalna svetiljka zelena sa sijalicom 24V, za montažu na šinu DIN 35 slično tip BZ LM/R-G ''SCHRACK'' -h21;-h22 | Kom. | 2 |  |  | Minor |
| 1.33 | Pomoćni rele sa podnožjem za montažu na šinu DIN 35mm, komandni napon 24VDC sličan tipu PT570024 ''SCHRACK'' -K02 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.34 | Vremenski rele za montažu na šinu DIN 35mm, komandni napon 24VAC sličan tipu ZR3ER011, ''SCHRACK'' -KT1 | Kom. | 1 |  |  | Schrack |
| 1.35 | Granični prekidač za vrata ormana -BT0 | Kom | 2 |  |  |  |
| 1.36 | Viseća nivo sonda sa živinim prekidačem i jednim preklopnim kontaktom 10A, 250V, dužina kabla L=10m' slično tipu EHN-10, ''FLYGT'' - Švedska -B1;-B2;-B10;-B20 | Kom. | 4 |  |  | Flygt |
| 1.37 | Sitan montažni materijal za izradu i montažu razvodnog ormana: Provodnici za šemiranje, redne stezaljke, šrafovska roba, završnice i oznake za provodnike, PVC kanali, natpisne pločice, pertinaks 1 i 5mm i ostali potreban materijal za opremanje ormana. | Kompl | 1 |  |  |  |
| 1.38 | Izrada razvodnog ormana sa ugradnjom i ispitivanjem opreme | Kom. | 1 |  |  |  |
| 1.39 | Montaža na pripremljeno postolje, povezivanje, funkcionalno ispitivanje i puštnje u rad razvodnog ormana | Kom. | 1 |  |  |  |
|  | 1. Ukupno poz. 1: |  |  |  |  |
| 2. | Uzemljenje. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Izrada uzemljivača pomoću čelične pocinkovane trake FeZn 25x4, položene u zemljani rov dim. 0,4x0.8m komplet sa zemljanim radovima | m' | 50 |  |  | Elkok |
| 2.2 | Isporuka i ugradnja ukrsnih komada za spajanje poc.trake u zemlji JUS.N.BU 936 PIII 60x60mm | Kom. | 5 |  |  | Elkok |
| Br. Poz | Opis pozicije: | jm | Kol |  |  | Proizvođač |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 7. |
| 2.3 | Izrada spojeva za uzemljivač pomoću 2 poc. zavrtnja M8 ili odgovarajuće obuhvatnice:razvodnih ormana, antenskog stuba, potisnih cevovoda | Kom. | 4 |  |  |  |
| 2.4 | Merenje otpora uzemljenja i pribavljanje protokola od ovlašćene ustanove | Kom. | 1 |  |  |  |
|  | Ukupno poz. 2 |  |  |  |  |
| 3. | Kablovski razvod: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | -WO4; TK 39P 7x4x0,8 mm | m' | 5 |  |  | FKZ |
| 3.2 | -W03, PP00 5x2,5 mm2 | m' | 5 |  |  | FKZ |
| 3.3 | Postavljanje zaštitnih cevi PVC  100 mm | m' | 10 |  |  |  |
|  | 3. Ukupno poz. 3 | Kompl | 1 |  |  |
|  | UKUPNO FCS (POZ.1-3) (u dinarima bez PDV-a) |  |
|  | PDV |  |
|  | UKUPNO FCS (POZ.1-3) (u dinarima sa PDV-om) |  |

2. Daljinski nadzor i upravljanje fekalnom pumpnom stanicom Trbušani

Komandno kontrolni centar Beljina i Direkcija JKP Vodovod Čačak

| Br. Poz. | Opis pozicije: | Jed. Mere | Kol. | Cena | Iznos | Proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.1 | Dorada instaliranih softvera na serveru (SCADA) Opremanje PC1 serverske stanice za nadzor i upravljanje kanalizacionim sistemom potrebnim softverom tako da se omogući efektivni nadzor i upravljanje kanalizacionim delom sistema, odnosno objedinjavanje funkcije servera za kompletan sistem CSNU. | kompl | 1 |  |  | SR Elektro |
| 1.2 | Dorada instaliranih nadzorih softvera za PC2 i PC3 KKC Beljina za nadzor novo povezanog objekata u kanalizacionom delu CSNU | kompl | 2 |  |  | SR Elektro |
| 1.3 | Aplikativni softver za master kontroler Dorada aplikativnog softvera Master PLC-a (proizv. OMRON) radi neposrednog izvršenja komunikacionih, nadzornih i upravljačkih akcija u kanalizacionom sistemu prema tehničkom opisu za uključenje nove FCS Trbušani u CSNU | kompl | 1 |  |  | SR Elektro |
| 1.4 | Dorada instaliranih nadzorih softvera za PC2 i PC3 KKC Direkcija za nadzor novo povezanog objekta u kanalizacionom delu CSNU | kompl | 2 |  |  | SR Elektro |
|  | Ukupno (1.1-1.4.): (u dinarima bez PDV-a) |  |
|  | PDV |  |
|  | Ukupno (1.1-1.4.): (u dinarima sa PDV-om) |  |

Fekalna stanica Trbušani

| Br. Poz | Opis pozicije: | jm | Kol | Cena | Iznos | Proizvođač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2.1 | Isporuka,montaža i povezivanje kontrolera PLC: Tip: proizv. OMRON tip CJ1M ili sl. modul za napajanje CPU12 | kom | 1 |  |  | Omron |
| 2.2 | Isporuka i montaža telemetrijskog kompleta Telemetrijski komplet prizvođača DATARADIO T-96SR, radio primopredajnik i modem u zajedničkom kućištu, frekvencijski opseg 403-512 MHz( tri podopsega), 8 kanala, sintesajzerski oscilator; Panos SIN 2-5 –stabilisani linearni ispravljač 220Vac/13,8VDC 5 A, sa izvodom za akumulator SunlightSP12-7,VRLA akumulator12V7Ah Unutrašnje ožičenje Elektro-razvod po regleti Elektro-razvod po regleti Sistem prenaponske zaštite: Prenaponska zaštita RF voda : Telegartner J01028A0031 Prenaponska zaštita AC voda : Obo Betterman VF 230 AC Prenaponska zaštita RS 232 : Obo Betterman FRD24 HF -3 kom ili slično Oprema se ugrađuje u RO | kompl | 1 |  |  | Data radio |
| 2.3 | Isporuka i montaža : Kathrein K 73 12 21 usmerena corner yagi antena, 9 dBd, f.o. 440-470 MHz, N-konektor ili sl. | kompl | 1 |  |  | Kathrein |
| 2.4 | Isporuka i montaža : Antenskog sistema komplet sa : Antenski N-konektori -2 kom. RG213 – koaksialni kabel 15 m Uzemljivač kabla UEK1- 1kom. Prespojni kabel N-N , 1m | kompl | 1 |  |  | SR Elektro |
| 2.5 | Izrada i montaža antenskog stuba Antenski stub: pocinkovana cev 2" od 6 m , ankerisana u podestu ormana, uzemljena na propisan način, prema crtežu u tehničkom opisu | kompl | 1 |  |  | SR Elektro |
| Br. Poz | Opis pozicije: | jm | Kol |  |  | Proizvođač |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 7. |
| 2.6 | Povezivanje radio opreme i antenskog sistema Montaža antenskog sistema i postavljanje i povezivanje max 15m kabla RG-213/U konektorima sa oba kraja. Povezivanje antenskog stuba na opšte i gromobransko uzemljenja objekta . povezivanje izvesti pocinkovanom trakom prema propisima. | kompl | 1 |  |  | SR Elektro |
| 2.7 | Aplikativni softver za PLC izrada aplikativnog softvera za PLC 2.0 kojim se omogućava daljinski nadzor nad merenjima i signalizacijom na objektu i daljinski ručni i automatski rad pumpama a prema datom tehničkom opisu | kompl | 1 |  |  | SR Elektro |
| 2.8 | Povezivanje RO automatike pumpi na CSNU , Postaviti , označiti i povezati sa oba kraja signalni kabl od ormana automatike do ROM-a , kabl IY St Y 14x2x0.6 cca 6m.Postaviti , označiti i povezati sa oba kraja kabla J-Y(St)Y 1x2x0.6 od senzora provale do RO ormana merenja-Postaviti , označiti i povezati sa oba kraja kabla PP00 4x2.5 za napajanje ROM-a podrazumeva da je u novom RO merenja obezbeđeno: mogućnost izbora načina komandovanja iz ormana lokalnog ili preko CSNU, preklopka za L/D rad slanje svih signalizacija u CSNU i prihvata komandnih signala iz CSNU, posredstvom novog ormana merenja i regulacije ROM,veza sa ormanom merenja ROM u okviru CSNU, dodatni osigurači za napajanje ROM-a, postavljanje instalacija idodatnih osigurača za dve šuko utičnice za napajnaje radio modema i automatskog punjača Utičnice se nalaze u RO merenja. | paušal | 1 |  |  | SR Elektro |
| 2.9 | Isporuka montaža i povezivanje Elektro ormana merenja ROM Orman je izrađen od armiranog poliestera ili PVC, približnih dimenzija 800x600x250 mm (ŠxVxD), za montažu u spoljašnjim uslovima, mehanički zaštićen u zaštiti IP65, sa jednostrukim vratima . Uvod kablova u orman je odozdo. Orman se postavlja na betonski podest 1000x300x600 (dxšxv) Orman se isporučuje kompletno završen, ispitan i spreman za priključak kablova prema postojećem ormanu automatike pumpi. U ormanu ROA nalazi se sledeća oprema: - Automatski instalacioni niskonaponski prekidač (osigurač), tip C, sledećih karakteristika: Nazivni napon: 250 VDC, Nazivna struja 6°, Broj polova: 1, Prekidna moć: 6 kA DC 1 kom - Elektronski dvopoložajni termostat 0-40oC, sa jednim parom izlaznih kontakata 220V 6A. Senzor temperature je NTC otpornik montiran u kućištu, pogodnom za montažu na zid ormana. Montaža za ugradnju u orman. 1 kom - Antikondenzacioni i kondicioner grejač, 220V, 100W 1 kom - Lampa za osvetljenje unutrašnjosti ormana sa fluo svetiljkom 30 W, dužine 150 mm, sa prekidačem 220V, 10A, utičnicom sa kontaktom za zaštitno uzemljenje 10A 1 kom - Programabilni logički kontroler, sličan tipu OMRON CJ1M koji po kapacitetima i funkcijama datim u tehničkom opisu (povezivanje) Pretvarač 5A/4-20mA 2 kom Prenaponska zaštita LPP1 1 kom Interfejs RS485/RS232 1kom interfejs rele 24VDC, sa dva preklopna kontakta, sličan tipu 2GR-1-S-DC24OMRON 36kom Redne stezaljke za nizanje za prihvat licnastog provodnika preseka do 2.5mm2 i i punog provodnika preseka do 4mm2 strujnog opterećenja do 25A pri ispitnom naponu 600V, za montažu na DIN šinu 35mm 45kom Ostali montažni materijal (PVC kanali, šlicovani širine 60mm, kablovske stopice, provodnici tipa P preseka 1,5 mm2, bužir cevi za izolovanje krajeva provodnika, kablovske oznake, oznake ure¦aja i ormana, Cu-šine za izjednačenje potencijala 25x4mm i slično) paušal . | kompl | 1 |  |  | SR Elektro |
| 2.10 | Isporuka montaža i povezivanje Automatskog punjača akumulatora Napajanje 220VAC. Potrošnja 500VA Izlazni napon 24V,6.5A, Kapacitet akumulatora 24V;38Ah Tip APA ME2406 Proizvođač M Elektronok Beograd ili sl. | kom | 1 |  |  | Melektronik |
| 2.11 | Isporuka i montaža i povezivanje: Signalizazija provale: Davač signala mikroprekidač sa polugom | kom | 1 |  |  | Ersce Italy |
|  | Ukupno (2.1-2.11): |  |

|  | Ukupno DALJINSKI NADZOR (1.1-2.11): (u dinarima bez PDV-a) |  |
| --- | --- | --- |
|  | PDV |  |
|  | Ukupno DALJINSKI NADZOR (1.1-2.11): (u dinarima sa PDV-om) |  |

REKAPITULACIJA (ENERGETSKI DEO I DALJINSI NADZOR I UPRAVLJANJE)

| OPIS | IZNOS (DIN) |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroenergetski deo |  |  |
| Daljinski nadzor |  |  |
| Ukupno |  |  |

| З Б И Р Н А Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А |
| --- |
| А | Крак TR 38-a |  |
| Б | Грађевински радови |  |
| Ц | Машински радови |  |
| Д | Електроенергетски радови |  |
| Е | Даљински надзор |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( А + Б + Ц + Д+Е) ( у динарима без ПДВ-а ): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а ( у динарима ): |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА (А + Б + Ц + Д+Е) ( у динарима са ПДВ-ом ): |  |

Датум 					                                        Понуђач

М. П.

_____________________________	              ______________________________

# IV	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

### УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

#### Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. Закона, и то:

| Р.бр. | Услов | Доказ |
| --- | --- | --- |
|  | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | -ПРАВНО ЛИЦЕ: извод из регистра АПР, односно извод из регистра надлежног Привредног суда -ПРЕДУЗЕТНИК: извод из регистра АПР Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ се доставља за сваког члана групе понуђача У случају да понуђаач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
|  | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | -ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК; ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења(сходно чл. 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији(„Сл. лист СФРЈ“ број 5/79) – оргаан надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено) према месту пребивалишта. Напомена: у случају да правно лице има више законских заступника, овај доказ доставити за сваког од њих -ПРАВНО ЛИЦЕ: 1) за кривична дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 2) за кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда за правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. Додатно појашњење за доказе из тачке 2 подтачка 2: Сходно члану 22. Закона о уређењу судова основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности. Чланом 23. истог закона прописана је надлежност вишег суда (нпр. виши суд суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко десет година). Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда. |
|  | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | -ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: • уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације • у случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана из групе • у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) • ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
|  | - да понуђач располаже неопходним финан-сијским капацитетом и то: - да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни приход у минималном износу од 16.000.000,00 динара | Доказ: Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход у минималном износу од 16.000.000,00 динара без ПДВ-а). Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља: -биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године (2016, 2017. и 2018. годину) Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, (паушалац), доставља: -потврду пословне банке о ствареном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне три обрачунске године . |
|  | -да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом: а) да има најмање 15 (петнаест) радно ангажованих лица у време подношења понуде, која ће бити одговорна за извршење уговора, за које понуђач мора доставити доказ да је обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде и да достави одговарајуће доказе о радном ангажовању; б) да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом 410 или 413 или 414 и 430 и 450. Ангажовани дипломирани инжењер/и мора да поседују важеће лиценце. Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци који поседују напред наведене личне лиценце. | а) Понуђач доказује да располаже са минимум 15 (петнаест) радно ангажованих лица и да је обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде, достављањем ППП-ПД образаца, и то: - Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП-ПД; -Обавештење о успешном пријему пореске пријаве послате електронским путем; - Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку који доказује да је понуђач уплатио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде; - Извод из банке да су плаћени порези и доприноси. б) да има најмање по 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом 410 или 413 или 414 и 430 и 450. Доказ: за радно ангажованa лица траженa квалификационом структуром доставити доказе о радном статусу (фотокопије): Фотокопије појединачних образаца за запослене М-3А или М-4 или фотокопија збирног обрасца М-1К или М-4 К, односно уговори о радном ангажовању, а све у складу са Законом о раду и другим прописима који регулишу ову област, за дипломиране инжењере копијe личних лиценци (410 или 413 или 414 и 430 и 450) |
|  | -да понуђач располаже довољним пословним капацитетом: Да је у претходне три године од дана објаве јавног позива (од септембра 2016 - до септембра 2019), извео радове који су предмет јавне набавке и то изградио најмање 2 црпне станице канализационе мреже | Списак изведених радова (Образац 6), Потврда (Образац 7), уговор и окончана ситуација (са рекапитулацијом радова) за све реализоване послове. Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора. Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: - назив и адреса наручиоца - назив и адреса понуђача - облик наступања за радове за које се издаје Потврда - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року - врста радова - вредност изведених радова - број и датум уговора - контакт особа наручиоца и телефон - потпис овлашћеног лица наручиоца Овим обрасцима (6 и 7 ) понуђач доказује да је у претходном периоду за обрачунске године септембар 2016 – септембар 2019. години, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда изградио најмање 2 црпне станице канализационе мреже |

Понуђач је дужан да приложи  доказ о техничким карактеристикама добра издат од стране произвођача или овлашћеног продавца, којим доказује тражене карактеристике понуђених добра – предмета јавне набавке.  Корисник задржава право да понуду прогласи неодговарајућом уколико утврди да понуђена добра не одговарају захтеваним карактеристикама добра из спецификације.

#### Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

#### Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Напомена: На основу члана 78. став 5. лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 75.). Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача  уколико на тај начин жели да докаже  испуњеност услова из члана 75.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа: - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као неприхватљива.

ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације садржане у конкурсној документацији.

Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну документацију и јавни позив.

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да део докумената на енглеском језику потребно превести на српски језик, наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

  - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

#### Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац (прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу (прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.10.2019.године до 12:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 17.10.2019. године у 13:00 часова у просторијама Наручиоца.

#### Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна:

У садржини предметне коннкурсне документације Наручилац је у припремљеним Обрасцима који чине обавезне елементе конкурсне документације означио место предвиђено за стављање отиска печата од стране понуђача.

У складу са важећим Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 86/15 и 41/19 ), тј. Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова обавештавају се понуђачи да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Уколико се понуђачи приликом сачињавања понуде, а у складу са предметном конкурсном документацијом и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима ( ''Службени гласник РС'', број 86/15 и 41/19 ) које се односе на употребу печата од стране привредних друштава приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи, између осталог и приликом сачињавања понуде у поступцима јавних набавки, определе да не употребљавају печат, исто неће представљати недостатак понуде и основ за оцену и одбијање понуде као неприхватљиве.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

#### Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку …….- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

#### Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду  са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

#### Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то податке о:

    - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

    - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

#### Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача:

Наручилац предвиђа авансно плаћање

  - аванс у износу од 50% вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана достављања захтева за плаћање аванса (авансне ситуације/рачуна/предрачуна) и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате и банкарске гаранције за добро извршење посла. Аванс се мора оправдати закључно са окончаном ситуацијом.

Свака привремена ситуација се умањује за % уплаћеног аванса, у циљу повраћаја уплаћеног аванса.

  - остатак у износу од 50% вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а  по месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема оверене ситуације.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.

Минимални гарантни рок за изведене радове и монтирану опрему износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За уграђене  материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, и то у примереном року који одреди наручилац.

Ако изабрани понуђач не приступи извршењу наведене обавезе по пријему писменог позива од стране наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет изабраног понуђача, наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака у наведеном смислу, наручилац има право да од изабраног понуђача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном   облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду.

9.  ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач је обавезан да уз претходну најаву изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови. Најава се врши најкраће дан раније пре обиласка на телефон 032/344-169 Служба за јавне набавке.

Приликом обиласка локације понуђачу ће на Обрасцу бр 10 - Изјава о обиласку локације, представник наручиоца, својим потписом оверити да је извршио обилазак локације извођења радова.

Понуђач је у обавези да овако оверену и попуњену изјаву о обиласку локације достави уз понуду.

Понуда која не садржи Образац 10 биће одбијена као неприхватљива.

### 10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене треба да буду изражене у динарима укупно и по јединици мере, без пореза на додату вредност.

Јединичне цене су фикснe.

Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом рангирања понуда узимати цене без ПДВ-а.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

### 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је обавезан да уз понуду достави :

- Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у корист: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, и то:

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у износу од 50% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од истека коначног рока за комплетно извршење посла.

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и са роком важења 45 дана дужим од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла.

- Изјаву о достављању менице за отклањање недостатака у гарантном року (на меморандуму понуђача) у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде без ПДВ-а изражена у динарима.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 5 дана од дана закључења уговора.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку пробног пуштања у рад.

Посебни захтеви у вези банкарских гаранција:

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг предходног пасуса додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА).

3.  Изјава о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања   од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу  достави полису осигурања објекта за време извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

У случају да понуду подноси група понуђача све гаранције и писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције као и полисе доставља овлашћени члан групе (носилац посла)– представник групе понуђача или други понуђач из групе понуђача овлашћен Споразумом да може у име групе понуђача дати средства обезбеђења.

### 12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

#### Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, факсом на број 032/346-003, или на mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, сваким радним даном (од понедељака до петка) од 07:00 до 15:00 часова.

Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1/10-2019-II.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач  не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа

понуђена цена“.

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

#### Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач са понуђеним краћим роком испоруке и монтаже.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок испоруке, наручилац ће изабрати понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок испоруке и исти гарантни рок наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.

Жреб подразумева следеће активности:

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача;

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.

Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу.

## ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

#### Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом (javnenabavke@cacak.org.rs, радним данима од 07:00 до 15:00 часова), факсом (032/346-003, радним данима од 07:00 до 15:00 часова) или препорученом пошиљком са повратницом..

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након  отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се неки од следећих доказа:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоц захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

- Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, Наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

VI  ПУНОМОЋЈЕ

Назив понуђача: _________________________

Место: _________________________

Број пуномоћја: ________________

Датум: _________ 2019. године

У својству овлашћеног лица понуђача,  дајем

# П У Н О М О Ћ Ј Е

Раднику: _________________________________

по занимању: _______________________________,

на радном месту: ___________________________________________

да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за јавну набавку, број 404-1/10-2019-II.  Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:

М. П.

________________________________

# VII МОДЕЛ УГОВОРА

о набавци радова на изградњи система канализације у МЗ Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне станице

Закључен између:

- Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка  (у даљем тексту Наручилац) и

- _________________________ са седиштем у  ___________, ул. _____________ бр. __, ПИБ _____________, матични број ___________, шифра делатности ____, број рачуна __________________, кога заступа ______________________ , директор (У даљем тексту: Извођач).

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је купац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама(»Службени гласник РС«, бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца,  спровео отворени поступак јавне набавке добара, број 404-1/10-2019-II;

- да је Испоручилац доставио понуду број _______ од _______.год, која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона, на основу понуде и одлуке о додели уговора бр. _________. од ____________.год. изабрао Испоручиоца за испоруку и уградњу добара.

Члан 2.

Предмет овог уговора је набавка радова на изградњи система канализације у МЗ Трбушани - црпна станица и цевовод до црпне станице, у свему према понуди Испоручиоца број ___________ од __________ године, и техничкој спецификацији из конкурсне документације.

Опрема из става 1 овог  члана мора бити потпуно нова и неупотребљавана, без икаквих оштећења или мана и у потпуности мора испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој спецификацији која чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

Укупна цена радова са набавком опреме са монтажом одређена је понудом Испоручиоца из члана 1. овог уговора и износи________________ динара, без пореза на додату вредност. Односно ________________ динара,  са порезом на додату вредност.

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања ситуације.

Уговорене јединичне цене важе и за вишкове, односно мањкове радова

Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених радова и потрошеног материјала утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, подграде, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.

Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Јединичне цене су фиксне и не могу се изменити за све време трајања уговора.

Члан 4.

Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача:

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извођача бр._____________ код _______________________________ Банке,  на следећи начин :

- аванс у износу од 50% вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а, односно ____________________ динара, у року до 45 дана од дана потписивања уговора, достављање захтева за плаћање аванса (авансне ситуације/рачуна/предрачуна) и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате и банкарске гаранције за добро извршење посла, које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације закључно са окончаном ситуацијом.

- остатак у износу од 50% вредности укупно уговорене цене по месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Свака привремена ситуација се умањује за % уплаћеног аванса, у циљу повраћаја уплаћеног аванса.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по сачињавању записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и инсталиране опреме.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова.

Члан 5.

Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, у износу од 50% од вредности уговора и са роком важења најмање 30 дана дуже од коначног рока за комплетно завршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 45 дана дужим од коначног рока за комплетно завршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач се обавезује да се обавезује да у тренутку примопредаје радова и опреме преда наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 6.

Уколико уговорени радови, наручена добра не буду испоручена и уграђена у складу са одредбама овог уговора, Наручилац може раскинути уговор,

Наручилац задржава право да гаранцију за добро извршење посла наплати и у случају раскида уговора.

Члан 7.

Испоручилац се обавезује да ће извршити радове, испоручити и уградити опрему у року од _______ дана од дана закључења уговора, са карактеристикама које су одређене у понуди из члана 1. овог уговора, Техничкој спецификацији и Спецификацији достављеној уз понуду.ђ

Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник.

Рок се може продужити на захтев Испоручиоца:

-У случају прекида уградње опреме који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Испоручиоца,

-у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно - техничке документације по налогу Наручиоца.

Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писаној форми подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 7 дана пре истека рока за завршетак радова.

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум, у складу са одредабама члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 8.

Уколико постоји оправдана сумња да радови, испорука и монтажа опреме неће бити изведена у уговореном року, Наручилац има право да наложи Извршиоцу да предузме све потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извршења са уговореним роком.

Уколико испоручилац не заврши радове испоруку и уградњу у уговореном року, својом кривицом,  дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не буде већи од 5 % укупне уговорене вредности.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка испоручиоца, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може да уради следеће:

- захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете,

- наплати финансијско обезбеђење за добро извршење посла

- раскине уговор

- закључи нови уговор са трећим лицем о реализацији преосталог дела уговора на трошак Извршиоца.

Члан 9.

За укупан уграђени материјал Испоручилац мора да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Испоручилац је дужан да о свом трошку изврши одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да испоручилац поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. Уколико Испоручилац у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извршиоца по овом уговору.

Члан 10.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетака радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја и пуштање у пробни рад уграђене опреме се врши комисијски.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом пуштања у пробни рад, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Испоручилац не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумном утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извршиоцу на рачун Извођача коме је додељен уговор.

Евентуално уступање отклањења недостатка другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 11

Гарантни рок за радове, набављену и монтирану опрему износи _____________________  рачунајући од дана пријема уграђене опреме. За уграђене  материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

Ако се у гарантном року појаве недостатци на у уграђеној опреми и њеном функционисању, Испоручилац је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац.

Ако је Испоручилац не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Наручилац је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Испоручиоца по овом овом уговору.

Члан 12

Вишом силом сматрају се догађаји који уследе након ступања овог Уговора на снагу, независно од воље уговорних страна, а који нису могли да буду предвиђени у време потписивања овог уговора и који својим утицајем одлажу или спречавају извршење свих или једног дела уговорних обавеза.

Дејство више силе се одражава на продужење рока испоруке сразмерно трајању њеног дејства, укључујући разумно време потребно за припрему за наставак испоруке добара, а о ком времену ће се уговорне стране договорити.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања у на поуздан начин обавести другу уговорну страну  о појави више силе, њеној природи, могућем трајању и последицама.

На вишу силу се не може позвати уговорна страна која је запала у доцњу  са испуњењем своје обавезе.

За време трајања више силе уговорне обавезе обеју страна мирују и неће се примењивати никакве санкције предвиђене овим уговором.

Члан 13.

Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог уговора.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери основаност захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, уколико они проузрокују увећање укупне уговорене цене, Наручилац ће након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са Извођачем закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања aнекса, преда Наручиоцу гаранцију предвиђену у члану 6. став 2. овог уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.

Испуњењем услова из става 4. овог члана, Извођач стиче право да наплати радове уговорене анексом.

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 14.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 15.

У складу са чланом 115. став 1) ЗЈН наручилац може, након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора

У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца. Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.

Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну писану сагласност наручиоца. По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних (непредвићђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора. Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1. тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о јавним набавкама,  Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу.

Члан 17.

Све евентуалне спорове у примени уговора решаваће овлашћени представници уговорних страна. У случају да је споразум немогуће решити договором уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су по три за обе уговорне стране.

| за Извођача |  | за Наручиоца |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Градоначелник града Чачка Милун Тодоровић |

VIII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ___________ од _____________ год за јавну набавку радова на изградњи система канализације у МЗ Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне станице, ЈН број 404-1/10-2019-II

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) за пријем и потврду пријема документације из поступка сходно члану 20 ЗЈН: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - набавка радова на изградњи система канализације у МЗ Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне станице, ЈН број 404-1/10-2019-II

| Р.бр | НАЗИВ ДОБРА |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена набавке радова у динарима без ПДВ-а |  |
| 2. | износ ПДВ-а |  |
| 3. | Укупна цена набавке радова у динарима са ПДВ-ом |  |
| 4. | рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |
| 5. | рок за извођење радова, набавку и монтажу опреме | кал дана (не може бити дужи од 70 календарских дана) |
| 7. | гарантни рок | _____ месеци |
| 8. | Аванс | аванс износи 50 % од вредности понуде без ПДВ-а |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________	              ______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова број 404-1/10-2019-II, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова, број 404-1/10-2019-II, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац  6

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА-ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Навести радове који су предмет јавне набавке који су изведени у претходном периоду обрачунске године у септембар 2016 – септембар 2019. године, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда:

| Наручилац | Период извођења радова | Вредност изведених радова (без ПДВ-а) | Врста радова |
| --- | --- | --- | --- |

Потпис овлашћеног лица

Датум:

____. ____. 2019. године                           	                          _____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац  7

______________________________________________

Назив и адреса Инвеститора:

________________________________

Пун назив Понуђача

________________________________

седиште Понуђача

У складу са чл.77.(„Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) издаје се

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА (ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________ (Назив и седиште понуђача),  квалитетно и у уговореном року  реализовао  уговоре

а) самостално;      б) као носилац посла;      в) као члан групе;      г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

закључене са_______________________________ ______________________(Назив и седиште инвеститора) у претходном периоду обрачунске године септембар 2016. - септембар 2019. години, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда за радове који су предмет јавне набавке  .

| Ред. бр. | Објекат-предмет уговoра | Број и датум уговора | Број и датум окончане ситуације | Износ извршених радова- без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора______________________________телефон _______________

Потврда се издаје на захтев понуђача: _______________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

*УЗ ПОТВРДУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ КОПИЈЕ УГОВОРА СА ОВЕРЕНОМ СИТУАЦИЈОМ ПО ТОМ УГОВОРУ ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ И ЗА СВАКОГ НАРУЧИОЦА ПОСЕБНО.*

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

(Пуно име и презиме и функција)

М.П. ( Инвеститора)

________________________________

(Потпис овлашћеног лица инвеститора)

Образац 9

ИЗЈАВА

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку поступку јавне набавке радова на изградњи система канализације у МЗ Трбушани-црпна станица и цевовод до црпне станице, ЈН број  404-1/10-2019-II, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања објекта за време извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2019. године                           	                            _____________________________

Образац 15.

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА

__________________________________________________________________________

(назив и седиште Понуђача)

__________________________________________________________________________

(овлашћено лице Понуђача)

Изјављујемо да смо дана ________ 2019. године посетили локацију која је предмет јавне набавке број 404-1/10-2019-II и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима градње на терену и да они сада не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

НАПОМЕНА:

За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум : ____________________                               ___________________________________

Име и презиме овлашћеног лица

понуђача

___________________________________

Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П. ( понуђача )

За Наручиоца потврђујемо да је _____________________________________________ ,

(име и презиме представника понуђача)

дана ______________ године обишао предметни објекат

_____________________________________________

за Наручиоца

Напомена:

Оверену и од стране овлашћеног лица Наручиоца потписану потврду, Понуђач прилаже у конкурсној документацији приликом подношења понуде.

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЧАЧАК

ул. Жупана Страцимира бр.2

32000 Чачак

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКУ РАДОВА

бр. ЈН 404-1/10-2019-II

# Text boxes

| PLC | DI | DO | AI | AO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | 32 | 16 | 0 | 0 |

МП

МП

МП

МП