Република Србија - Град Чачак

ГРАД ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-1/45-2020-II

ЈАВНА НАБАВКА

Набавка опреме кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку

Врста поступка набавке : ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 13.07.2020. године до 10,00 часова |
| Понуде доставити на адресу : | Градска управа града Чачка, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак |
| Јавно отварање понуда, обавиће се у просторијама Градске управе града Чачка, ул. Жупана Страцимира 2: | 13.07.2020. године у 11,00 часова |

Чачак,  јун 2020 године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-1/45-2020-II/1, од 11.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-1/45-2020-II/2 од 11.06.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку –  Набавка опреме кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку

404-1/45-2020-II

Конкурсна документација садржи:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ..................................................

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ..............................................

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА,

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ....................................................................................

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ...........................

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ................

- ОБРАСЦИ .......................................................................................................

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Наручилац: Град Чачак; Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак; Матични број:  07183046; ПИБ: 101296508; Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003; Интернет страница: www.cacak.org.rs

1.2.	Врста поступка јавне набавке: отворени поступак;

1.3.	Предмет јавне набавке су: Набавка опреме кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку;

1.4.  	Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци;

1.5. 	Лице за контакт: Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел; 032/344-169, фах: 032/346-003

1.6. 	Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна и може се преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и са интернет странице града Чачка www.cacak.org.rs

# ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

## 2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ   РЕЧНИКА    НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је Набавка опреме кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку

48921000 – системи за аутоматизацију

## 2.2.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ није обликован по партијама

# ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Јединичне цене из понуде обухватају све трошкове за: рад, материјал, транспорт, царину, механизацију, опрему, алат, режију, амортизацију, заштиту на раду, чување и обезбеђење опреме, испитивање и атестирање употребљених материјала и изведених конструкција и инсталација, друге трошкове и добит Извршиоца. Јединичне цене се формирају на основу техничке документације, условима на терену и другим условима од значаја за реализацију и завршетак предметне набавке.

OПРЕМА бр. Назив Опис Колич. 1. Дидактички сет - мехатронске станице Дидактички сет састоји се од три станице; станице са гравитационим магацином, станице са покретном траком и станице за руковање материјалом. Сет такође укључује компресор, три модула за интерфејс који служе за повезивање PC-а са станицом, CD-а са софтвером за симулацију и управљање као и документима за учење, обуку и одговарајућим прибором. Пакет садржи све материјале за успешно планирање и припремање вежби за предавача. Садржај дидактичког сета: 1 ком мехатронска станица са гравитационим магацином и feed сепаратором са свим неопходним сензорима и актуаторима Stacking magazine модул Press-fit unit модул Мултипински дистибутер са 12 портова за 3-pin M8 plug, sub-D 15 утикач 2 EM разводника 2 цилиндра 1 магнетни прекидач крајњих положаја Алуминијумска профилна плоча Радни предмети 1 ком мехатронска станица (покретна трака) са 24 V DC мотором и индуктивним сензорима, светлосном баријером и електро покренутим стопером/дефлектором. Монтирана на алуминијумску плочу и са металним деловима од нерђајућег челика. Покретна трака са DC мотором, која садржи релејно коло за промену поларитета, кабл за повезивање са 3-pin и M8 утикачем, могућност кретања напред и назад, висина траке 61 mm, ширина траке 42 mm, дужина траке 298 mm, 13 латералних рупа са пречником 4,2 mm, 16 mm процеп за монтажу сензора и актуатора Електрични (соленоид) стопер/дефлектор са каблом 3-pin сa M8 утикачем Multi-pin distributer sa 12 portova, 3-pin M8 утикач, sub-D 15 утикач Индуктивни сензор са каблом за повезивање са 3-pin и М8 утикачем и монтажни елементи за монтажу на конвејер, магацин материјала и станицу за руковање Опто сенсор (светлосна баријера) са 3-pin М8 утикачем и монтажним елементима за монтажу на конвејер, магацин материјала и станицу за руковање Алуминиjумска профилна плоча 298 mm x 200 mm x 20 mm, 20 mm размак између прореза Радни предмети 1 ком мехатронска станица за руковање материјалом – подизање радног предмета и остављање истог на одређено место са свим неопходним сензорима и актуаторимa Multi-pin дистрибутер са 12 портова, 3-pinski M8 утикач, sub-D 15 утикач 2x 4/2-бистабилна разводника са могућношћу ручне активације са задржањем, 2 кабла за повезивање 3-pinski сa M8 утикачем 1x 4/2- моностабилни разводник са могућношћу ручне активације са задржањем, кабл за повезивање 3-pinski сa M8 утичницом, са могућношћу конверзије у 3/2 функцију 1x цилиндар двосмерног дејства са вођицом, 20 mm пречник, 60 mm ход са 2 пригушно неповратна вентила 1x цилиндар двосмерног дејства са вођицом, 12 mm пречник, 40 mm ход са 2 пригушно неповратна вентила 1 пнеуматски хватач са 2 прста, са монтажним елементом за магнетни реед прекидач 4 магнетна реед прекидача са кабловима - 3-pinski сa M8 утикачем 3/2 shut-off вентил 2x Y-рачве Вођица за каблове Алуминијумска профилна плоча са прорезима 298 mm x 200 mm x 20 mm, 20 mm размак између прореза 2 лежишта за радне предмете висине 61 mm 6 м пнеуматско црево са спољашњим пречником 4 mm 3 м пнеуматско црево са спољашњим пречником 6 mm 1 ком компресор 230V Ниво буке 54 dB (A) Напајање ваздухом за максимално 4 станице Комплет са регулатором притиска и одвајачем кондензата, 5 м црева спољашњег пречника 6mm, 3 Т-рачве Притисак: максимално 400 kPa (4 bar) Проток: 14 l/min Капацитет резервоара: 2,5 l Димензије: 310 x 150 x 370 mm Документација на CD-у која укључује Радна свеска Техничка књига: Основе технологије аутоматизације Књига са вежбама са 5 – 7 вежби по станици Вежбе у *.doc формату са решењима Power point презентације за припрему предавача Видео записе Техничке податке о свим компонентама 3 ком управљачки пакет са интерфејсом за комуникацију између PC-а и мехатронске станице и јединицом и каблом за напајање Интерфејс за бидирекциону трансмисију процесних сигнала између реалног процеса (24V DC) i PC-a сa 6 дигиталних улазних и 6 дигиталних излазазних канала, у складу са EU EMC директивом Јединица за напајање са улазним напоном 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 1.5 A, и излазним напоном 24 V DC, максимално 1.88 A, са заштитом од кратког споја USB кабл за повезивање PC софтвер за симулацију станица и директно управљање мехатронским станицама преко PC интерфејса Радни предмети Алат за повезивање Кутије за складиштење и пренос опреме 1 2. Дидактички сет 1 - компоненте за проширење мехатронских станица Сет за проширење мехатронских станица (гравитациони магацин, покретна трака, руковање материјалом) треба да садржи палету компоненти за реализацију сопствених идеја за пројекте кориснике и предавача. Сет треба да буде спакован у практичну кутију (Systainer) ради лакшег преношења. Садржај дидактичког сета: 2 цилиндра двосмерног дејства са пригушно неповратним вентилима 2 електромагнетна разводника 1 дифузиони сензор 2 магнетна сензора 1 комплет за профилну монтажу 1 профилна плоча 1 електрични тастер 1 електрични прекидач 1 светло за индикацију 1 3. Сет лабораторијских 4 mm сигурносних каблова за повезивање компоненти – 106 каблова, црвени, плави и црни Сет лабораториијских сигурносних каблова треба да садржи 106 лабораторијских каблова са сигурносним утикачима (4 mm) у црвеној, плавој и црној боји: 10 ком црвена дужине 50 mm 10 ком плава - 50 mm 8 ком црна - 50 mm 8 ком црвена - 300 mm 8 ком плава - 300 mm 18 ком црна - 300 mm 8 ком црвена - 500 mm 8 ком плава - 500 mm 18 ком црна - 500 mm 2 ком црвена - 1000 mm 3 ком плава - 1000 mm 2 ком црна - 1000 mm 1 ком црвена - 1500 mm 1 ком плава - 1500 mm 1 ком црна - 1500 mm Техничке карактеристике: Утикачи са крутим заштитним рукавцима и аксијалним утичницама Попречни пресек проводника: 1 mm2 1000 V CAT II Номинална струја: 16 A 1 4. Рам за једнострану монтажу профилисаних плоча и модула Монтажни систем (рам) за радни сто са ЕР монтажним оквиром за електричне модуле за пнеуматску технологију. Рам поседује следеће карактеристике: Може се једноставно ставити на клупу или на постојећи радни сто Поседује могућност коришћења са једне стране (једнострана монтажа профилисаних плоча и модула) Радна површина под углом омогућава лако постављање компоненти. Могућа монтажа до две профилне плоче величине 350 x 1100 mm или једне профилне плоче 700 x 1100 mm 2 5. Алуминијумска профилисана плоча Профилна плоча од елоксираног алуминијума. Величина плоче: (В x Ш) 700 x 1100 mm Размак између прореза за монтажу компонената: 50 mm. Са обе стране плоче треба да се налазе жљебови што омогућава двострану монтажу компоненти. Жљебови треба да буду компатибилни са ITEM профилним системом. 2 6. Уградно електрично напајање Уградно напајање за монтажу у ЕР монтажни оквир за електричне модуле који се налази на рамовима за монтажу профилисаних плоча и електричних модула. Техничке карактеристике: Улазни напон: 85 – 265 V AC (47 – 63 Hz) Излазни напон: 24 V DC, zaštita od kratkog spoja Струја на излазу: максимално 4 A Кабл за напајање (IEC) дужине 1,3m Димензије: 170 x 240 x 92 mm 2 7. Држач за каблове Држач за лабораторијске сигурносне каблове (4 mm): Димензије: (Ш x Д x В) 150 x 136 x 63 mm Треба да поседује могућност за монтажу на рам са профилисаним плочама 2 8. Компресор Уљни компресор, са јако малом генерацијом буке намењен коришћењу у учионици (45 dB (А)) и прибором за прикључивање пнеуматских компоненти. Компресор треба да поседује показивач притиска и одвајач кондензата. Техничке карактеристике компресора: Притисак: 800 kPa (8 bar) Pmax Проток: 50 l/min Капацитет резервоара: 24 l Пнеуматска прикључна мера: ¼“ Ниво буке: 45 dB (A)/1 m Радни циклус (Duty cycle): максимално 50 % Регулатор притиска са показивачем Радни напон 230V/50Hz IEC напојни кабл 1 9. Монтажни сет за компресор Прибор: Брзорастављива утичница за навој G1/4 са функцијом само-затварања. Отпусни прстен од полимера. Утикач за брзорастављиву утичницу и црево 6x1 mm Брзорастављива утичница са функцијом само-затварања за црево 6x1 mm Пнеуматско црево 6x1 mm дужине 2,5 m 1 10. Дидактички сет за пнеуматику – основни ниво Комплет опреме – дидактички сет садржи следеће компоненте, које се користе у обуци за технологију пнеуматског управљања: 2 ком 3/2 разводник активиран помоћу тастера, нормално затворен 1 ком 3/2- разводник активиран помоћу тастера, нормално отворен 1 ком 5/2 разводник са вишеположајним прекидачем 1 ком 3/2 разводник са вишеположајним прекидачем, нормално затворен 2 ком 3/2 разводник са точкићем, нормално затворен 2 ком сензор положаја, пнеуматски, са прибором за монтажу на цилиндар 1 ком разводник са кашњењем, нормално затворен 1 ком притисни уклопни вентил 1 ком 3/2 моностабилни разводник 1 ком 5/2 моностабилни разводник 3 ком 5/2 бистабилни разводник 1 ком логички вентил (ИЛИ функција) 2 ком логички вентил (И функција) 1 ком брзоиспустни вентил 2 ком пригушно-неповратни вентил 1 ком цилиндар једносмерног дејства 1 ком цилиндар двосмерног дејства 1 ком оn/оff вентил са филтер-регулатором 1 ком регулатор притиска са манометром 2 ком манометар 1 ком модул за гранање 2 ком пластично црево, 10 m, 4x0,75 mm Потребно је да се компоненте могу монтирати ручно без потребе за алатом на профилну плочу која садржи монтажне прорезе на размаку од 50 mm. Пнеуматски прикључци треба да буду са горње стране компоненти због лаке доступности. Компоненте на себи треба да садрже прецизне брзе конекторе за пластично црево 4x0,75 mm који се користе за црева стандардних спољашњих и унутрашњих пречника. Све компоненте треба да буду индустријског квалитета. Компоненте треба испоручити у у касетама за опрему у три величине, и које могу стати у фиоку са димензијама унутрашњег корисног простора 700 x 375 mm (Д x Ш). Обим испоруке треба да обухвати и самолепљиве симболе за јасно означавање места где компоненте треба да буду смештене. 2 11. Приручник са радном свеском за пнеуматику – основни ниво Приручник треба да објасни основне принципе пнеуматике и да садржи вежбе различите комплексности које су компатибилне са понуђеним дидактичким сетом опреме. Приручник треба да садржи два дела - део намењен за припрему предавача и део са вежбама за кориснике. Садржај приручника: Инструкције за предавача Радни листови са вежбама за кориснике – 19 пројектно орјентисаних вежби Решења задатака Мултимедиа CD-RОМ са графикама, фотографијама индустријских апликација, анимацијама и пнеуматским шемама за софтвер за симулацију пнеуматских шема 1 12. Дидактички сет за електропнеуматику Дидактички сет треба да обухвати компоненте за основну обуку из области електропнеуматског управљања: 1 ком јединица за задавање сигнала, електрична 2 ком релејни модул са 3-склопке (релеја) 1 ком гранични прекидач, електрични, активиран слева 1 ком гранични прекидач, електрични, активиран здесна 1 ком сензор близине, оптички 2 ком сензор близине, електични, са прибором за монтажу на цилиндар 1 ком 2 x 3/2 моностабилни разводник са LED индикацијом, нормално затворен 1 ком 5/2 моностабилни разводник са LED индикацијом 2 ком 5/2 бистабилни разводник са LED индикацијом 1 ком сензор притиска са дисплејем 2 ком пригушно-неповратни вентил 1 ком цилиндар двосмерног дејства Потребно је да се компоненте могу монтирати једном руком без потребе за алатом на профилну плочу која садржи монтажне прорезе на размаку од 50 mm. Пнеуматски и електрични прикључци треба да се налазе са горње стране компоненти због лаке доступности. Компоненте на себи треба да садрже прецизне брзе конекторе за пластично црево 4x0,75 mm који се користе за црева стандардних спољашњих и унутрашњих пречника. Електропнеуматске компоненте су треба да буду оремљене са сигурносним утикачима и утичницама (4 mm). Електрични микропрекидачи и сензори требају да имају могућност коришћења за покретање електрохидрауличних компоненти. Електрични сензори близине треба да су компатибилни са цилиндрима који се налазе у сетовима опреме за обуку из пнеуматике. Све компоненте треба да буду индустријског квалитета. Компоненте испоручити у касетама за опрему у три величине, и које могу стати у фиоку са димензијама унутрашњег корисног простора 700 x 375 mm (Д x Ш). Обим испоруке треба да обухвати и самолепљиве симболе за јасно означавање места где компоненте треба да буду смештене. 2 13. Приручник са радном свеском за електропнеуматику Уџбеник садржи вежбе различите комплексности које су компатибилне са понуђеним сетом опреме. Уџбеник је подељен у два дела – део намењен за припрему предавача и део са вежбама за кориснике. Уџбеник садржи: Инструкције за предавача Радне листове са вежбама за кориснике - 12 пројектно орјентисаних вежби Решења задатака Мултимедиа CD-RОМ са фотографијама индустријских апликација, анимацијама и готовим електропнеуматским шемама за софтвер за симулацију електропнеуматских шема 1 14. Дидактички сет за електропнеуматику - напредни ниво Овај пакет обуке садржи све компоненте потребне за напредно усавршавање у електропнеуматском управљачком инжењерству: 1 ком јединица за задавање сигнала, електрична 2 ком релејни модул са 3-склопке (релеја) 1 ком тајмер релеј, двоструко 1 ком унапред подешени бројач, електронски 1 ком дугме за заустављање у случају нестанка, електрични 1 ком сензор близине, индуктивни 1 ком сензор близине, капацитивни 1 ком вентилски терминал са 4 модула вентила са 2 x 5/2 магнетним вентилима и 2 x 5/2 магнетним вентилима. Сви модули вентила могу се користити и као тросмерни. 2 ком неповратни вентили, пилотска повратна функцијa Компоненте се могу уградити једном руком, без алата и на више различитих начина на профилну плочу са размаком 50 mm у циљу стварања свих врста кола. Пнеуматски и електрични прикључци налазе се на лако доступној горњој страни компонената. Компоненте су опремљене прецизним брзим конекторима за пластично црево PUN-4x0,75 са стандардним унутарашњим или спољашњим пречницима. Електропнеуматске компоненте су опремљене сигурносним утикачима или утичницама од 4 mm. Електрични гранични прекидачи и сензори дизајнирани су тако да одговарају и за активирање електрохидрауличких компоненти (вишеструка употреба). Све компоненте су индустријског квалитета. Компоненте се испоручују у три одговарајуц́е пропорционалне фиоке за опрему. Опсег испоруке укључује симболе лепљења за јасно означавање где се компоненте чувају. 1 15. Приручник са радном свеском за електропнеуматику – напредни ниво На основу уџбеника за електропнеуматику, у напредни ниво садржи 12 додатних задатака. Уџбеник је намењен за стицање напредних знања из електропнеуматике. Радна свеска садржи примере решења за сваку од вежби. Радна свеска садржи: Решења задатака Инструкције за предавача Мултимедијални CD-ROМ фотографијама индустријских апликација, анимацијама и готовим електропнеуматским шемама за софтвер за симулацију електропнеуматских шема Радне листове за корисници 1 16. Дидактички сет за дигитализацију у пнеуматици Дидактички сет обухвата компоненте за напредни ниво дигитализације у пнеуматикама. Овај пакет испуњава потребне потребе за дигитализацијом и И4.0. Укључује 15 вежби од мрежних техника до паметног одржавања. Након извршавања вежби из радних листова корисници ће моћи да: разумеју улогу техничара за одржавање у И4.0 анализирају и побољшају основну поставку машине за дигитализацију изаберу потребне сензоре за прикупљање дигиталних података за надгледање стања анализирају дигиталне податке ради предвиђања мера одржавања имплементирају мрежни систем за примање дигиталних података имплементирају паметни систем за решавање проблема побољшати брзину машине, доступност машине, поузданост процеса и ефикасност производње. Користећи практичне примере из области одржавања, корисници се припремају за дигитализацију, паметно одржавање и прилагођавање у будућности. Сет треба да садржи: Нови регулатор Siemens S7/1200 са аналогним улазима и излазима за даљу ПЛК обуку Софтвер ТP260 који ће се користити као сервер Grafcet као дијаграм корака Нове вежбе за разумевање потребе дигитализације и играња улога за симулацију производног окружења Неисправне компоненте за симулацију кварова Сензор протока, аналогни Могућност ротације 90° М12x1 конектор, 5 pin Кабл са М12x1 утичницом и 4 mm сигурносним утикачем Прекидачки излаз, 2xPNP Аналогни излаз 0 - 10 V Опсег радног напона 12 - 30 V DC Функција преклопних елемената, бирање Функција пребацивања слободно програмибилна Опсег мерења протока 0,5 - 50 l/min Прекидач за заустављање у случају опасности Етернет кабал Трака утичнице за IEC кабл за напајање Пропорционални регулатор притиска са дисплејом Напајање: 21,6 - 26,4 V / 3,6 V Електрична задата вредност: 4 - 20 mА Улазни притисак 7 - 8 bar Распон регулације притиска: 0,15 - 6 Bar Проток: 600 l/min Приказ за унос параметара Систем брзе монтаже Све компоненте треба да садрже наставке за пластично црево од 4x0,75 mm за унутрашње или спољашње калибрисане типове црева. Све компоненте су индустријског квалитета. Компоненте се испоручују у одговарајућој фиоци за опрему. Радна свеска садржи 15 пројектних вежби у којима се релевантни задаци за дигитализацију процеса, ефикасан рад и предиктивно одржавање изводе корак по корак. 1 17. Приручник за дигитализацију у пнеуматици Радна свеска садржи 8 пројектних вежби у којима се релевантни задаци за дигитализацију процеса, ефикасан рад и предиктивно одржавање, изводе корак по корак: Упознавање са процесом и његово спровођење: Одабир дијаграма кола и разумевање програма Покретање поступка Изградња комуникацијске мреже: Конфигурисање Wi-Fi приступне тачке Успостављање и провера комуникације мрежних компоненти Одређивање и подешавање процесних параметара за комуникацију човек-машина: Тумачење мерних сигнала Дефинисање релевантних процесних параметара Давање информација о одступањима и грешкама: Одређивање толеранција и граничних вредности за процесне параметре Коришћење симптома грешке за препознавање узрока и извођење ових мера Постављање push обавештења: Постављање аутоматске системске е-поште у случају грешке Основни концепти технологије е-поште Руковање, подешавање и обављање радова на одржавању система: Упознавање са радним окружењем техничара за одржавање дигитализованих система Рад са web сервисима Припрема и анализа дневника процесних података Упознавање са web сервисом контролера Радна свеска садржи: Основни елементи Узорак решења Напомене о обуци Радни листови за кориснике CD-RОМ (садржи PDF радне свеске, укључујући радне листове) 1 18. Додатни сет опреме Индуктивни сензор близине са заштитом од обртања поларитета, преоптерећења и кратког споја. Могућност обртања за 360°, спуштање на сваких 15° Повезивање путем 4 mm сигурносних конектора Напајање 10 - 30 V DC Функција покретања N/O контакта (PNP) Удаљеност сензора 0 - 4 mm Капацитивни сензор близине са заштитом од преокретања поларитета, преоптерећења и кратког споја. Могућност обртања за 360°, спуштање на сваких 15° Повезивање путем 4 mm сигурносних конектора Напајање 10 - 30 V DC Функција покретања N/O контакта (PNP) Удаљеност сензора 0 - 4 mm Сензор близине, електронски, са уградњом на цилиндру, магнетно-отпорни сензор близине, магнетно управљан: Прикључак преко 4 mm сигурносних утичница Пребацивање излазног N/O контакта (PNP) са индикацијом статуса пребацивања Отпоран на преоптерец́ење и кратки спој, са заштитом од обртања поларитета Радни напон 5 - 30 V DC Излазна струја: максимална 100 mA Време укључивања (укључивање/искључивање) максимално 1 ms Монтажни систем за пречник цилиндра 20 mm, 2x Т-утор за истовремено постављање једног пнеуматског и једног електронског сензора близине 1 19. Додатак сету мерних објеката Додатни објекти за сет сензора за детекцију објеката за обуку за мобилну обуку са сензорима - индуктивни сензори са прекидачким излазом. Састоји се од три мерна објекта. 1 20. Дидактички сет за програмабилне логичке контролере (ПЛK) Дидактички сет за обуку из области програмабилних логичких контролера (ПЛК) садржи ПЛК следећих карактеристика: 12 дигиталних улаза 8 дигиталних излаза 2 брза дигитална улаза 4 x IO-Link Master интерфејс 1 x IO-Link Device интерфејс Ethernet интерфејс USB интерфејс CANopen интерфејс Систем за монтажу: Поред ПЛК-a јединица треба да садржи и 19” модуле са сигурносним утикачем (4 mm) за улазе, излазе и напајање 24 V (укупно 3ком) – све монтирано у оквиру лаког кућишта Величина јединице (Ш x В x Д) 364 mm x 170 mm x 80 mm Могућност монтаже јединице у ЕR монтажни оквир са монтажу дидактичких електричних модула ПЛК контролер се програмира у IL, LDR, FCH, ST, SFC i CFC уз помоћ софтвера Codesys® у складу са IEC 61131-3. Codesys® је развојно окружење за програмабиле логичке контролере (ПЛК) у складу са IEC 61131-3 стандардом за развој апликација у индустријској аутоматизацији. 2 21. Приручник за програмабилне логичке контролере (ПЛK) Ова радна свеска се бави дизајном и начином рада ПЛК-a и систематским развојем ПЛК програма. Садржај је 100% у складу са новим програмским стандардом DIN EN 61131-3. Радна свеска садржи бројне табеле, графике и шеме дијаграма, заједно са 17 вежби са решењима. Кориштћењем опреме из дидактичког сета за програмабилне логичке контролере (ПЛК), могу се постићи следећи циљеви учења: Монтажа и пуштање у погон програмабилног логичког контролера Саставни делови ПЛК-а Радни кораци у ПЛК програмирању, засновани на DIN EN 61131-3 (IEC 61131-3) Функција додељивања Функција NOT Функција AND OR функција Комбинација I / ILI / NE Подешавање излаза Подешавање и ресетовање излаза Кашњење укључивања Кашњење искључивања Линеарни ланац Алтернативна грана Операције бројања Подручје примене ПЛК-ова Основни дизајн ПЛК-а Нови стандард за ПЛК-ове DIN EN 61131 (IEC 61131) Систем децималних бројева Систем бинарних бројева BCD код Потписани бинарни бројеви Реални бројеви Генерација бинарних и дигиталних сигнала Основне логичке функције Идентификација преклопних функција Поједностављивање логичких функција Структура ПЛК-а Централна процесна јединица ПЛК-а Начин рада ПЛК-а Меморија апликационог програма Улазни модул Излазни модул Систематично проналажење решења у раду на програмирању Алати за конструкцију које пружа DIN EN 61131-3 (IEC 61131-3) Програмски језици ПЛК алати Променљиве и врсте података Јединице за организацију програма Конструкције петље Компоненте лествичастог дијаграма Функције и функцијски модули Процена тренутних стаза Листа изјава (изјаве, оператери, функције и функцијски модули) Структурирани текст (изрази, изјаве, изјаве о избору, изјаве о понављању) Компоненте језика секвенце (кораци, прелази) Логички контролери са и без меморијске функције Процена сигнала Пулсни тајмери Кашњење укључивања Кашњење искључивања Функције бројача Повећани / декрементални бројач Функцијски графикон у складу са DIN 40 719-6 (IEC 60848) Пуштање у рад ПЛК-а, оперативна поузданост ПЛК-а Неопходност комуникације Пренос података Интерфејси Комуникација на терену 1 22. Дидактички сет за увод у програмирање са екстерним аналогно/дигиталним PC USB интерфејсом за конекцију између процеса и PC-ја ПЛК се програмира са персоналног рачунара помоћу CODESIS® у складу са IEC 61131, а информације се размењују са програмом за визуелизацију преко PC интерфејса. Софтвер за визуелизацију омогућава различите моделе процеса из света технологије и свакодневних ситуација, као што су прелази нивоа, вишеспратна паркиралишта, системи за сортирање, веш машине, гаражна врата, ветрогенератори, подизање пртљага и још много тога. На располагању је комплет за почетак рада који објашњава како користити хардвер и софтвер. Укључени сви потребни додаци као што су каблови и 100-240 V/24 V напајање. Спецификација ПЛК: 12 дигиталних улаза 8 дигиталних излаза 2 brza дигитална улаза 4 x IO-Link Master интерфејса 1 x IO-Link Device интерфејс Ethernet интерфејс USB интерфејс CANopen интерфејс Спецификација екстерни PC USB интерфејс (аналогно/дигитални) за конекцију између процеса и PC: 2 ком 24-пинских IEEE 488 компатибилних конектора за повезивање процеса и ПЛК-а - сваки са 8 дигиталних улаза и 8 дигиталних излаза (укупно 16 улаза /16 излаза) 1 x SUB D 15- пински конектор за повезивање екстерних процеса с 4 аналогна улаза и 2 аналогна излаза (резолуција 12 бита) са променљивим опсезима 0-10 V/+-10 V 24 V напајање преко засебног или системског конектора USB 2.0 интерфејс за PC (галвански раздвојен) Велики LCD екран са могућношћу приказа канала, величина, тренда и мерених вредности Приказ дигиталних сигнала преко LED Системски захтеви: PC сa Win 2000 SP4/KSP SP2/Vista барем Pentium200 MHz 32 MB RAM-a 10 MB слободног простора на хард диску CD-ROM уређај Internet Ekplorer 5.0 или Netscape 4.0 или новији 1 бесплатни Ethernet и USB прикључак 1 23. Дидактички сет - Сензори за детекцију објеката Комплет опреме (дидактички сет) за учење основних принципа сензора за детекцију објекта и апликације са њима. Теме које треба да покрије овај дидактички сет су одабир, апликације, подешавања и провера магнетних, индуктивних, капацитивних и опто-електричних сензора за детекцију објекта. Садржај комплета је следећи: 1x сензор присуства (proximity), магнетно-резистивни Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Радни напон 10 – 30 V DC N/O контакт (PNP) Излазна струја 200 mA Заштита од кратког споја, преоптерећења и обрнутог поларитета напона Блок дизајн Конекција преко 4mm сигурносних конектора Постоље са системом за брзу монтажу на профилну плочу 1x сензор присуства (proximity), M12 Заштита од кратког споја, преоптерећења и обрнутог поларитета напона М12 дизајн Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Конекција преко 4 mm сигурносних конектора Радни напон 10 – 30 V DC N/O контакт (PNP) Постоље са системом за брзу монтажу на профилну плочу 1x сензор присуства (proximity), M18 Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Величина M18 Non-flush (глава) Радни напон 15 – 34 V DC Опсег детекције 8 mm Конекција преко 4 mm сигурносних конектора N/O контакт (PNP) Постоље са системом за брзу монтажу на профилну плочу 1x аналогни сензор, индуктивни, M12 Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Величина M12 Flush (глава) Радни напон 15 – 30 V DC Мерни опсег 0 – 6 mm Аналогни излаз 0 – 10 V DC or 0 – 20 mA Конекција преко 4 mm сигурносних конектора Постоље са системом за брзу монтажу на профилну плочу 1x оптички сензор присуства (light barrier), пријемник: Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Величина Q30 Радни напон 10 – 30 V DC Тип светлости: инфрацрвена Опсег 0-6000 mm Подесив помоћу потенциометра Конекција преко 4 mm сигурносних конектора N/O контакт (PNP) Постоље са системом за брзу монтажу на профилну плочу 1x оптички сензор присуства (light barrier), предајник: Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Величина Q30 Радни напон 10 – 30 V DC Тип светлости: инфрацрвенa Опсег 0-6000 mm Подесив помоћу потенциометрa Тест улаз Конекција преко 4 mm сигурносних конектора N/O kontakt (PNP) Постоље са системом за брзу монтажу на профилну плочу 1x фибер-оптички сензор (fibre-optic unit) Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Величина Q30 Радни напон 10 – 30 V DC Тип светлости: црвена Домет до 400 mm Подесив помоћу потенциометрa N/O и N/C контакт (PNP) Конекција преко 4 mm сигурносних конектора Постоље са системом за брзу монтажу на профилну плочу 1x оптички кабл (fibre-optic) Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Максимални домет 400 mm Минимални радијус савијања 25 mm Дужина кабла 2000 mm 1x ретро-рефлексивни сензор Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Величина Q30 Радни напон 10 – 30 V DC Тип светлости: црвенa Поларисана Домет до 2000 mm Подесив помоћу потенциометрa N/O контакт (PNP) Конекција преко 4 mm сигурносних конекторa Постоље са системом за брзу монтажу на профилну плочу 1x рефлектор (троструко огледало), 20 mm Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Принцип: троструко огледало Пречник 20 mm Постоље са системом за брзу монтажу на профилну плочу 1x дифузни сензор са сузбијањем ефекта позадине (background suppression), N/O и N/C контакт Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Величина Q20 Радни напон 10 – 30 V DC Тип светлости: црвена Домет до 100 mm Подесив користећи teach-In функцију N/O и N/C контакт (PNP) Конекција преко 4 mm сигурносних конектора Постоље са системом за брзу монтажу на профилну плочу 1x капацитивни сензор присуства, M12 M12 дизајн Могућност ротације за 360°, са могућношћу фиксирања на сваких 15° Радни напон 10 – 36 V DC N/O контакт (PNP) Опсег детекције 0 – 4 mm Конекција преко 4 mm сигурносних конектора Постоље са системом за брзу монтажу на профилну плочу 1x јединица за звучну и оптичку индикацију са 4 лампе Потрошња звучног индикатора: 0,04 W Потрошња лампи: 1.2 W Фреквенција звучног индикатора: 420 Hz 1x јединица са клизним постољем 1x сет тест објеката за утврђивање одзива сензора на различите материјале Магнети Транспарентна и обојена пластика Различити метали Гума Картон Кодак сива картица Дрво Величина 50 x 50 mm Све компоненте треба да поседују систем за брзу монтажу и могу се монтирати без алата уз помоћ једне руке, на профилну плочу са размацима између прореза за монтажу од 50 mm. Електричним конекцијама свих компоненти се лако прилази одозго и опремљене су са сигурносним утичницама (4 mm). Компоненте су дизајниране на тај начин да се могу користити и са комплетима опреме за пнеуматику и електропнеуматику. Све компоненте су индустријског квалитета. Компоненте се испоручују у касетама за опрему којих има у три величине, и које могу стати у фиоку са димензијама унутрашњег корисног простора 700 x 375mm (Д x Ш). Обим испоруке треба да обухвати и самолепљиве симболе за јасно означавање места где компоненте треба да буду смештене. 1 24. Уџбеник са вежбама - Сензори за детекцију објеката Уџбеник садржи вежбе растуће комплексности које су компатибилне са понуђеним сетом опреме за сензоре за детекцију објеката. Главне теме су конфигурација, функција и утицај особина материјала на понашање, потенцијалне апликације као и како одабрати сензор у зависности од услова апликације . Теме су покривене вежбама у којима се користе магнетни, индуктивни, оптички и капацитивни сензори близине. Уџбеник је подељен у два дела – део намењен за припрему предавача и део са вежбама за кориснике. Уџбеник садржи: Инструкције за предавача Радне листове са вежбама за кориснике (15 пројектно орјентисаних вежби) Решења задатака Мултимедијални CD-RОМ са графикама и фотографијама индустријских апликација 1 25. Кабл за напајање Кабл са IEC конектором под углом од 90° + стандардна утичница Дужина 2 m 2 26. Софтвер за симулацију пнеуматских и електропнеуматских шема – 4 корисничке лиценце Софвер за креирање и симулацију пнеуматских и електропнеуматских шема. Софтверски пакет треба да садржи алат за креирање шема, алат за симулацију високих перформанси као и садржаје за електронско учење (e-learning tutorial). Софтвер за креирање и симулацију пнеуматских и електропнеуматских шема покрива следеће области из технологије аутоматизације: Пнеуматика Електропнеуматика Сервопнеуматика Безбедност у пнеуматским системима Вакуумска технологија Сензори у пнеуматици GRAFCET Дигитална технологија Софтвер треба да поседује следеће карактеристике: Пнеуматика, хидраулика и електротехника у истој симулацији Могућност прорачуна и симулације свих технологија (пнеуматика, хидраулична и електротехника) у истом програму Све шеме (пнеуматске, хидрауличне и електричне) се могу прочитати у свакој од верзија софтвера за симулацију Целокупне шеме се могу представити на неколико страна са крос-референцама комбинујући различите технологије (П, Х и Е шеме) Могућност аутоматског трансфера шема из претходних верзија софтверa Професионални CAD систем Аутоматско повезивање симбола Лако уметање нових симбола у постојеће везе Аутоматско генерисање хоризонталних и вертикалних линија Различити оквири за цртање Могућност континуалног скалирања и ротације Функције за димензионисање Аутоматско поравнавање линија У складу са последњим стандарднима DIN ISO 1219 Сви симболи су у складу са DIN ISO 1219 i DIN EN 81346-2 Све конекције означене према најновијим правилима за идентификацију компонената: од дна ка врху и слева на десно GRAFCET у складу са последњим стандардом Симулација у високој резолуцији: резолуција до 100kHz и контрола путем џојстика Обрада сигнала до 10 kHz Виртуелни осцилоскоп за фреквенције до 100 kHz Симултана симулација свих кола у пројекту Симулиране вредности се могу приказати у току симулације Управљање са више прекидача путем џојстика GRAFCET са различитим модовима GrafEdit: креирање GRAFCETa у складу са стандардом GrafView: визуелизација контролне секвенце представљене као GRAFCET GrafControl: контрола процеса помоћу GRAFCET, укључујући симулацију грешке и мониторниг процеса GraPLC Укључен материјал за учење: Слајдови, слике, анимације, цртежи у пресеку, видео записи Опис физичко-математичких симулационих модела Тренинг програм за употребу софтвера за почетнике Детаљи свих компоненти на клик дугмета Готове основне презентације за припрему за предавања Могућност промене језика у току извршавања програма (run-time) Погодна документација Аутоматско генерисање листе материјала BOM, нумерисање тока, табеле контаката, дијаграми терминала, каблови, листе жичења и црева Експорт у све стандардне формате Стандардни и Expert мод Стандардни мод за кориснике са ограниченим скупом функција Експерт мод за предавача за припрему предавања 1 27. Софтвер за симулацију електричних и електронских кола - 4 корисничке лиценце Софвер за креирање и симулацију електричних и електронских кола. Софтверски пакет садржи алат за креирање шема, алат за симулацију високих перформанси као и садржаје за електронско учење (e-learning tutorial). Софтвер за креирање и симулацију електричних и електронских кола покрива следеће области из електротехнике и електронике: Симболи у полупроводничкој технологији Мерни инструменти Осцилоскопи Пасивне компоненте GRAFCET Електротехника (DC i AC) Електроника Кола са контакторима и релејима Дигитална тенологија Софтвер треба да поседује следеће карактеристике: Пнеуматика, хидраулика и електротехника у истој симулацији Могућност прорачуна и симулације свих технологија (пнеуматика, хидраулична и електротехника) у истом програму Све шеме (пнеуматске, хидрауличне и електричне) се могу прочитати у свакој од верзија софтвера за симулацију Целокупне шеме се могу представити на неколико страна са крос-референцама комбинујући различите технологије (П, Х и Е шеме) Могућност аутоматског трансфера шема из претходних верзија софтверa Професионални CAD систем Аутоматско повезивање симбола Лако уметање нових симбола у постојеће везе Аутоматско генерисање хоризонталних и вертикалних линија Различити оквири за цртање Могућност континуалног скалирања и ротације Функције за димензионисање Аутоматско поравнавање линија У складу са последњим стандарднима DIN ISO 1219 Сви симболи су у складу са DIN ISO 1219 i DIN EN 81346-2 Све конекције означене према најновијим правилима за идентификацију компонената: од дна ка врху и слева на десно GRAFCET у складу са последњим стандардом Симулација у високој резолуцији: резолуција до 100kHz и контрола путем џојстика Обрада сигнала до 10 kHz Виртуелни осцилоскоп за фреквенције до 100 kHz Симултана симулација свих кола у пројекту Симулиране вредности се могу приказати у току симулације Управљање са више прекидача путем џојстика GRAFCET са различитим модовима: GrafEdit: креирање GRAFCETa у складу са стандардом GrafView: визуелизација контролне секвенце представљене као GRAFCET GrafControl: контрола процеса помоћу GRAFCET, укључујући симулацију грешке и мониторниг процеса GraPLC Укључен материјал за учење: Слајдови, слике, анимације, цртежи у пресеку, видео записи Опис физичко-математичких симулационих модела Тренинг програм за употребу софтвера за почетнике Детаљи свих компоненти на клик дугмета Готове основне презентације за припрему за предавања Могућност промене језика у току извршавања програма (run-time) Погодна документација Аутоматско генерисање листе материјала БОМ, нумерисање тока, табеле контаката, дијаграми терминала, каблови, листе жичења и црева Експорт у све стандардне формате Стандардни и Expert мод Стандардни мод за кориснике са ограниченим скупом функција Expert мод за предавача за припрему предавања 1 28. Црево за ваздух под притиском 6x1 Спољашњи пречник црева 6 mm Дебљина зида црева 1 mm Стандардна полиуретанска црева, за ваздух под притиском за притиске од -0,95 до 10 бар, тестирано у складу са UL94 HB тестом о запаљивости пластичних материјала. 50 m 29. Црево за ваздух под притиском 4x0,75 Спољашњи пречник црева 4 mm Дебљина зида црева 0,75 mm Стандардна полиуретанска црева, за ваздух под притиском за притиске од -0,95 до 10 бар, тестирано у складу са UL94 HB тестом о запаљивости пластичних материјала. 50 m 30. Т рачва за црево за ваздух под притиском спољашњег пречника 4 mm Т рачва за црева за ваздух под притиском спољашњег пречника црева 4 mm и дебљине зида црева 0,75 mm 10 31. Т рачва за црево за ваздух под притиском спољашњег пречника 6 mm Т рачва за црева за ваздух под притиском спољашњег пречника црева 6 mm и дебљине зида црева 1 mm 10 32. Редуцир за црева за ваздух под пристиском са спољашњег пречника црева 6 mm, на црево спољашњег пречника црева 4 mm Пнеуматски прикључак 1 за црево спољашњег пречника 6 mm и унутрашњег пречника 1 mm, и пнеуматски прикључак 2 за црево спољашњег пречника 4 mm и унутрашњег пречника 0,75 mm 10 33. Маказе за пнеуматска црева Маказе за пластична црева за ваздух под притиском, са и без арматуре од тканине, са спољашњим пречницима до 20 mm. Осигуравају чист вертикални рез. Имају сигурносну копчу за спречавање неовлашћеног отварања. Потребно је да има и два резервна сечива. 1

Напомена:

Сва техничка документација (опис производа, datasheets и сл.) могу бити достављене на енглеском језику. Достављена техничка документација мора недвосмислено показивати да понуђена опрема у потпуности одговара свим минималним техничким захтевима.

Код описа појединих ставки, свуда где је због прецизнијег описа наведено име конкретног произвођача, подразумева се израз ''или еквивалентно''.

Квалитет и контролу добара извршиће овлашћено лице именовано од стране Града Чачка.

У случају квара уређаја или било каквих неправилности у раду Понуђач је дужан да се одазове у року од 5 дана, а за отклањање свих неправилности има рок од 60 дана. У случају да квар или неправилност у раду није отклоњена у року од 60 дана, Понуђач је дужан да обезбеди заменски уређај истих или бољих карактеристика. Понуђач у понуди доставља Изјаву састављену на меморандуму понуђача у којој у слободној форми потврђује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ће у случају квара уређаја у року од 60 дана обезбедити заменске уређаје истих или бољих карактеристика.

Гарантни рок: не сме бити краћи од 24 месеца.

Рок испоруке: не може бити дужи од 90 календарских дана од дана уговарања.

Место испоруке: на адреси НТПа Чачак

Датум                         			                            Понуђач

М. П.

_____________________________                    ______________________________

# УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

## УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке:

| Ред. број | 4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
| 2. | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| 3. | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |
| 4. | понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) |
| 4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
|  | Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на следећи начин: |
| 1. | пословни капацитет |
|  | Партнерски статус понуђача са произвођачем Да понуђач има партнерски статус са произвођачем. ДОКУМЕНТ (писмо, изјава, потврда) о партнерском статусу, односно о ауторизацији понуђача (право продаје производног асортимана произвођача); доказ се доставља у понуди |

| 4.2. Услови које ПОДИЗВРШИЛАЦ мора да испуни у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да учествује у поступку јавне набавке: |
| --- |
| Ред. Број | 4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
| 2. | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| 3. | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |
| 4. | понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). |
| 4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 1. | финансијски капацитет |
|  | / |
| 2. | пословни капацитет |
|  | / |

Уколико понуђач наступа са подИзвршилацем дужан је да поднесе за подИзвршилаца све доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове понуђач испуњава самостално.

4.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА у складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:

| Ред. број | 4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
| 2. | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| 3. | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |
| 4. | понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). |
| 4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 1. | финансијски капацитет |
|  | / |
| 2. | пословни капацитет |
|  | / |

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

4.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

Прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање:

| Ред. Број | 4.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| --- | --- |
| 1. | ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / |
|  | орган надлежан за издавање: -Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) -Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) |
| 2. | ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а Напомена: -не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда -уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције: 1) правно лице – уверење надлежног суда 2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције: уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -за кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | орган надлежан за издавање: ЗА ПРАВНА ЛИЦА: -извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица -извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА: -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). |
| 3. | ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ Напомена: -не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | орган надлежан за издавање: - Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални центар, Филијала/експозитура према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |
| 4. | Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2. Закона (Документ број 8). |
| 4.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 1. | пословни капацитет |
|  | Доказ: којим понуђач доказује да испуњава додатни услов за учешће у поступку набавке – пословни капацитет – партнерски статус понуђача Оригинал документ (писмо, изјава, потврда): - произвођача или - локалне канцеларије (представништва) произвођача у Републици Србији или - регионалне канцеларије (представништва) произвођача у Европи у чијој је надлежности територија Републике Србије, о партнерском статусу понуђача, о ауторизацији понуђача, односно доказ којим понуђач доказује да има право продаје производног асортимана произвођача. Документ мора бити насловљен на наручиоца, написан на српском или енглеском језику, са позивом на број јавне набавке и потписан од стране овлашћеног лица |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Напомена: На основу члана 78. став 5. лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова (члан 75.). Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача уколико на тај начин жели да докаже  испуњеност услова из члана 75.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа: - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs .

# УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

## 5.1.	ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик. Део понуде који се тиче техничких спецификација (уколико су техничком спецификацијом захтевани документи којима се доказује усаглашеност понуђених добара са захтевима из тахничких спецификација) може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је неки од докумената на енглеском језику потребно превести на српски језик, наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

## 5.2	НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац (прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу (прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће на захтев понуђача предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуду доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.07.2020. године до 10:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 13.07.2020. године у 11:00 часова у просторијама Наручиоца.

Понуда мора да садржи:

● 	Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке (тачка 4. конкурсне документације);

● 	Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а – оригинал;

● 	Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у износу од 30% од вредности уговора– оригинал;

● 	Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора - оригинал;

● 	Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора - оригинал;

● 	Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (Образац 1);

● 	Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде (Образац 2);

● 	Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача о ангажовању подизвршилаца (Образац 3);

● 	Попуњена, потписана и печатом оверена изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 4);

● 	Попуњена, потписана и печатом оверена потврда наручиоца (инвеститора) (Образац 7);

●	Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. закона (Образац 8);

●	Потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (Образац 10);

●	Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (Образац 11);

●	Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора (Образац 12);

●	Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (Образац 13);

●	Попуњен, потписан и печатом оверен Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона (Уколико понуду подноси група понуђача).

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова од којих зависи прихватљивост понуде.

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.

## 5.3.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ,    ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Пожељно је да докази и обрасци буду сложени према редоследу датом у тачки 5.2. конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља, или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Сваки попуњени образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и то:

- 	Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- 	Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подИзвршилацем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- 	Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране носиоца посла - представника групе понуђача.

## 5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА И ПОПУСТОМ НА ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## 5.5.  УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвршиоцу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца .

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подИзвршилацу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подИзвршилацу, при чему учешће подИзвршилаца у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама  (члан 80. Закона).

Понуђач је дужан да за сваког подИзвршилаца достави доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавних набавки  и конкурсном документацијом  у складу са чланом 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама..

## 5.6.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

  - податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

  - опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Инвеститору.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## 5.7.  ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

## 5.8.  ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ

Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подИзвршилацем или као члан групе Понуђача.

## 5.9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача:

Наручилац предвиђа авансно плаћање:

- аванс у износу од 30% вредности укупно уговорене цене у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана достављања захтева за плаћање аванса (авансне ситуације/рачуна/предрачуна) и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате и банкарске гаранције за добро извршење посла. Аванс се мора оправдати закључно са окончаном ситуацијом/фактуром/рачуном.

Свака привремена ситуација/фактура/рачун се умањује за % уплаћеног аванса, у циљу повраћаја уплаћеног аванса.

-остатак у износу од 70% вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а  по месечним привременим ситуацијама/фактурама/рачунима и окончаној ситуацији/фактури, сачињених на  јединичних цена из понуде, у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема оверене ситуације.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију/фактуру/рачун, дужан је да исплати неспорни део ситуације/фактуре/рачуна, уз претходну корекцију ситуације од стране Извршиоца, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију/фактуру, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

## 5.10.  ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач је може да уз претходну најаву изврши обилазак локације на којој ће се инсталирати и монтирати опрема. Најава се врши најкраће дан раније пре обиласка на телефон 032/344-169 Служба за јавне набавке.

Приликом обиласка локације понуђачу ће на Обрасцу бр 9 - Изјава о обиласку локације, представник наручиоца, својим потписом оверити да је извршио обилазак локације.

## 5.11.  ГАРАНТНИ РОК

Понуђач даје гаранцију за уговорена и испоручена добра. Гаранција почиње да тече од дана квантитативног пријема испоручених добара. Под даном квантитативног пријема добара подразумева се дан (датум) завођења записника о квантитативном пријему уговорених и испоручених добара.

Гаранција за сва понуђена добра мора бити идентична гаранцији коју даје произвођач и не може бити краћа од 2 (две) године. За уграђене  материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје. Ако је за поједина добра посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за та добра важи гарантни рок одређен тим прописом.

Одзив на рекламацију (одзив сервиса на пријаву о неисправности), на локацији корисника, мора бити најкасније следећи радни дан од дана пријаве неисправности

Понуђач је у обавези да за понуђена добра обезбеди одржавање у гарантном року, на лицу места, на локацији корисника, а кроз сервисну мрежу у коју су укључени овлашћени сервисни центри.

Понуђач је у обавези да у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема писане рекламације (рекламационог обрасца), отклони рекламацију у гарантном року, односно о свом трошку отклони техничке недостатке или неисправности на рекламираним добрима или испоручи нова добра исправна, без недостатака, истих или бољих техничких карактеристика.

Ако изабрани понуђач не приступи извршењу наведене обавезе по пријему писменог позива од стране наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет изабраног понуђача, наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака у наведеном смислу, наручилац има право да од изабраног понуђача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

## 5.12.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Уговорена цена извођења радова, осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора укључује и све остале зависне трошкове Извршилаца.

Цена је фиксна и не може се мењати ни по ком основу.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## 5.13.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

## 5.14.  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач је обавезан да уз понуду достави :

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор - оригинал - у корист: Град Чачак, Жупана Страцимира 2.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

- ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б)  	ако понуђач коме је додељен уговор у року од 5 дана од дана закључења уговора   Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције;

- Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у корист: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, и то:

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у износу од 30% од вредности уговора, са роком важења најмање 30 дана дужим од истека коначног рока за комплетно извршење посла.

б)	Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и са роком важења 45 дана дужим од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла.

в) 	Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде без ПДВ-а изражена у динарима.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 5 дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку примопредаје радова.

Посебни захтеви у вези банкарских гаранција:

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг предходног пасуса додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА).

У случају да понуду подноси група понуђача све гаранције и писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције доставља овлашћени члан групе (носилац посла)– представник групе понуђача или други понуђач из групе понуђача овлашћен Споразумом да може у име групе понуђача дати средства обезбеђења.

## 5.15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВРШИОЦЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу са законом понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

## 5.16.   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, факсом на број 032/346-003, или на mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, сваким радним даном (од понедељака до петка) од 07:00 до 15:00 часова.

Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1/45-2020-II.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

## 5.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВРШИЛАЦА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвршоца (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвршиоца, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подИзвршилаца.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## 5.18. 	НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

## 5.19.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## 5.20.	НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ-РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду сходно чл.82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке :

  - поступао супротно забрани из чл.23 и 25. овог Закона;

  - учинио повреду конкуренције;

  - доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

  - закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

  - одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,    односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подИзвршилаци, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

## 5.21.  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

## 5.22. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач са понуђеним краћим роком испоруке опреме. У случају да два или више понуђача понуде исту цену и исти рок, наручилац ће изабрати понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок и исти гарантни рок, наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.

Жреб подразумева следеће активности:

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача;

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.

## 5.23.  РОК ЗА ИСПОРУКУ И МОНТАЖУ

Рок за испоруку и монтажу опреме не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао. Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.

Понуђач је дужан уз понуду да достави и оквирни динамички план реализације уговора.

## 5.24.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку …….- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## 5.25.  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

## 5.26.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац 8).

## 5.27.  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## 5.28. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

## 5.29.   НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом (javnenabavke@cacak.org.rs, радним данима од 07:00 до 15:00 часова), факсом (032/346-003, радним данима од 07:00 до 15:00 часова) или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се неки од следећих доказа:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) 	да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) 	да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) 	износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) 	број рачуна: 840-30678845-06;

(5) 	шифру плаћања: 153 или 253;

(6) 	позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) 	сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) 	корисник: буџет Републике Србије;

(9) 	назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) 	потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоц захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs

## 5.30. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

# ОБРАСЦИ

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Набавка опреме кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку, ЈН број 404-1/45-2020-II

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број текућег рачуна понуђача: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВРШИЛАЦЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подИзвршилацу, уколико се понуда подноси са подИзвршилацем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИOЦУ

| 1) | Назив подИзвршилаца: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подИзвршилац: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подИзвршилац: |  |
| 2) | Назив подИзвршилаца: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подИзвршилац: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подИзвршилац: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвршиoцу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвршиoцем, а уколико има већи број подизвршилаца од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвршилаца.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка опреме кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку, ЈН број  404-1/45-2020-II

| Укупна вредност понуде изражена у динарима, без ПДВ-а |  |  |
| --- | --- | --- |
| Словима : |  |
| ПДВ (обрачунат по стопи од 20% ) у динарима |  |
| Словима : |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима, са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

2.  	ооруке и монтаже опреме ________ (словима:________________________________) календарских дана од дана увођења у посао (не дужи од 90 календарских дана).

3. 	Нудимо гарантни рок за испоручену опрему у трајању од____ (______) године, од дана примопредаје опреме (не краћи од 2 године).

4. 	Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. 		Важност понуде износи ____  (словима:_____________________)  дана од дана отварања понуда (не краћи од 90 дана).

6. 	Начин плаћања: аванс износи 30 % (словима: тридесет процената) од вредности понуде

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:

____. ____. ________. године      МП                       ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВРШИЛАЦИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку – Набавка опреме кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку, ЈН број  404-1/45-2020-II, саставио:

_________________________________________________________________

( име и  презиме, звање)

у име и за рачун понуђача

________________________________________________________.

Датум:    _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

_____________________________________________________

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА

М.П.                                      ______________________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор понуђача,  односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је непримењив

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВРШИЛАЦА

(СПИСАК ПОДИЗВРШИЛАЦА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

У свему у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку  бр. 404-1/45-2020-II изјављујемо да наступамо са подИзвршилацима и наводимо њихово учешће по вредности, како следи:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВРШИЛАЦА | ПОЗИЦИЈА РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВРШИЛАЦА У ПОНУДИ (процентуално у односу на укупно понуђену цену) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица понуђача, Датум: ____. ____. 2020. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подИзвршилаца је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подИзвршилаца, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвршиоца).

| Образац 4 ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Број понуде:____________ |
| --- |
| Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци број 404-1/45-2020-II : |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално у односу на укупно понуђену цену) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |

и  овлашћујемо члана групе________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.

- Учешће овлашћеног члана групе у предметној јавној набавци не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака ( уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана (носиоца посла ) –то поље оставити непопуњено)

Датум:  ____. ____. 2020. године

Образац 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке  – Набавка опреме кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку, ЈН број 404-1/45-2020-II, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Место: _____________                                                                                Понуђач:

Датум: _____________                                        М.П.                     _____________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 10

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац 11

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Набавка опреме кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку, ЈН број 404-1/45-2020-II, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 12

МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:

- Модел уговора попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подИзвршилацем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке;

- Понуђач је обавезан да модел уговора у једном примерку попуни на одговарајућим местима, с тим да овлашћено лице понуђача модел уговора потпише и овери печатом понуђача чиме потврђује сагласност са текстом уговора;

- У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подИзвршилаца, у уговору морају бити наведени сви подИзвршилаци. Иста одредба важи и за групу Извршилаца или учесника у заједничкој понуди.

МОДЕЛ

УГОВОРА О ИСПОРУЦИ И МОНТАЖИ ОПРЕМЕ

Закључен између:

- Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка  (у даљем тексту: Наручилац) и

- _______________________________________, са седиштем у _______________, улица ________________________ (у даљем тексту: Извршилац), ПИБ __________, матични број _________________, текући рачун бр._________________________, отворен код пословне банке ____________________________________________, које заступа директор _______________________________________________.

Попуњава Извршилац који наступа самостално, Извршилац који наступа са подИзвршилацима и овлашћени члан групе понуђача.

Извршилац ће део уговора извршити преко подИзвршилаца:

1.______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични број____________________.

2.______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични број____________________.

Уколико има више подИзвршилаца, прилагодити броју подИзвршилаца.

Уколико Извршилац наступа самостално не попуњавати.

Односно у групи понуђача коју чине:

1._____________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични бро ј____________________.

2.______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични број____________________.

Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача.

Уколико Извршилац наступа самостално не попуњавати.

Уговорне стране сагласно констатују следеће чињенично и правно стање:

- 	Наручилац је, у складу са чланом 32. и 61. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке број 404-1/45-2020-II, за доделу уговора o набавци кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку, за који су Позив и Конкурсна документација, објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- 	Извршилац је, доставио понуду самостално/заједничку/са подизвршиоцем понуду број ____________________ од _____________ 2020. године (попуњава Понуђач) која у потпуности одговара захтевима Наручиоца из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

-	Наручилац је, дана __________ 2020. године, донео Одлуку брoj ______________________ (попуњава Наручилац) о додели уговора именованом Извршиоцу, те се овај уговор закључује у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је Набавка опреме кабинета за аутоматизацију и дигитализацију за потребе опремања НТП у Чачку и то у свему према усвојеној понуди Извршиоца број ______________  од ______2020. године, техничком спецификацијом из конкурсне документације који чини саставни део овог уговора, као и у складу са позитивним законским и подзаконским прописима, техничким нормативима и стандардима и правилима струке.

Члан 2.

Испоруку и монтажу опреме из члана 1. овог Уговора Извршилац је дужан да изврши на основу усвојене понуде, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде приступачности, техничким нормативима и стандардима квалитета.

Потписом овог Уговора, Извршилац потврђује да је упознат са техничком документацијом и техничким спецификацијама, потребним за набавку и монтажу опреме која је предмет овог уговора, те не може накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или продужетак рока.

Цена

Члан 3.

Укупна цена за испоруку и монтажу опреме, исказана у понуди Извршиоца, износи ____________________   (___________________________________________________) динара, без урачунатог ПДВ-а, односно __________________ (словима: __________________________________________________________) динара са обрачунатим порезом на додату вредност.

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања ситуације.

Извршилац је сагласан и одговоран под материјалном и кривичном одговорношћу да ће порез на додату вредност обрачунати у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн.).

Ова цена обухвата вредност инсталације, набавке и монтаже опреме (радне снаге, материјала, енергије, употребљене механизације, царине, транспорта и свих осталих елемената који чине вредност радова и опреме).

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све остале зависне трошкове Извршиоца.

Извршилац је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извршиоцу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извршење уговора.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извршиоца бр._____________ код _______________________________ Банке,  на следећи начин :

- 	аванс у износу од 30% вредности укупно уговорене цене, односно ____________________ динара, у року до 45 дана од дана потписивања уговора, достављање захтева за плаћање аванса (авансне ситуације/рачуна/предрачуна) и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате и банкарске гаранције за добро извршење посла, које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор. Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације закључно са окончаном ситуацијом.

- 	остатак у износу од 70% вредности укупно уговорене цене по месечним привременим ситуацијама/фактурама/рачунима и окончаној ситуацији/фактури/рачуну, сачињених на основу јединичних цена из понуде, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације/фактуре/рачуна. Свака привремена ситуација/фактура се умањује за % уплаћеног аванса, у циљу повраћаја уплаћеног аванса.

Средства која Извршилац не буде оправдао закључно са окончаном ситуацијом/фактуром, Извршилац је дужан да врати уплатом на рачун Наручиоца у року од 45 дана од дана израде коначног обрачуна и примопредаје радова и опреме.

Рок за извршење уговора

Члан 5.

Извршилац се обавезује да:

- 	изврши испоруку и монтажу добара из члана 1. овог Уговора у свему према  техничким карактеристикама и спецификацијама које су саставни део конкурсне документације, понуди, бр. _____________ од _________________ године и правилима струке.

- 	изврши испоруку и монтажу добара у року од _________ (не више од 90 календарских дана) календарских дана од дана потписивања овог уговора на адресу наручиоца

-	достави гаранти лист за испоручена добра

Извршилац се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати добра од оштећења или уништења до примопредаје Наручиоцу.

Члан 6.

Рок за извршење уговора  се продужава на захтев Извршиоца:

-	у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извршиоца;

- 	у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- 	у случају објективних и доказивих потешкоћа у вези са увозом неопходне опреме,

- 	у случају измене техничке спецификације по налогу Наручиоца под условом да обим уговора по измењеној техничкој спецификацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Извршилац је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају испоруку опреме.

Захтев за продужење рока Извршилац у писаној форми подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 7 дана пре истека рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум, у складу са одредабама члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извршилац не изврши уговор у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности уговора.

Ако Наручилац, због закашњења у испоруци и монтажи опреме, као и неиспуњења обавеза Извршиоца из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извршиоца

Члан 8.

Ради извршења предмета уговора који су предмет овог уговора, Извршилац се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, набави и монтира опрему као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење уговора.

Извршилац се обавезује да опрему која је предмет овог уговора изведе и монтира у складу са важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором.

Извршилац се обавезује :

- 	да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- 	да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;

- 	да о испорученој и монтираној опреми одмах обавести Наручиоца и корисника;

- 	да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем опреме уколико се утврде неправилности и недостаци;

Обавезе Наручиоца

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 5. овог уговора и да од Извршиоца, по извршеној испоруци, прими монтирану опрему.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 10.

Извршилац се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, у износу од 30% од вредности уговора и са роком важења најмање 30 дана дуже од коначног рока за комплетно завршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Извршилац се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 45 дана дужим од коначног рока за комплетно завршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока испоруке, Извршилац је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извршење овог уговора у току, Извршилац је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Извршилац се обавезује да приликом примопредаје опреме Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извршилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 7 дана од дана пријема писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извршилаца и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 11.

Извршилац је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Гарантни рок

Члан 12.

Гарантни рок за испоручену и монтирану опрему износи _________године (не краћи од две године) године рачунајући од дана примопредаје радова и опреме.

Ако је за поједину опрему посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за ту опрему важи гарантни рок одређен тим прописом.

За уграђене  материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача (уколико се он разликује од опште дефинисаног гарантног рока од 2 године), који тече од дана извршене примопредаје опреме

Извршилац је обавезан да, на дан примопредаје опреме који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан 13.

Извршилац је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извршилац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 7 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извршиоца, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извршиоца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 14.

У складу са чланом 115. став 1) ЗЈН наручилац може, након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора

Примопредаја монтиране опреме

Члан 15.

Квалитативну и квантитативну контролу добара наручилац врши приликом пријема добара уз присуство Извршиоца о чему се саставља записник о квалитативном и квантитативном пријему добара.

Записнички констатоване недостатке Извршилац је дужан да отклони у року до 60 дана од дана сачињеног записника или да у истом року такво добро замени новим.

Извршилац је у обавези да за свако испоручено и монтирано добро, које подлеже гаранцији изда гаранцију.

Извршилац је дужан да се приликом реализације овог уговора у објекту Наручиоца у свему придржава Понуде из члана 1. овог уговора.

Извршилац је дужан да о свом трошку изврши све поправке у случају наношења штете приликом реализације уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења уговора, осим у случају Више силе.

Раскид уговора

Члан 16.

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извршиоцем покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извршилац пренесе или уступи Уговор, без сагласности Наручиоца у писаној форми или:

- ако Извршилац у року од 5 дана од дана закључења уговора не достави банкарске гаранције, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;

- уколико Извршилац касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извршилац не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико дође до смањења буџетских средства расположивих у тренутку закључења овог уговора.

Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било кога од наведених разлога у овом члану, Извршилац нема право да потражује било какав вид накнаде штете од Наручиоца.

Члан 17.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове и опрему који су предмет овог уговора ангажује другог Извршиоца и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извршилац је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог Извршилаца за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извршилац је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Завршне одредбе

Члан 18.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, као и других позитивних законских прописа из ове области, у делу који није супротан императивним одредбама Закона о јавним набавкама и прописима којима се уређује Буџет и буџетско пословање.

Члан  19.

Саставни део овог Уговора су:

- понуда Извршиоца број _____________ од ____. _____. 2020. године.

- конкурсна документација за јавну набавку број 404-1/45-2020-II

Члан 20.

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа које је Извршилац радова доставио уз своју понуду.

Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, спор ће решавати Привредни суд  у Чачку.

Члан 21.

Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 22.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

| за Извршиоца |  | за Наручиоца |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Градоначелник града Чачка Милун Тодоровић |

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем

Образац 13

| ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ |
| --- |
| 1 | ОПРЕМА |  |  |  |  |
| Р.Б. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | JM | КОЛИЧ. | ЈЦ | УКУПНО |
|  | Дидактички сет - мехатронске станице |  | 1 |  |  |
|  | Дидактички сет 1 - компоненте за проширење мехатронских станица |  | 1 |  |  |
|  | Сет лабораторијских 4mm сигурносних каблова за повезивање компоненти – 106 каблова, црвени, плави и црни |  | 1 |  |  |
|  | Рам за једнострану монтажу профилисаних плоча и модула |  | 2 |  |  |
|  | Алуминијумска профилисана плоча |  | 2 |  |  |
|  | Уградно електрично напајање |  | 2 |  |  |
|  | Држач за каблове |  | 2 |  |  |
|  | Компресор |  | 1 |  |  |
|  | Монтажни сет за компресор |  | 1 |  |  |
|  | Дидактички сет за пнеуматику – основни ниво |  | 2 |  |  |
|  | Приручник са радном свеском за пнеуматику – основни ниво |  | 1 |  |  |
|  | Дидактички сет за електропнеуматику |  | 2 |  |  |
|  | Приручник са радном свеском за електропнеуматику |  | 1 |  |  |
|  | Дидактички сет за електропнеуматику - напредни ниво |  | 1 |  |  |
|  | Приручник са радном свеском за електропнеуматику – напредни ниво |  | 1 |  |  |
|  | Дидактички сет за дигитализацију у пнеуматици |  | 1 |  |  |
|  | Приручник за дигитализацију у пнеуматици |  | 1 |  |  |
|  | Додатни сет опреме |  | 1 |  |  |
|  | Додатак сету мерних објеката |  | 1 |  |  |
|  | Дидактички сет за програмабилне логичке контролере (ПЛK) |  | 2 |  |  |
|  | Приручник за програмабилне логичке контролере (ПЛK) |  | 1 |  |  |
|  | Дидактички сет за увод у програмирање са екстерним аналогно/дигиталним PC USB интерфејсом за конекцију између процеса и PC-ја |  | 1 |  |  |
|  | Дидактички сет - Сензори за детекцију објеката |  | 1 |  |  |
|  | Уџбеник са вежбама - Сензори за детекцију објеката |  | 1 |  |  |
|  | Кабл за напајање |  | 2 |  |  |
|  | Софтвер за симулацију пнеуматских и електропнеуматских шема - 4 корисничке лиценце |  | 1 |  |  |
|  | Софтвер за симулацију електричних и електронских кола - 4 корисничке лиценце |  | 1 |  |  |
|  | Црево за ваздух под притиском 6x1 |  | 50 m |  |  |
|  | Црево за ваздух под притиском 4x0,75 |  | 50 m |  |  |
|  | Т рачва за црево за ваздух под притиском спољашњег пречника 4 mm |  | 10 |  |  |
|  | Т рачва за црево за ваздух под притиском спољашњег пречника 6 mm |  | 10 |  |  |
|  | Редуцир за црева за ваздух под пристиском са спољашњег пречника црева 6 mm, на црево спољашњег пречника црева 4 mm |  | 10 |  |  |
|  | Маказе за пнеуматска црева |  | 1 |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( у динарима без ПДВ-а ): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а (у динарима ): |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( у динарима са ПДВ-ом ): |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ:                                               број понуде: _________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЧАЧАК

ул. Жупана Страцимира бр.2

32000 Чачак

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА

бр. ЈН 404-1/45-2020-II

# Text boxes

МП

МП