Република Србија - Град Чачак

ГРАД ЧАЧАК

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-1/33-2020-II

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Радови на партерном уређењу градске плаже у Чачку

Врста поступка набавке : ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 30.03.2020. године до 10,00 часова |
| Понуде доставити на адресу : | Градска управа града Чачка, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак |
| Јавно отварање понуда, обавиће се у просторијама Градске управе града Чачка, ул. Жупана Страцимира 2: | 30.03.2020. године у 11,00 часова |

Чачак, фебруар 2020. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  404-1/33-2020-II/1, од 28.02.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  број 404-1/33-2020-II/2 од 28.02.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова – Радови на партерном уређењу градске плаже у Чачку

404-1/33-2020-II

Конкурсна документација садржи:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ..................................................

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ..............................................

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),   КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА,

ОПИС РАДОВА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ

И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ,

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ....................................................................................

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ...........................

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ................

- ОБРАСЦИ .......................................................................................................

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. Наручилац: Град Чачак; Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак; Матични број:  07183046; ПИБ: 101296508; Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003; Интернет страница: www.cacak.org.rs

1.2.  Врста поступка јавне набавке: отворени поступак;

1.3.  Предмет јавне набавке су: грађевински,  грађевинско- занатски радови, радови на изради партерног уређења;

1.4.  Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци;

1.5. Лице за контакт: Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел; 032/344-169, фах: 032/346-003

1.6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна и може се преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и са интернет странице града Чачка www.cacak.org.rs

1.7. Обезбеђена средства за јавну набавку

Укупна процењена вредност јавне набавке износи: 45.833,333,00 динара без ПДВ-а.

По годинама:

Процењена вредност јавне набавке за 2020. годину износи: 16.666.666,66 динара без ПДВ-а, односно 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом;

Процењена вредност јавне набавке за 2021. годину износи: 29.166.666,00 динара без ПДВ-а, односно 35.000.000,00 динара са ПДВ-ом;

Извор финасирања јавне набавке је Одлука о буџету града Чачка за 2020. годину број 06-199/2019-1 од 27. децембрa 2019. године, у износу од 20.000.000,00 динара, конто 51100 , позиција 539.

Обавезе у износу од 35.000.000,00 динара за 2021. годину, биће преузете на основу сагласности за преузимање истих које даје Управа за финансије града Чачка, а у складу са чл. 54 став  2. и 3.Закона о буџетском систему ( „Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 3/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017).

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ   РЕЧНИКА    НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је Радови на партерном уређењу градске плаже у Чачку

45246500- Радови на изградњи шеталишта дуж обале

2.2.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ није обликован по партијама

3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),   КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА , МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Јединичне цене из понуде Извођача обухватају све трошкове за: рад, материјал, транспорт, механизацију, опрему, алат, скеле, режију, амортизацију, заштиту на раду, чување и обезбеђење објекта, осигурање објекта, испитивање и атестирање употребљених материјала и изведених конструкција и инсталација, радове на пројектовању и регулацији саобраћаја (укључујући све потребне трошкове), друге трошкове и добит Извођача. Јединичне цене се формирају на основу техничке документације са техничким условима за извођења радова предметног објекта, условима на терену и другим условима од значаја за реализацију и завршетак радова.

Пре почетка радова Извођач је у обавези да достави Инвеститору сву атестну документацију за материјале које треба да уграђује. Атести морају бити издати од релевантне установе за испитивање материјала и морају садржати сва испитивања предвиђена техничким условима и важећим стандардима за ту врсту материјала.

Све физичкомеханичке карактеристике које утичу на квалитет уградње, одржавање и експлоатацију вибропресованих бетонских елемената морају бити у границама прописаних техничких услова.

Обавеза Извођача је да пре почетка радова достави узорак вибропресованих бетонских елемената на усвајање од стране надзора са свом пратећом документацијом о испитивању.

Надзорни орган има право да током изградње одабере узорке вибропресованих бетонских елемената ради контроле испитивања захтеваног квалитета. Све трошкове узимања узорака, контролних испитивања и издавања извештаја о извршеном испитивању, од стране установе овлашћене за наведену врсту испитивања, сноси Извођач радова.

ПРЕДМЕР РАДОВА

УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ ПЛАЖЕ

| PREDMER I PREDRAČUN ZA RADOVE NA UREĐENJU GRADSKE PLAŽE U ČAČKU |
| --- |
| R.B | Prirpemni zemljani radovi | J.M. | količina | cena | ukupno |
| 1 | Obeležavanje trase i održavanje osovine i profila u toku izvođenja radova. Obračun pauš | pauš. |  |  |  |
| 2 | Rušenje armirane betonske ploče d=25cm | m3 | 30 |  |  |
| 3 | Sečenje armirane betonske ploče d=25cm | m | 28,8 |  |  |
| 4 | Rušenje postojećeg objekta sa odvozom šuta na deponiju | pauš. | 1 |  |  |
| 5 | Rušenje betonskog zida od betonskih blokova- ograde stadiona | m3 | 45 |  |  |
| 6 | Demontaža postojećih betonskih ploča sa odvozom materijala na deponiju udaljenu do 5km | m2 | 750 |  |  |
| 7 | Široki iskop zemlje sa odvozom iste na deponiju do 5km. | m3 | 1040 |  |  |
| 8 | Kombinovano mašinsko ručni iskop zemlje u delu kuda prolaze instalacje, delu sa gustim rasporedom drveća | m3 | 105 |  |  |
| 9 | Nasipanje i nabijanje sloja drobljenog kamena krupnoće do 63mm u debljini od d=25cm. Modul stišljivosti je 50 Mpa. | m3 | 990 |  |  |
| 10 | Nasipanje i valjanje sloja d=20cm, od drobljenog kamenog agregata krupnoće zrna 0-31.5 mm preko uvaljane i od nadzornog organa primljene donje podloge. Valjanje se vrši sve dok se ne postigne potrebna zbijenost. Zahtevani Ms=80 MPa. | m3 | 395 |  |  |
| 11 | Kombinovani mašinsko ručni iskop kanala za ugradnju ivičnjaka sa utovarom i odvozom zemlje na deponiju do 5km. | m3 | 55 |  |  |
| 12 | Rušenje kamenog zastora na kosini bedema u delu formiranja stepenica, sa utovarom i odvozom istog na deponiju do 5km | m3 | 35 |  |  |
| 13 | Izrada kose AB ploče za izradu stepenika d=12cm | m3 | 18 |  |  |
| 14 | Sečenje Betonske ploče d=25cm za kopanje kanala za provlačenje elektro kablova | m | 45 |  |  |
| 15 | Iskop zemlje za temalje stubova javne rasete. Dimenzije rova 60/60/80 cm. Pozicija podrazumeva ručni iskop sa utovarom iskopanog materijala u vozilo i odvoženje na deponiju udaljenu do 5km. | kom | 15 |  |  |
| 16 | Betoniranje temelja stuba javne rasvete. Pozicija podrazumeva betoniranje temeljne jame (utrošak betona po jednoj jami oko 0,64m3/kom) betonom marke MB25 sa anker korpom i dve PVC cevi za ulazak kablova, postavljenih u pravcima prema trasi kablova | kom | 15 |  |  |
| UKUPNO Pripremi zemljani radovi |  |
| R.B | Popločavanje | J.M. | Količina | Cena | Ukupno |
| 17 | Nabavka, transport i ugradnja kamenog materijala frakcije 4-8mm d=3-5cm za ispod betonskih ploča. Obračun po m² | m² | 5250 |  |  |
| 18 | Nabaka i ugradnja vibropresovanih betonskih elemenata dimenzija 16x16, 16x24cm d=8cm. Ploče su dvoslojne sa završnim slojem minimalne debljine 8mm od kvarcnog peska sa prelivanjem tonova po površini elementa i kvalitetom betona MB40 V6 M100. Ploče je potrebno postaviti u -mozaičnom- rasporedu preko sloja 3-5cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm, sa potrebnim usecanjem, peglanjem i zabrisavanjem površine kvarcnim peskom. U svemu prema tehničkim detaljima i upustvima sa projekta. | m² | 490 |  |  |
| 19 | Nabaka i ugradnja vibropresovanih betonskih elemenata dimenzija 24x24, 32x24cm d=8cm. Ploče su dvoslojne sa završnim slojem minimalne debljine 8mm od kvarcnog peska sa prelivanjem tonova po površini elementa i kvalitetom betona MB40 V6 M100. Ploče je potrebno postaviti u -mozaičnom- rasporedu preko sloja 3-5cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm, sa potrebnim usecanjem, peglanjem i zabrisavanjem površine kvarcnim peskom. U svemu prema tehničkim detaljima i upustvima sa projekta. | m² | 295 |  |  |
| 20 | Nabaka i ugradnja vibropresovanih betonskih elemenata različitih dimenzija d=8cm trapezastog oblika tako da imitiraju betonski kaldrmu. Ploče su dvoslojne sa završnim slojem minimalne debljine 8mm od kvarcnog peska sa prelivanjem tonova po površini elementa i kvalitetom betona MB40 V6 M100. Ploče je potrebno postaviti u -mozaičnom- rasporedu preko sloja 3-5cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm, sa potrebnim usecanjem, peglanjem i zabrisavanjem površine kvarcnim peskom. U svemu prema tehničkim detaljima i upustvima sa projekta. | m² | 600 |  |  |
| 21 | Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih ploča dimenzija 8x8x8 u tri reda sa cepanom gornjom površinom u crnoj boji i kvalitetom betona min MB40, M100. Ploče se postavljaju zajedno sa betonskom podlogom MB 20 u svemu prema detaljima iz projekta. | m' | 350 |  |  |
| 22 | Nabaka i ugradnja vibropresovanih betonskih elemenata dimenzija 50x25x8cm. Ploče su dvoslojne sa završnim slojem minimalne debljine 8mm od kvarcnog peska sa prelivanjem tonova po površini elementa i kvalitetom betona MB40 V6 M100. Ploče je potrebno postaviti u -mozaičnom- rasporedu preko sloja 3-5cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm, sa potrebnim usecanjem, peglanjem i zabrisavanjem površine sitnim peskom. U svemu prema tehničkim detaljima i upustvima sa projekta. | m² | 620 |  |  |
| 23 | Nabaka i ugradnja vibropresovanih betonskih elemenata dimenzija 50x50x8cm. Ploče su dvoslojne sa završnim slojem minimalne debljine 8mm od kvarcnog peska sa prelivanjem tonova po površini elementa i kvalitetom betona MB40 V6 M100. Ploče je potrebno postaviti u -mozaičnom- rasporedu preko sloja 3-5cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm, sa potrebnim usecanjem, peglanjem i zabrisavanjem površine sitnim peskom. U svemu prema tehničkim detaljima i upustvima sa projekta. | m² | 1295 |  |  |
| 24 | Nabaka i ugradnja vibropresovanih betonskih elemenata dimenzija 50x75x8cm. Ploče su dvoslojne sa završnim slojem minimalne debljine 8mm od kvarcnog peska sa prelivanjem tonova po površini elementa i kvalitetom betona MB40 V6 M100. Ploče je potrebno postaviti u -mozaičnom- rasporedu preko sloja 3-5cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm, sa potrebnim usecanjem, peglanjem i zabrisavanjem površine sitnim peskom. U svemu prema tehničkim detaljima i upustvima sa projekta. | m² | 1950 |  |  |
| 25 | Nabaka i ugradnja vibropresovanih betonskih elemenata dimenzija 50x25x8cm. Ploče su dvoslojne sa završnim slojem minimalne debljine 8mm od kvarcnog peska sa prelivanjem tonova po površini elementa i kvalitetom betona MB40 V6 M100. Ploče je potrebno postaviti u sloju betona MB20, vertikalno (h=25cm) tako da formiraju čelo stepenika. U svemu prema tehničkim detaljima i upustvima sa projekta. | m | 125 |  |  |
| 26 | Nabaka i ugradnja vibropresovanih betonskih elemenata dimenzija 50x75x8cm. Ploče su dvoslojne sa završnim slojem minimalne debljine 8mm od kvarcnog peska sa prelivanjem tonova po površini elementa i kvalitetom betona MB40 V6 M100. Ploče je potrebno postaviti u sloju cementnog maltera d=3cm, sa potrebnim usecanjem, i prepustom u odnosu na čelo stepenika. Ova pozicija uključuje i potrebno popunjavanje betonom razlike između čela stepenika i horizontalne površine na koju se lepi gazište U svemu prema tehničkim detaljima i upustvima sa projekta. | m | 250 |  |  |
| 27 | Набавка канала за линијско одводњавање АЦО ДРАИН® Мултилине В200С или сличног, према СРПС ЕН1433 и ДИН 19580, са сигурносним закључавањем решетке без завртња тип Драинлоцк, направљеног од АЦО полимербетона отпорног на дејство мраза и соли, са интегрисаним заштитним рубом од поцинкованог челика, са преклопом и жљебом за једноставно заптивање на месту споја два канала. Канал се због специфичног В-попречног пресека одликује већом брзином отицања воде и бољим ефектом самочишћења и намењен је за оптерећења до класе Д400. Елементи су дужине 100цм и 50 цм, номиналне ширине 20цм, грађевинске ширине 25цм,грађевинске висине 28,5цм без пада по дну канала, Прикључак на канализацију извести уз помоћ тела канала са вертикалним прикључком са интегрисаном гуменом спојницом за цев ДН/ОД200. Канал се изводи полагањем у бетонску подлогу марке и дебљине бетона, у складу са детаљом и упутствима произвођача за одговарајућу класу оптерећења. Горњи руб решетке се изводи у нивоу 2 - 5 мм испод завршне коте околне површине. У случају потребе постизања водонепропусног споја између тела канала на фабрички дефинисаним жљебовима нанети заптивно средство као Сикафлеx ПРО3 или сличног. У цену урачунати све неопходне елементе система до потпуне функционалности. | m' | 45 |  |  |
| 28 | Набавка решетки за канале за линијско одводњавање АЦО Мултилине В200 или сличног за класу оптерећења Д400 ( тешки саобраћај) према СРПС ЕН 1433 са сигурносним закључавањем без завртња тип Драинлоцк и осигурањем против подужног померања, направљених од ливеног гвожђа, ширина отвора 12мм, тип ФРЕЕСТYЛЕ или слична. Решетка је ширине 238 мм, дужине 50цм | m' | 45 |  |  |
| 29 | Izrada kružnih polja različitih poluprečnika u svemu prema detaljima i upustvima sa projekta. Polja je potrebno uraditi od betonskih elemenata dimenzija 16x14x8cm, obrađenih tehnikom bunjanja u tamnosivoj boji. Elemente je potrebno postaviti u sloju betona MB20 sa blokovanjem zadnje ivice. | m | 200 |  |  |
| 30 | Nabaka i ugradnja vibropresovanih betonskih elemenata dimenzija 20x20(17x17)cm d=8cm. Ploče su dvoslojne sa završnim slojem minimalne debljine 8mm od kvarcnog peska u sivoj boji i kvalitetom betona MB40 V6 M100. Ploče je potrebno postaviti u -mozaičnom- rasporedu preko sloja 3-5cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm, sa potrebnim usecanjem, peglanjem. Nakon postavljanja ploče je potrebno zapuniti zemljom i posejati travu. U svemu prema tehničkim detaljima i upustvima sa projekta. | m² | 10 |  |  |
| 31 | Nabavka i ugradnja HPC ploča dimenzije 25x50x8cm glatke i ravne površine sa oštrim ivicama i ujednačene bele boje u celoj strukturi elemenata. Elementi na svojoj površini imaju urezane natpise prirodnih potencijala toka Zapadne morave. Ploče se postavljaju preko sloja 3-5cm od drobljenog kamenog agregata frakcije 4-8mm u svemu prema tehničkim detaljima i upustvima sa projekta. | kom | 8 |  |  |
| 32 | Nabavka i razastiranje pranog i separisanog kvarca frakcije 4-8mm tamnosive boje kao podnog zastora muzičke igraonica u debljini od 8-10cm. | m² | 345 |  |  |
| 33 | Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih palisada dimenzija 16x14x60cm u radijusima definisanih projektom. Gornja i bočna površina je obradjena bunjanjem u tamnosivoj boji. Palisade se postavljaju zajedno sa betonskom podlogom MB 20 u svemu prema detaljima iz projekta. | m' | 342 |  |  |
| 34 | Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih palisada dimenzija 16x16x60cm. Gornja i bočna površina je obradjena bunjanjem u tamnosivoj boji. Palisade se postavljaju zajedno sa betonskom podlogom MB 20 u svemu prema detaljima iz projekta. | m' | 90 |  |  |
| 35 | Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih ivičnjaka dimenzija 18x12x80. Gornja površina je sa završnim slojem od kvarcnog peska u sivoj boji i kvalitetom betona min MB40, M100. Ivičnjaci se postavljaju zajedno sa betonskom podlogom MB 20 u svemu prema detaljima iz projekta. | m' | 265 |  |  |
| 36. | Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih ivičnjaka dimenzija 24x18x80. Gornja površina je sa završnim slojem od kvarcnog peska u sivoj boji i kvalitetom betona min MB40, M100. Ivičnjaci se postavljaju zajedno sa armiranom betonskom podlogom MB 20 u svemu prema detaljima iz projekta. | m' | 19 |  |  |
| 37. | Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih rigola dimenzija 40x40x12/10. Gornja površina je sa završnim slojem od kvarcnog peska, sa prelivanjem tonova po površini elementa i kvalitetom betona min MB40, V6, M100. Rigole se postavljaju zajedno sa betonskom podlogom MB20 u svemu prema detaljima iz projekta. | m' | 36 |  |  |
| 38. | Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih zakrivljenih ivičnjaka prema radijusu 1.2m dimenzija 18x24x80 sa oborenom stranom 3/12cm. Gornja površina je sa završnim slojem minimalne debljine 6mm u beloj boji i kvalitetom betona min MB40, M100. Ivičnjaci se postavljaju zajedno sa betonskom podlogom MB 20 u svemu prema detaljima iz projekta. | m | 21 |  |  |
| 39. | Nabavka i ugradnja vibropresovanih betonskih ivičnjaka dimenzija 6x20x50. Gornja površina je sa završnim slojem od kvarcnog peska u sivoj boji i kvalitetom betona min MB40, M100. Ivičnjaci se postavljaju zajedno sa armiranom betonskom podlogom MB 20 u svemu prema detaljima iz projekta. | m' | 24 |  |  |
| 40. | Formiranje betonske podkonstrukcije od betona MB20 d=12cm | m² | 64 |  |  |
| 41. | Formiranje temelja 80x80x80cm od armiranog betona za dečiju igraonicu - spravu vrtešku | kom | 1 |  |  |
| 42. | Ugradnja gumene podloge d=46mm. Ploče se postavljaju pomocu tiplova usecaju i uklapaju prema formiranoj površini ivičnjaka | m² | 60 |  |  |
| 43. | Nabavka i ugradnja masivnih kamenih stepenica od frezenkovanog granita preseka 35/15cm na sloju cementnog maltera debljine 3cm u svemu prema detaljima sa projekta i upustvima proizvodjača | m | 62 |  |  |
| 44. | Nabavka, transport, nasipanje i planiranje zemlje pored ivičnjaka. | m3 | 7 |  |  |
| UKUPNO Popločavanje PARK |  |
| R.B | Mobilijar | J.M. | Količina | Cena | ukupno |
| 45. | Nabavka i montaža korpi za otpad u kombinaciji LDPE profila i metala. Pozicija i tip kanti je potrebno izraditi u svemu prema detaljima iz projekta. | kom | 8 |  |  |
| 46. | Izrada sedalnog dela klupe od LDPE profila i plastificirane metalne podkonstrukcije. U delu namenjenom za sedenje potrebno je predvideti oblogu sedalnog dela od profilisanih elemenata na bazi poliolefinske smeše (LDPE/HDPE/PP). Izrada se sastoji od lepljenja poklopne ploče 40x40x6cm, izrada metalne podkonstrukcije u kružnom obliku od profila 40/20mm i postavljanje profila tako da se spoj profila i podkonstrukcije izradjuje sa donje strane. Mestimično je potrebno ugraditi naslon za leđa. Obračun po m sedalnog dela klupe merenom po sredjnoj liniji kružnice. | m | 60 |  |  |
| 47. | Nabavka i montaža klupa u kombinaciji LDPE profila i metala. Pozicija i tip klupa je potrebno izraditi u svemu prema detaljima iz projekta. TIP 1 | kom | 3 |  |  |
| 48. | Nabavka i montaža klupa u kombinaciji LDPE profila i metala. Pozicija i tip klupa je potrebno izraditi u svemu prema detaljima iz projekta. TIP 2 | kom | 4 |  |  |
| 49. | Nabavka i montaža klupa u kombinaciji LDPE profila i betona L profila. Pozicija i tip klupa je potrebno izraditi u svemu prema detaljima iz projekta. TIP 3 | kom | 12 |  |  |
| 50 | Isporuka i montaža Sprave Piramida od konopaca dimenzija 520*520*560 cm. Materijal od koga je izrađena sprava je Čelični konopac sastavljen od 6 žica u odgovarajućoj boji,ukupnog prečnika 12mm.Konopci su spojeni aluminijumskim plastificiranim kandžama odgovarajućih dimenzija koji daju oblik piramide.Centralna cev na koju se svi konopci povezuju je napravljena od pocinkovane cevi prečnika 114 cm, debljine zida 2.8 mm ,ukupne visine 560 cm povezana sa podlogom anker pločom 40*40 cm koja ima 16 šafova M14.Četiri krajna konopca su čeličnim zatezačima pričvšćena za čelične kuke ubetonirane u podlogu na odgovarajućem rastojanju. Mora ispunjavati standard SRPS EN 1176-1 i SRPS EN 1176-7. | kom | 1 |  |  |
| 51 | Isporuka i montaža Sprave Vrteška , dimenzija 180*180*110 cm. Materijal od koga je izrađena sprava je galvanizirane čelične cevi prečnika 42mm debljine zida 2.8 mm pričvršćene za kružno čelično gazište prevučeno slojom gume . Montaža na podlogu anker pločom 40*40 cm tiplovima za beton M14.Mora ispunjavati standard SRPS EN 1176-1 i SRPS EN 1176-7 | kom | 1 |  |  |
| 52 | Izrada šanka 6.9x3m od prefabrikovanih betoskih elemenata dimenzija 120x32, 120x24, 120x16cm debljine zida 8cm izradjenihod betona u krem boji bojenog u celoj masi. Elementi se postavljaju sa razmacima u sloju betona sa armiranjem donje zone i blokovanjem zadnje strane u svemu prema detaljima i upustvima sa projekta. | kom | 4 |  |  |
| 53 | Nabavka i montaža poklopne ploče šanka širine do40cm ukupne dužine 15.5m od materijala otpornih na spoljne uticaje i prikladnih održavanju šanka, u svemu prema detaljima i upustvima sa projekta. | kom | 4 |  |  |
| 54 | Izrada konstrukcije za nadstresnicu šanka 10x4.6x3.7m od metalnih profila varenih tako da formiraju rešetkaste nosače stubova i konstrukcije krova, Konstrukciju je sa gornje strane potrebno obložiti TR limom i formirati oluk sa vertikalnom. Sa bočnih strana konstrukciju je potrebno obložiti PVC platnom - mrežom otpornom na spoljne uticaje u beloj boji. Pre oblaganja potrebno je izvršiti razvod elektro instalacija za opremu šanka i osvetljenje, u svemu prema detaljima i upustvima sa projekta. | kom | 4 |  |  |
| 55 | Izrada temelja za konstrukciju nadstrešnice od betona MB30 sa potrebnom armaturom | m3 | 8 |  |  |
| 56 | Izrada stubova 38x22x370cm od betonskih blokova obrađenih tehnikom bunjanja sa svih vidnih strana. Blokovi se postavljaju sa ispunom od armiranog betona sa anker vezama sa temeljnom stopom. Stubovi su razmaknuti sa osovinskim rastojanjem od 1m u dužini od 4.6m, u svemu prema detaljima i upustvima sa projekta. | kom | 4 |  |  |
| 57 | Nabavka i montaža ormana 600x600 za elektroinastalacije šanka sa potrebnim elektromateijalom, kablovima, priključnicama, osiguračima, fidelovom sklopkom I ostalim materijalom prema shemi iz projekta | kom | 4 |  |  |
| 58 | Nabavka i montaža Ksilofona od jedanaest debelih anodiziranih aluminijumskih cevi postavljenih po dužini, vodoravno i poduprto je kablovima od pocinkovanog čelika zaštićenih najlonom. Instrument je postavljen na okvir od nehrđajućeg čelika | kom | 1 |  |  |
| 59 | Nabavka i montaža 11 cevastih zvona izrađeno je od, anodizovanog aluminija i svaki je montiran pojedinačno preko tamnosivih ABS plastičnih rezonatora na metalnom postolju | kom | 1 |  |  |
| 60 | Nabavka i montaža seta od sedam aluminijumskih zvona kreće se od 1.6 do 2.2m visine, prečnika 100mm. Izgrađeni od ialuminijuma i nerđajućeg metala, središnji stub je ojačan i spoljne cevi pričvršćene sigurnosnim vijcima od nehrđajućeg čelika koji se nalaze odozdo i odozdo. Svako zvono je zatvoreno kako bi se sprečilo da smeće uđe u zvono i priguši zvuk. | kom | 1 |  |  |
| 61 | Nabavka i montaža ksilofona od metalnih pločica pričvršćenih na podkonstrukciju od nerđajućeg metala sa samostojećim osloncem na jednom stubu | kom | 1 |  |  |
| 62 | Nabavka i montaža marimbe od petnaest pločica od čvrstog čelika povezanim kablovima od nehrđajućeg čelika sa integrisanim udaraljkama od plastike ojačane fiberglasom | kom | 1 |  |  |
| 63 | Nabavka i montaža marimbe od trinaest drvenih pločica četvrtastog oblika povezanim kablovima od nehrđajućeg čelika sa integrisanim udaraljkama od plastike ojačane fiberglasom | kom | 1 |  |  |
| 64 | Nabavka i montaža samonosive rešetke za zaštitu stabla drveta bez podkonstrukcije, tip Wotan, kvadratni oblik dim. 1920x1920mm, od livenog gvožđa nodularni liv (EN-GJS 400 DIN EN 1563,) sa otvorom za stablo dimenzije 640x640 mm, uključujući pribor za učvršćivanje, sastoji se od segmenata koji se spajaju spojnicama i oslanjaju se po spoljnom rubu rešetke na betonsku osnovu. Rešetka ima zaštitni premaz u crnoj boji. Visina konstrukcije 6cm, širina otvora 18mm. Klasa opterećenja opterećenja : 50 KN. Rešetka ne zahteva podkonstrukciju i ugradjuje se u skladu sa uputstvom proizvođača. Proizvođač ACO ili drugi istih ili sličnih karakteristika. | kom | 5 |  |  |
| 65 | Izmeštanje 3D slova "ja volim Čačak" sa demontažom postojećih slova, odvozom u radionicu, peskarenjem, ponovnom zaštitom i farbanjem i montiranjem na mesto koje odredi nadzorni organ. | kom | 1 |  |  |
| 66 | Nabavka i montaža totema za digitalno oglašavanje u dimenzijama cca 2,2x0,8m. Izrada kućišta I upravljanje sadržajem koji se emituje. Pozicija ne uključuje nabavku LED ekrana. | kom | 2 |  |  |
| 67 | Nabavka i montaža graviranih metalnih pločica sa urezanim upustvima za korišćenje instrumenata dimenzija 40x40x0.5cm od nerđajućeg metala (prohroma). | kom | 6 |  |  |
| 68 | Izrada betonskog postamenta obloženog granitnim pločama za buduće skulpture dimenzija 200x200x50cm. Izrada uključuje oblaganje granitnim pločama bočnih strana postamenta d=3cm i gornje površine pločama d=5cm sa formiranim priključcima za elektroinstalacije osvetljenja sa bočne i gornje strane postamenta. U svemu prema detaljima i upustvima sa projekta. | kom | 2 |  |  |
| UKUPNO Mobilijar |  |
| R.B | FONTANA | J.M. | Količina | Cena | ukupno |
| 69 | Široki iskop zemlje sa odvozom iste na deponiju do 5km. | m3 | 83 | 69 |  |
| 70 | Nasipanje i valjanje sloja d=15cm, od drobljenog kamenog agregata krupnoće zrna 0-31.5 mm | m3 | 13 | 70 |  |
| 71 | Betoniranje ploče fontane vodonepropusnim betonom d=20cm | m3 | 11,5 | 71 |  |
| 72 | Izrada zidova korita fontane, mašinske sale i kompezacije vodonepropusnim betonom d=20cm | m3 | 7 | 72 |  |
| 73 | Betoniranje ploče mašinske sale sa kompenzacijom (donja i gornja) d=20cm | m3 | 3,5 | 73 |  |
| 74 | Nabavka i ugradnja armature prema detaljima sa projekta | kg | 2050 | 74 |  |
| 75 | Nabavka i uradnja ŠAMPANJAC MLAZNICA Ø32 Visina mlaza: do 1.5m, Protok: 5,04 m3/h | kom | 24 | 75 |  |
| 76 | Nabavka i ugradnja PVC fiting za povezivanje 7 mlaznica na osovinskom razmaku od 25 cm I prohromskim ispustima iz ploce | set | 7 | 76 |  |
| 77 | Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe: Protok: 70 m3/h, Priključak usis/potis: Ø 75, Snaga: 2,2 kW, Napajanje: 230/400 V III | kom | 2 | 77 |  |
| 78 | Izrada sabirnog suda za upravljanje zonama Broj zona: 7 Precnik: Ø 110, Broj pumpi koji je moguce prikljuciti 4 | set | 1 | 78 |  |
| 79 | Nabavka i ugradnja elektro-magnetnog ventila Precnik: Ø 63 | kom | 1 | 79 |  |
| 80 | Izrada sistema za automatsku dopunu fontane | set | 1 | 80 |  |
| 81 | Izrada preliva iz fontane u kompezaciju I sigurnosnog preliva | set | 1 | 81 |  |
| 82 | Nabavka i ugradnja slivnika | kom | 4 | 82 |  |
| 83 | Obrada prodora kroz fontanu | kom | 4 | 83 |  |
| 84 | Nabavka i ugradnja LED belih reflektora snage:4,5 W | kom | 24 | 84 |  |
| 85 | Nabavka i ugradnja transformatora 100W | kom | 3 | 85 |  |
| 86 | Nabavka i ugradnja elektro-komadnog ormana | set | 1 | 86 |  |
| 87 | Izrada elektro instalacije u masinskoj sali i u fontani u svemu prema detaljima sa projekta | set | 1 | 87 |  |
| 88 | Nabavka i ugradnja senzora pokreta - Infrared 12 snopova | kom | 2 | 88 |  |
| UKUPNO Fontane |  |
| R.B | Hortikultura | J.M. | Količina | Cena | ukupno |
| 89 | Razmeravanje trase kopanja, masinsko kopanje kanala dubine do 400mm i sirine 150mm i podbusivanje postojecih staza, po planu i projektu za razvod bastenske hidranske mreze. Nabavka i ugradnja okiten creva fi 50. Zatrpavanje rovova oko cevovoda finom sitnom zemljom ili peskom dunavcem, bez kamena i zila koje bi mogle da osteti crevo bastenske hidranske mreze, i sabijanje rovova vibro pločom ,radi sprecavanja sleganja tla. | m2 | 280 |  |  |
| 90 | Nabavka i montaza materijala za bastensku hidransku mrezu, sa potrebnim fitinzima, ventilima, prključcima baštenskih hidranata i filterom na ulazu u mrezu. Povezivanje sa postojecom mrezom za navodnjavanje terena i pumpne stanice BRANA. Povezivanje i ugradnja bastenskih prikljucaka na krajevima mreze kom 8 , i ugradnja bastenskih sahtova sa poklopcima od PVC-a | kom | 8 |  |  |
| 91 | "Nabavka i transport humusne zemlje tinje, bez kamena i žila | m3 | 91 |  |  |
| 92 | "Mašinska ugradnja hunusne zemlje na pozicijama zelenih povrsina. Ručno planiranje i fina nivelacija grabuljama Ili ravnjacom na kotu -25mm od nulte tacke za debljinu travnatog busena | m2 | 92 |  |  |
| 93 | Nabavka, transport i ugradnja, gajenog travnatog busena, sečenog na debljinu 25mm. Travnati busen ugraditi na pripremljenu zemljanu podlogu, ispod travnatog busena podbaciti vestacko djubrivo Yara mineral complex i to 10g po m2 . Busen sloziti jedan uz drugi i povaljati valjkom do 300kg ili vibro plocom do 65kg max . | m2 | 1200 |  |  |
| 94 | Nasipanje i masinsko planiranje humusne zemlje po obodu zavrsetka plaznog platoa prema sumici sa trim stazom i terenom za odbojku na pesku u sirini od 5m citavom duzinom od 91m . fina nivelacija i setva travnate smese za zasencene terene i to u kolicini 20g po m2 . sejanje izvrsiti masinski sa masinom sa kalibratorom , siljkastim valjkom i zadnjim valkom | m2 | 455 |  |  |
| UKUPNO Hortikultura |  |
| R.B | Elektro radovi | J.M. | Količina | Cena | ukupno |
|  | Ископ рова за израду кабловске канализације, за полагање кабл водова и израду припадајућих шахти у земљишту III, IV и V категорије за постојеће и будуће електроенергетске водове. Ров је правоугаоног или каскадног пресека.Траса рова мора да одговара урбанистичко техничким условима и пројекту. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте, извођач је дужан да изврши њихово обезбеђење. У цену ископа су урачунати ископ, ручни ископ за проширење рова приликом бетонирања шахтова, заштита других инсталација, депоновање земље на потребном одстојању, грубо планирање дна, црпљење подземне воде, обезбеђење рова знацима упозорења, одржавање рова, као и сви други трошкови који терете ову позицију.Ископ ће се обрачунати процентуално‚по деоници из доказница. Скидање камених плоча на тргу, као и израда завршног слоја се не рачуна, јер је исто предвиђено грађевинским пројектом.Обрачун по м3 ископа |  |  |  |  |
|  | Машински ископ 80% | m3 | 160 |  |  |
| 95 | Ручни ископ 20% | m3 | 40 |  |  |
| 96 | Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање мешавине песка и шљунка гранулације до 4мм за израду кабловске постељице за кабловску канализацију, са машинским збијањем.Прво се на дну рова, целом ширином рова разастре слој постељице дебљине 10цм, а други слој постељице се насипа такође целом ширином рова након полагања кабловица, тако да горњу површину кабловица покрива са 10цм.Обрачун изведене количине је у збијеном стању. - дебљина слоја од 10 - 20 cm.Обрачун по м3 | m3 | 20 |  |  |
| 97 | Набавка, испорука и транспорт и уградња полиетиленске цеви за заштиту енергетских каблова од израђене по SRPS-EN12201. Цеви су црне боје, глатке спољашње и назубљене унутрашње површине, спољашњег пречника D=110мм, за радне притиске до 6 bara. Цев се испоручује у правим шипкама дужине 6 и12m или у котуровима. Спајање цеви вршити оригиналним фитингом, који не пропушта, воду, песак и прашину. | m | 480 |  |  |
| 98 | Затрпавање рова кабловске канализације ископом до коте одакле почиње насип за израду саобраћајнице, односно тротоара, уз набијање у слојевима. Обрачун по m3 | m3 | 15,7 |  |  |
| 99 | Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона МБ 20 за израду шахти.У цену је урачуната израда, испорука и транспорт, монтажа и демонтажа потребне оплате и нега бетона .Обрачун по m3 | m3 | 8 |  |  |
| 100 | Набавка, испорука и транспорт ливених квдратних поклопaца шахта за лаки саобраћај 65x65mm | kom | 5 |  |  |
| 101 | Набавка, испорука и транспорт, израда и монтажа металних пењалица за шахтове | kom | 5 |  |  |
| 102 | Испорука материјала, радионичка израда,испорука на пропремљену трасу,постављање и учвршћење армирано бетонских парапетних постоља за електро ормане. На припремљеној траси бетонски парапети се постављају у земљу тако да изнад површине земље остаје 600мм висине. Кроз постпља се постављају PVC заштитне цеви 4хFi-110mm + 2хFi-70mm и пролазна трака FeZn 25x4mm за пролазкаблова и вода уземљења до простора електро ормана. Обрачун по комаду | kom | 2 |  |  |
| 103 | Испорука и полагање PVC или полиетилен траке црвене боје мин. димензија 0,2х40mm (дебљинахширина) са натписом у црној боји са величином слова мин 20mm. Упозоравајућа трака се оставља у земљу тако да буде на дубини од око 40cm изнад кабла. У ров ширине 40cm поставља се једна трака, а у шири ров поставља се већи број трака тако да су на међусобној даљености не мањој од 25cm и не већој од 40cm.Обрачун ће се извршити по дужном метру положене упозоравајуће траке. | m | 500 |  |  |
| 104 | Набавка, испорука и полагање поцинковане челичне траке FeZn 25x4mm у кабловском рову на 30cm изнад кабла у слоју ископа, са израдом привода до сваке светиљке уз употребу укрсног комада. Укупно за набавку, транспорт и рад, рачунато по m' положене траке (0,785 kg/m) | m | 480 |  |  |
| 105 | Набавка, испорука и полагање PVC или полиетилен траке црвене боје мин. димензија 0,2х40mm (дебљина х ширина) са натписом у црној боји са величином слова мин 20mm. Упозоравајућа трака се оставља у земљу тако да буде на дубини од око 40cm изнад кабла. У ров ширине 40cm поставља се једна трака, а у шири ров поставља се већи број трака тако да су на међусобној даљености не мањој од 25cmи не већој од 40cm.Обрачун ће се извршити по дужном метру положене упозоравајуће траке | m | 480 |  |  |
| 106 | Испорука и уградња конусног округлог стуба за спољно осветљење сличан типу KRS-А-4,5 производње Амига Kраљево. Материјал израде: челича конусна цев и челични профили. Висина стуба 4,5м до врха стуба. Стуб опремљен: - поклопцем за отвор прикључне плоче са антивандал бравом - вијком М10 за уземљење у унутрашњости стуба - носачем прикључне плоче - прикључном плочом типа RP-4 мини комплет са осигурачем 2xFRA 16/10А - каблом 1xPP00-Y 3x2,5мм2 од прикључне плоче до светиљке дужине л=5м Уз стуб се испоручују анкери, матица за монтажу стуба, пластичне капе за заштиту анкера. Стуб је заштићен поступком топлог цинковања у складу са SRPS EN ISO 1461.Након извршене монтаже извести површинску заштиту заштитним полиестерским електростатичким лаком у боји по избору инвеститора. | kom | 15 |  |  |
| 107 | Испорука и полагање каблова 1kV. Позиција обухвата набавку материјала, ангажовање потребне механизације за транспорт доградилишта, полагање у припремљен ров и кабловску канализацију и потребну радну снагу.Земљани радови се посебно обрачунавају. | m | 480 |  |  |
| 108 | Суво отварање кабла PP00 (Al или Cu),пресека до 4x50mm2 и везивање на RP плочу у стубу ЈО или РО. Испорука и уградња одговарајуће папучице на кабл. Обрачун ће се извршити по комаду комплетно опремљеног кабла и везивању истог у стубу или РО. | kom | 24 |  |  |
| 109 | Израда уземљења стуба повезивањем уземљивача од FeZn траке са завртњем за уземљење стуба. Обрачун по стубном месту | kom | 15 |  |  |
| 110 | Испорука материјала и израда везе између осигурача и светиљки у канделаберским стубовима проводником PP-Y 3x2,5mm2.Обрачун по вези стуба. | kom | 15 |  |  |
| 111 | Испорука и уградња светиљке типа STYLAGE 16 LEDs 500mA WW Flat glass 5118 Asymmetrical 431642 Minel Schreder или еквивалентна. | kom | 8 |  |  |
| 112 | Испорука и уградња светиљке типа NEOS 2 LED 48 LEDs 500mA WW Flat glass 5119331932 Minel Schreder или еквивалентна. | kom | 7 |  |  |
| UKUPNO Elektro radovi |  |

| REKAPITULACIJA RADOVA |
| --- |
| UKUPNO Prirpemni zemljani radovi | = |  |
| UKUPNO Popločavanje PARK | = |  |
| UKUPNO Mobilijar | = |  |
| UKUPNO fontana | = |  |
| UKUPNO Hortikultura | = |  |
| UKUPNO Eletrko radovi | = |  |
| UKUPNO bez PDVa | = |  |
| PDV | = |  |
| UKUPNO sa PDVom | = |  |

Датум:                                                                           Потпис овлашћеног лица Понуђача

____. ____. ________. године      МП                                 ________________________________

4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке:

| Ред. број | 4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
| 2. | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| 3. | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |
| 4. | понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) |
| 4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 1. | финансијски капацитет |
|  | 1) да понуђач у претходних 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за достављање понуда, није био неликвидан ни један дан, односно да му рачун није био блокиран; 2) да је понуђач у претходнe 3 обрачунскe годинe (2016, 2017, 2018) остварио пословни приход, у износу: од минимум 90.000.000,00 динара без ПДВ-а. |
| 2. | пословни капацитет |
|  | 1) да је у претходне 3 обрачунске године (2017-2019) закључно са даном објављивања позива за подношење понуда (признаје се и 2020. година), остварио пословни приход по основу изведених грађевинских радова на уређењу партера или изради платоа или тротара или шеталишта у износу од минимум 100.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један објекат вредности минимум 45.000.000,00 динара без ПДВ-а. 2) Да понуђач поседује важећи сертификат о усаглашености: - система управљања квалитетом са захтевима стандарда SRPS ISO 9001 или ISO 9001 област производња и уградња елемената од бетона |
| 3. | кадровски капацитет |
|  | 1 ) да понуђач има запослених лица на неодређено или одређено време или ангажованих лица са следећим стручним квалификацијама: - 20 запослених/ангажованих лица; 2) Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцама и то: - 1 (једног) дипл. инж. грађ., са лиценцом 410 или 412 -1 извршилац Сви ангажовани дипломирани инжењери морају да поседују активне лиценце и да се против њих не води поступак. Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци који поседују напред наведене личне лиценце. |

| 4.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да учествује у поступку јавне набавке: |
| --- |
| Ред. Број | 4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
| 2. | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| 3. | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |
| 4. | понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). |
| 4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 1. | финансијски капацитет |
|  | / |
| 2. | пословни капацитет |
|  | / |
| 3. | технички капацитет |
|  | / |
| 4. | кадровски капацитет |
|  | / |

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове понуђач испуњава самостално.

4.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА у складу са чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:

| Ред. број | 4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1. | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; |
| 2. | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; |
| 3. | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; |
| 4. | понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). |
| 4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |
| 1. | финансијски капацитет |
|  | / |
| 2. | пословни капацитет |
|  | / |
| 3. | технички капацитет |
|  | / |
| 4. | кадровски капацитет |
|  | / |

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

4.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

Прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање:

| Ред. Број | 4.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| --- | --- |
| 1. | ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / |
|  | орган надлежан за издавање: -Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) -Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) |
| 2. | ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а Напомена: -не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда -уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције: 1) правно лице – уверење надлежног суда 2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције: уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -за кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, -кривична дела против привреде, -кривична дела против животне средине, -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | орган надлежан за издавање: ЗА ПРАВНА ЛИЦА: -извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица -извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА: -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). |
| 3. | ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ Напомена: -не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | орган надлежан за издавање: - Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални центар, Филијала/експозитура према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |
| 4. | Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2. Закона (Документ број 8). |
| 4.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 1. | финансијски капацитет |
|  | 1) Потврда НБС о броју дана неликвидности издата након објављивања Позива за подношење понуда; 2) Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход у минималном износу од 90.000.000,00 динара без ПДВ-а). Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља: -биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године (2016, 2017. и 2018. годину) Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, (паушалац), доставља: -потврду пословне банке о ствареном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне три обрачунске године . |
| 2. | пословни капацитет |
|  | 1) Списак изведених грађевинских радова на уређењу партера или изради платоа или тротара или шеталишта у износу од минимум 100.000.000,00 динара без ПДВ-а у претходне 3 обрачунске године 2017 - 2019. година, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда, и оверене окончане ситуације из тог периода, док уговори могу бити и из ранијег периода – Образац 6; уз потврде издате и потписане од стране инвеститора (наручилаца), -Образац 7 (Уз овај образац обавезно се прилажу и фотокопије свих уговора са овереним окончаним ситуацијама): Овим обрасцима (6 и 7) понуђач доказује да је у претходном периоду за обрачунске године 2015- 2019. години, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда остварио реализацију за радове из предмета набавке у минималном износу од 100.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један објекат вредности минимум 45.000.000,00 динара. 2) копија важећег сертификата одговарајућег стандарда за радове који су предмет набавке, важећег на дан отварања понуда |
| 3. | кадровски капацитет |
|  | 1.) Фотокопија М /МА образаца пријаве на обавезно осигурање запослених или другог одговарајућег обрасца за свако запослено лице посебно, као и уговор о раду, а за ангажовано лице, које није у радном односу код понуђача, треба поднети фотокопију одговарајућег уговора на основу којег је ангажован. 2.) За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија М/МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа) Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. Напомена: Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа: 1. Уговор о привременим и повременим пословима; 2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца); 3. Уговор о допунском раду. |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Напомена: На основу члана 78. став 5. лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 75.). Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача уколико на тај начин жели да докаже  испуњеност услова из члана 75.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног органа, и то:

1) извод из регистра надлежног органа: - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs .

5.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик. Део понуде који се тиче техничких спецификација (уколико су техничком спецификацијом захтевани документи којима се доказује усаглашеност понуђених добара са захтевима из тахничких спецификација) може бити достављен на енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је неки од докумената на енглеском језику потребно превести на српски језик, наручилац ће позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.

5.2  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац (прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу (прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће на захтев понуђача предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуду доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.03.2020.године до 10:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 30.03.2020. године у 11:00 часова у просторијама Наручиоца.

Понуда мора да садржи:

● Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке (тачка 4. конкурсне документације);

●  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ-а – оригинал;

● Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора - оригинал;

●  Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора - оригинал;

●  Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (Образац 1);

● Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде  (Образац 2);

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 3);

● Попуњена, потписана и печатом оверена изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 4);

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава  понуђача  о  одговорном  извођачу ,  који  ће  решењем  бити  именован  за извођење радова у предметној јавној набавци  (Образац 5);

●  Попуњен, потписан и печатом оверен списак изведених радова–вредност извршених радова (Образац 6);

● Попуњена, потписана и печатом оверена потврда наручиоца (инвеститора) о реализацији закључених уговора (Образац 7);

●  Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. закона (Образац 8);

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава о прибављању полисе осигурања       (Образац 9);

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача о посети локације која је предмет јавне набавке (Образац 10);

- Потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (Образац 11);

● Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (Образац 12);

●  Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора (Образац 13);

●  Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (Образац 14);

●  Оквирни Динамички план;

● Попуњен, потписан и печатом оверен Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона (Уколико понуду подноси група понуђача).

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова од којих зависи прихватљивост понуде.

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.

5.3.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ,    ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Пожељно је да докази и обрасци буду сложени према редоследу датом у тачки 5.2. конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља, или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Сваки попуњени образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране носиоца посла - представника групе понуђача.

Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то:

Уколико понуду подноси група понуђача:

- Списак изведених радова (Образац 6), попуњава у оноликом броју примерака колико има радова

- Потврде о реализацији закључених уговора (Образац 7), попуњава у оноликом броју примерака колико има различитих Наручиоца којима је Понуђач испоручивао радове.

5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА И ПОПУСТОМ НА ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.5.  УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача .

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама  (члан 80. Закона).

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавних набавки  и конкурсном документацијом  у складу са чланом 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама.

5.6.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Инвеститору.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.7.  ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

5.8.  ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ

Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.

5.9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача:

Наручилац не предвиђа авансно плаћање

- по месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема оверене ситуације.

Износ привремених ситуација у 2020.ој години не може да пређе вредност средстава коју је наручилац буџетом обезбедио за ту буџетску годину, и то за 2020. годину 16.666.666,66 динара без ПДВ-а, док окончана ситуација мора бити исказана у вредности стварано извршених радова по закљученом уговору оверене од стране надзорног органа.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.

5.10.  ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач је обавезан да уз претходну најаву изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови. Најава се врши најкраће дан раније пре обиласка на телефон 032/344-169 Служба за јавне набавке.

Приликом обиласка локације понуђачу ће на Обрасцу бр 10 - Изјава о обиласку локације, представник наручиоца, својим потписом оверити да је извршио обилазак локације извођења радова.

Понуђач је у обавези да овако оверену и попуњену изјаву о обиласку локације достави уз понуду.

Понуда која не садржи Образац 10 биће одбијена као неприхватљива.

5.11.  ГАРАНТНИ РОК

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За уграђене  материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија и са којим буде закључен уговор о јавној набавци је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, и то у примереном року који одреди наручилац.

Ако изабрани понуђач не приступи извршењу наведене обавезе по пријему писменог позива од стране наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет изабраног понуђача, наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака у наведеном смислу, наручилац има право да од изабраног понуђача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

5.12.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Уговорена цена извођења радова, осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора укључује и све остале зависне трошкове Извођача.

Цена је фиксна и не може се мењати ни по ком основу.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

5.13.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5.14.  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач је обавезан да уз понуду достави :

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор - оригинал - у корист: Град Чачак, Жупана Страцимира 2.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

- ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б)  ако понуђач коме је додељен уговор у року од 5 дана од дана закључења уговора   Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције;

в) ако понуђач коме је додељен уговор у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања.

- Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у корист: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, и то:

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и са роком важења 45 дана дужим од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла.

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде без ПДВ-а изражена у динарима.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да банкарску гаранцију банкарску гаранцију за добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 5 дана од дана закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку примопредаје радова.

Посебни захтеви у вези банкарских гаранција:

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг предходног пасуса додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА).

3.  Изјава о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања   од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу  достави полису осигурања објекта за време извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

У случају да понуду подноси група понуђача све гаранције и писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције као и полисе доставља овлашћени члан групе (носилац посла)– представник групе понуђача или други понуђач из групе понуђача овлашћен Споразумом да може у име групе понуђача дати средства обезбеђења.

5.15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.16.   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, факсом на број 032/346-003, или на mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, сваким радним даном (од понедељака до петка) од 07:00 до 15:00 часова.

Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1/33-2020-II.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

5.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.18. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

5.19.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

5.20.   НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ-РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду сходно чл.82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке :

1)  поступао супротно забрани из чл.23 и 25. овог Закона;

2)  учинио повреду конкуренције;

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,    односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.21.  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

5.22. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач са понуђеним краћим роком извођења радова. У случају да два или више понуђача понуде исту цену и исти рок извођења радова, наручилац ће изабрати понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок, наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.

Жреб подразумева следеће активности:

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача;

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.

5.23.  РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 календарских дана од дана увођења у посао. Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.

Понуђач је дужан уз понуду да достави и оквирни динамички план извођења радова.

Понуђач је дужан да током извођења радова омогући рад локала који се налазе на локаци где се радови изводе, у складу са динамиком коју договори са Инвеститором.

5.24.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку …….- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.25.  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

5.26.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.    (Образац 8).

5.27.  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.28. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 	Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

-  Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs

-     Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

5.29.   НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  ПОНУЂАЧА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом (javnenabavke@cacak.org.rs, радним данима од 07:00 до 15:00 часова), факсом (032/346-003, радним данима од 07:00 до 15:00 часова) или препорученом пошиљком са повратницом..

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након  отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се неки од следећих доказа:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоц захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs

5.30. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

6.  ОБРАСЦИ

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Радови на партерном уређењу градске плаже у Чачку, ЈН број  404-1/33-2020-II

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број текућег рачуна понуђача: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови на партерном уређењу градске плаже у Чачку у Чачку, ЈН број  404-1/33-2020-II

| Укупна вредност понуде изражена у динарима, без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима : |
| ПДВ (обрачунат по стопи од 20% ) у динарима |  |
| Словима : |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима, са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

2.  Рок завршетка радова________ ( словима:________________________________) календарских дана од дана увођења у посао (не дужи од 90 календарских дана).

3. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од____ (______) године, од дана примопредаје радова (не краћи од 2 године).

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи ____  ( словима:_____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 90 дана ).

Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум:

____. ____. ________. године      МП                       ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку радова – Радови на партерном уређењу градске плаже у Чачку у Чачку, ЈН број  404-1/33-2020-II, саставио:

_________________________________________________________________

( име и  презиме, звање)

у име и за рачун понуђача

________________________________________________________.

Датум:    _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

_____________________________________________________

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА

М.П.                                      ______________________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор понуђача,  односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је непримењив

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

У свему у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку радова бр. 404-1/33-2020-II изјављујемо да наступамо са подизвођачима и наводимо њихово учешће по вредности, како следи:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ПОЗИЦИЈА РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално у односу на укупно понуђену цену) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица понуђача, Датум: ____. ____. 2020. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача).

| Образац 4 ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Број понуде:____________ |
| --- |
| Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци број 404-1/33-2020-II : |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално у односу на укупно понуђену цену) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |

и  овлашћујемо члана групе________________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.

- Учешће овлашћеног члана групе у предметној јавној набавци не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака ( уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана (носиоца посла ) –то поље оставити непопуњено)

Датум:  ____. ____. 2020. године

Образац 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР: 404-1/33-2020-II

| Р.бр. | Име и презиме | Број лиценце | Основ ангажовања |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Датум: ____. ____. 2020. године МП _____________________________ |

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од пет ангажованих одговорних извођача радова, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 6. за првог одговорног извођача радова).

Образац  6

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА-ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

Навести радове који су предмет јавне набавке (грађевински радови на уређењу партера или изради платоа или тротара или шеталишта) који су изведени у претходном периоду обрачунске године 2017, 2018. и у 2019. години, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда:

| Наручилац | Период извођења радова | Вредност изведених радова (без ПДВ-а) | Врста радова |
| --- | --- | --- | --- |

Потпис овлашћеног лица

Датум:

____. ____. 2020. године                           	                    _____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац  7

______________________________________________

Назив и адреса Инвеститора:

______________________________________________

Пун назив Понуђача

________________________________

седиште Понуђача

У складу са чл.77.(„Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) издаје се

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА (ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Овим потврђујемо да је ______________________________________(Назив и седиште понуђача), реализовао  уговоре  закључене са ____________________________ (Назив и седиште инвеститора) у претходном периоду обрачунске године 2017., 2018 и у 2019. години, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда за грађевинске радове на уређењу партера или изради платоа или тротара или шеталишта.

| Ред. бр. | Објекат-предмет уговoра | Број и датум уговора | Број и датум окончане ситуације | Износ извршених радова- без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон ________

Потврда се издаје на захтев понуђача: _________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

*УЗ ПОТВРДУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ КОПИЈЕ УГОВОРА СА ОВЕРЕНОМ СИТУАЦИЈОМ ПО ТОМ УГОВОРУ, ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ И ЗА СВАКОГ НАРУЧИОЦА ПОСЕБНО.*

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

(Пуно име и презиме и функција)

М.П. ( Инвеститора)                                  ________________________________

(Потпис овлашћеног лица инвеститора)

Образац 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Радови на партерном уређењу градске плаже у Чачку у Чачку, ЈН број  404-1/33-2020-II, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Место:_____________                                                                                Понуђач:

Датум:_____________                                        М.П.                     _____________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 9

ИЗЈАВА

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку поступку јавне набавке радова – Радови на партерном уређењу градске плаже у Чачку у Чачку, ЈН број  404-1/33-2020-II, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања објекта за време извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2020. године                           	                     _____________________________

Образац 10

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Изјављујемо да смо дана ________ 2020. године посетили локацију која је предмет јавне набавке бр. 404-1/33-2020-II и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они,не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

НАПОМЕНА:

За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум : ____________________                 _______________________________________

Име и презиме овлашћеног лица

____________________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.( понуђача )

За Наручиоца потврђујемо да је ________________________________________ ,

(име и презиме представника понуђача )

дана ______________ године обишао предметну локацију

_______________________________________

за Наручиоца

Образац 11

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац 12

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – Радови на партерном уређењу градске плаже у Чачку у Чачку, ЈН број 404-1/33-2020-II, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 13

МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:

- Модел уговора попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке;

- Понуђач је обавезан да модел уговора у једном примерку попуни на одговарајућим местима, с тим да овлашћено лице понуђача модел уговора потпише и овери печатом понуђача чиме потврђује сагласност са текстом уговора;

- У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи. Иста одредба важи и за групу извођача или учесника у заједничкој понуди.

МОДЕЛ

УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка  (у даљем тексту: Наручилац) и

- _______________________________________, са седиштем у _______________, улица ________________________ (у даљем тексту: Извођач), ПИБ __________, матични број _________________, текући рачун бр._________________________, отворен код пословне банке ____________________________________________, које заступа директор _______________________________________________.

Попуњава извођач који наступа самостално, извођач који наступа са подизвођачима и овлашћени члан групе понуђача.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:

1.______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични број____________________.

2.______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични број____________________.

Уколико има више подизвођача, прилагодити броју подизвођача.

Уколико извођач наступа самостално не попуњавати.

Односно у групи понуђача коју чине:

1._____________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични бро ј____________________.

2.______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ________________, матични број____________________.

Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача.

Уколико извођач наступа самостално не попуњавати.

Уговорне стране сагласно констатују следеће чињенично и правно стање:

- Наручилац је,  у складу са чланом 32. и 61. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке број 404-1/33-2020-II, за доделу уговора o извођењу радова на уређењу Градске плаже у Чачку, за који су Позив и Конкурсна документација, објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

- Извођач радова је, доставио самостално/заједничку/са подизвођачем понуду  број ____________________ од _____________ 2020. године (попуњава Понуђач) која у потпуности  одговара захтевима Наручиоца из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

-Наручилац је, дана__________2020. године, донео Одлуку брoj ______________________ (попуњава Наручилац) о додели уговора именованом Извођачу радова, те се овај уговор закључује у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама.

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је Радови на партерном уређењу градске плаже у Чачку и то у свему према усвојеној понуди Извођача број ______________  од ______2020. године, техничком спецификацијом из конкурсне документације и динамичким планом који чине саставни део овог уговора, као и у складу са позитивним законским и подзаконским прописима, посебним узансама о грађењу, техничким нормативима и стандардима и правилима струке која важе за извођење радова ове врсте.

Члан 2.

Радове из члана 1. овог Уговора Извођач је дужан да изврши на основу усвојене понуде, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде приступачности, техничким нормативима и стандардима квалитета који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме.

Потписом овог Уговора, Извођач потврђује да је упознат са техничком документацијом и техничким спецификацијама, потребним за извођење радова који су предмет овог уговора, обишао локацију и да је упознат са свим условима на терену неопходним за састављање прихватљиве понуде, те не може накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или продужетак рока изградње предметног објекта.

Цена

Члан  3.

Укупна цена за извођење предметних радова, исказана у понуди Извођача радова, износи ____________________ (__________________________________________________________) динара, без урачунатог ПДВ-а, односно __________________ (словима: __________________________________________________________) динара са обрачунатим порезом на додату вредност.

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања ситуације.

Ова цена обухвата вредност извођења свих радова (радне снаге, материјала, енергије, употребљене механизације и свих осталих елемената који чине вредност радова).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, подграде, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.

Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Услови и начин плаћања

Члан  4.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извођача бр._____________ код _______________________________ Банке,  на следећи начин :

по месечним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

Извођач је сагласан да износ привремених ситуација у 2020.ој години не може да пређе вредност средстава коју је наручилац буџетом обезбедио за ту буџетску годину, и то за 2020. годину 16.666.666,66 динара без ПДВ-а, док окончана ситуација мора бити исказана у вредности стварано извршених радова по закљученом уговору оверене од стране надзорног органа.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по  сачињавању записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору Наручиоца који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Рок извођења радова

Члан  5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од________ (__________) календарских дана (рок не може бити дужи од 90 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова:

- да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-ег дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3-ег дана уведен у посао.

Утврђени рок може се мењати само уз сагласност Наручиоца, на начин предвиђен конкурсном документацијом и овим уговором.

Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писаној форми подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 7 дана пре истека рока за завршетак радова.

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум, у складу са одредабама члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан  6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача радова;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају објективних и доказивих потешкоћа у вези са увозом неопходног грађевинског материјала,

- у случају прекида радова из разлога „више силе“ као и због немогућности њиховог извођења у зимским условима, чему обавезно претходи захтев Извођача радова и сагласност Надзорног органа и одговорног лица Наручиоца,

- у случају измене техничке спецификације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој спецификацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писаној форми подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 7 дана пре истека рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум, у складу са одредабама члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан  7.

Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан  8.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова, изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач је дужан да током извођења радова омогући рад локала који се налазе на локаци где се радови изводе.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику ;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова кориснику и Наручиоцу ;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду ;

- да обезбеђује објекат у случају прекида радова;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту ;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- врши мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова ;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем ;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан  9.

Извођач се обавезује да о свом трошку изведе потребна геодетска обележавања, као и да  обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу.

Обавезе Наручиоца

Члан  10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 5. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор Наручиоца над извршењем уговорних обавеза Извођача. О ангажованом вршиоцу Стручног надзора Наручиоца, Наручилац ће писано обавестити Извођача.

Средства финансијског обезбеђења

Члан  11.

Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 45 дана дужим од коначног рока за комплетно завршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан  12.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове који су предмет овог уговора, од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је такође дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Гарантни рок

Члан  13.

Гарантни рок за изведене радове износи _________године (не краћи од две године) године рачунајући од дана примопредаје радова.

Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан  14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан  15.

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, благовремено обавести надзорни орган о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Пре почетка радова Извођач  је у обавези да достави Наручиоцу сву атестну документацију за материјале које треба да уграђује. Атести морају бити издати од релевантне установе за испитивање материјала и морају садржати сва испитивања предвиђена техничким условима и важећим стандардима за ту врсту материјала.

Обавеза Извођача је да пре почетка радова достави узорак камене плоче на усвајање од стране надзора са свом пратећом документацијом о испитивању стенске масе.

Надзорни орган има право да током изградње одабере узорке камених плоча ради контроле испитивања захтеваног квалитета. Све трошкове узимања узорака, контролних испитивања и издавања извештаја о извршеном испитивању, од стране установе овлашћене за наведену врсту испитивања, сноси Извођач радова.

Уколико надзорни орган утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 16.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Вишкови, непредвиђени, накнадни радови

Члан 17.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 19.

У складу са чланом 115. став 1) ЗЈН наручилац може, након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора

У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца. Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.

Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну писану сагласност наручиоца. По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних (непредвићђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора. Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1. тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Примопредаја изведених радова

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца, и по један представник стручног надзора Наручиоца и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Раскид уговора

Члан 21.

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извођач пренесе или уступи Уговор, без сагласности Наручиоца у писаној форми или:

- ако Извођач у року од 5 дана од дана закључења уговора не достави банкарске гаранције, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;

- ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави полису осигурања, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде ;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора Наручиоца у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи;

- уколико дође до смањења буџетских средства расположивих у тренутку закључења овог уговора.

Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било кога од наведених разлога у овом члану, Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете од Наручиоца.

Члан  22.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Завршне одредбе

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области, у делу који није супротан императивним одредбама Закона о јавним набавкама и прописима којима се уређује Буџет и буџетско пословање.

Члан  24.

Саставни део овог Уговора су:

1. понуда Извођача радова број _____________ од ____. _____. 2020. године.

2. конкурсна документација за јавну набавку број 404-1/28-2020-II

Члан 25.

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа које је Извођач радова доставио уз своју понуду.

Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, спор ће решавати Привредни суд  у Чачку.

Члан 26.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

| за Извођача |  | за Наручиоца |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Градоначелник града Чачка Милун Тодоровић |

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Образац 14

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| р. бр. | опис | цена без ПДВ-а | износ ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 ( 1+2 ) |
| А | UKUPNO Prirpemni zemljani radovi |  |  |  |
| B | UKUPNO Popločavanje PARK |  |  |  |
| C | UKUPNO Mobilijar |  |  |  |
| D | UKUPNO fontana |  |  |  |
| E | UKUPNO Hortikultura |  |  |  |
| F | UKUPNO Eletrko radovi |  |  |  |
| Ukupno (dinara) : |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене :

Понуђач треба да попуни образац структуре цене  на следећи начаин :

- у колони 1 уписати колико износи цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;

- у колони 2 уписати колико износи ПДВ, за тражени предмет јавне набавке;

- у колони 3 уписати колико износи цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке, и то тако што ће сабрати цену без ПДВ-а (наведену у колони 1) и износ ПДВ-а (наведен у колони 2) за тражени предмет јавне набавке;

- на крају уписати укупне износе за:

- цена без ПДВ-а (колона 1);

- износ ПДВ-а (колона 2);

- цена са ПДВ-ом (колона 3).

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ :

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЧАЧАК

ул. Жупана Страцимира бр.2

32000 Чачак

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКУ РАДОВА

бр. ЈН 404-1/33-2020-II

# Text boxes

МП

МП

МП

МП

МП

МП