Република Србија- Град Чачак

На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Наручилац - Град Чачак у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку, редни број 404-1/37-2020-II, ОБЈАВЉУЈЕ:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Чланом 63. ст. 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда имени или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

У предметном отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку, редни број 404-1/37-2020-II, Наручилац - Град Чачак, врши измену конкурсне документације, и то на следећи начин:

Страна 11 од 78 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном 11 од 78 - Измена конкурсне документације од 28.07.2020. године,

Страна 52 од 78 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном 52 од 78 - Измена конкурсне документације од 28.07.2020. године,

Страна 77 од 78 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном 77 од 78 - Измена конкурсне документације од 28.07.2020. године,

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаку 11 од 78 - Изменa конкурсне документације од 28.07.2020. године, 52 од 78 - Измена конкурсне документације од 28.07.2020. године и 77 од 78 - Измена конкурсне документације од 28.07.2020. године, из ког разлога је неопходно да заинтересована лица / потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације и преузму новообјављене стране са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену са првобитно објављеним странама.

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да заинтересована лица / потенцијални понуђачи поступе у складу са наведеном изменом.

Наручилац - Град Чачак

Комисија за јавну набавку

| 2) | Пословни капацитет |
| --- | --- |
|  | Неопходан пословни капацитет: да је понуђач у претходних пет година ( 2015. , 2016. , 2017. , 2018. и 2019. година ) извео, као извођач радова, исти или сличан тип радова из предмета јавне набавке ( изградња и/или реконструкција и/или санација и/или проширење јавне расвете ) у укупној вредности од најмање 12.000.000,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) Докази који се достављају: Потврда издата на Обрасцу 6 из конкурсне документације ( ''Потврда за референце'' ) и , ситуације за изведене радове. Образац ''Потврда за референце'' понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све инвеститоре / наручиоце појединачно. Наручилац ће признати и потврду која није на обрасцу из конкурсне документације, као и потврду која је издата од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, тј. потврде које су издате и гласе / односе се за потребе других јавних набавки, при чему такве потврде морају имати оне елементе које садржи образац из конкурсне документације, а односе се на доказивање захтеваног и конкурсном документацијом прецизираног услова у погледу пословног капацитета понуђача. |

| 3) | Технички капацитет |
| --- | --- |
|  | Неопходан технички капацитет: Наручилац утврђује минимум потребне техничке опремљености којом понуђач мора да располаже по било ком правном основу - власништво, закуп, лизинг или други основ располагања, а то је: --- - возило са хидрауличном теретном кабином за рад на висини ( корпа ) - комада 2 Докази који се достављају: Изјава понуђача ( печатом оверена, потписана од стране овлашћеног лица, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ) да располаже захтеваним техичким капацитетом. Напомена: Текст ове изјаве понуђач сам саставља. и очитана саобраћајна дозвола и полиса осигурања од аутоодговорности важећа на дан отварања понуда Техничка опремљеност може се доказати и: уговором о набавци, закупу, лизингу, или другим основом располагања ( ако је техничка опрема купљена / закупљена, или се истом располаже путем лизинга или другог основа располагања после 31.12.2019. године ). |

Извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку

број 404-1/37-2020-II

Измена конкурсне документације од 28.07.2020. године

Страна 11 од 78

| Ред. број | Врста радова и добара и опис позиција | Ј.М. | Количина | Јединична цена ( у динарима без ПДВ-а ) | Укупно ( у динарима без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |
| 2.1 | Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16 mm2 у већ ископаном рову. Комплет са сечењем кабла на месту сваког стуба и увлачењем крајева у стубове. Позиција обухвата и провлачење кабла кроз ПВЦ цев на месту укрштања са саобраћајницама и на бетонској конзоли. | м | 800 |  |  |
| 2.2 | Испорука и полагање у ископаном кабловском рову 20 цм изнад кабла, као и кроз цев уграђену у темељ стуба, челичне поцинковане трака 25х4 мм. | кг | 780 |  |  |
| 2.3 | Испорука и монтажа укрсног комада трака-трака. | ком | 30 |  |  |
| 2.4 | Испорука тросегментног, топлопоцинкованог стуба јавног осветљења висине 8 м сличног типу CRS-A-8. Стуб се испоручује са прикључном плочом, комплетно ожичен проводницима PP00-Y 3x2,5 mm2 од прикључне плоче до светиљке. Цена укључује завршетак стуба Z4, анти вандал брављење P-2, прикључком за уземљење са спољње стране тела стуба U3, анкер плочом AP-1, окапницом изнад поклопца прикључне плоче O-1, одговарајуће анкер плоче, завртањеви и пластичне заштите завртњева, као и подизање и фиксирање ожиченог стуба са лиром L-I,( висине 1,5 м, дужине 1,2 м и углом 150), прикључном плочом и осигурачем на анкере темеља са означавањем стуба црном бојом. | ком | 21 |  |  |
| 2.5 | Израда уземљења стуба, повезивањем завртња за уземљење стуба са уземљивачком траком. | ком | 21 |  |  |
| 2.6 | Израда везе напојних каблова на прикључној плочи у стубу са сувим отварањем кабла, шемирањем жила кабла, гњечењем папучица и повезивањем и означавањем натписним плочицама свих веза. Обрачунато по стубу укључујући испоруку кабловских папучица. | ком | 21 |  |  |
| 2.7 | Испорука и уградња осигурача FRA 10 A. | ком | 21 |  |  |

Извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку

број 404-1/37-2020-II

Измена конкурсне документације од 28.07.2020. године

Страна 52 од 78

| ОБРАЗАЦ | 6 |
| --- | --- |

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

| Назив наручиоца: ( пословно или скраћено пословно име ): | _________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Седиште: | _________________________________________________________________ |
| Матични број: | _________________________________________________________________ |
| Порески идентификациони број: | _________________________________________________________________ |

На основу чл. 77. Закона о јавним набавкма ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Наручилац издаје

ПОТВРДУ

да је понуђач у својству извођача радова

( назив - пословно или скраћено пословно име и седиште понуђача / извођача радова  )

у претходних пет година ( 2015. , 2016. , 2017. , 2018. и 2019. година ) наручиоцу извео као извођач радова, исти или сличан тип радова из предмета јавне набавке                                ( изградња и/или реконструкција и/или санација и/или проширење јавне расвете ) у укупној вредности од

( уписати фактурисан износ изведених радова  у динарима  без ПДВ-а  )

| Укупно у 2015. години | Укупно у 2016. години | Укупно у 2017. години | Укупно у 2018. години | Укупно у 2019. години |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО ( у динарима без ПДВ-а ): |  |

Потврда се издаје на захтев понуђача / извођача радова

( назив - пословно или скраћено пословно име и седиште понуђача  / извођача радова )

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку, Наручиоца - Град Чачак, ЈН редни број 404-1/37-2020-II и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

| Место |  | М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум |  |  | ( потпис овлашћеног лица наручиоца ) |

НАПОМЕНА: Образац ''Потврда за референце'' понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце / кориснике радова.

Извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку

број 404-1/37-2020-II

Измена конкурсне документације од 28.07.2020. године

Страна 77 од 78