Број: 30/ 522

Датум:08.02.2016..

ИЗВЕШТАЈ

О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ У РЕКАМА

ЗАПАДНОЈ МОРАВИ , КАМЕНИЦИ И ЧЕМЕРНИЦИ У 2015. ГОДИНИ

ЧАЧАК

2016. год

|  | МЕСТО УЗОРКОВАЊА | КОРДИНАТЕ |
| --- | --- | --- |
| Река Западна Морава | 500 m испод бране Међувршје | 43o 54' 26,82'' | 20o 13' 54,48'' |
| Река Западна Морава | Код СЦ Младост | 43o 53' 57,59'' | 20o 20' 28,0'' |
| Река Западна Морава | Код моста на Кружном путу | 43o 53' 07,61'' | 20o 22' 47,77'' |
| Река Западна Морава | Код висећег моста у Станчићима | 43o 52' 15,94'' | 20o 26' 08,59'' |
| Река Чемерница | Прељинa - Каскада | 43o 54' 58,96'' | 20o 24' 02,89'' |
| Река Каменица | Рујак Пријевор | 43o 55' 15,71'' | 20o 15' 36,93'' |

На основу  обавеза из Уговора бр год, закљученим са Градом Чачком, Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Чачак, пратио је квалитет воде у рекама: Западној Морави, Каменици и Чемерници у циљу утврђивања степена загађености ових водотокова.

Узорковања воде су обављана на следећим  контролним местима:

Западна Морава:

- 500 м испод бране у Међувршју

- код рекреативног центра "Младост"

- код моста  на обилазном путу

- код висећег моста у Станчићима

Каменица:

- "Рујак" у Пријевору

Чемерница:

- Код железничког моста у Прељини

Законски прописи

Оцена квалитета речних вода рађена је у складу са следећим законским прописима:

Законом о водама  (Сл. Гл. РС бр 30/2010 )

Одлуком о утврђивању пописа вода I реда ( Сл. Гл. РС бр 83/2010 );

Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 96/2010 ),

Правилником о референтним условима за типове површинских вода ( Сл. Гл. РС бр.67/2011 )

Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 74/2011 )

Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ( Сл. Гл. РС бр 50/2012 )

Лабораторијским испитивањима су контролисани физичко-хемијски, микробиолошки и биолошки показатељи загађења наведених водотокова.

При узорковању воде, нису праћени хидролошки параметри, као што су величина протока на одређеном профилу.

Узорковање и лабораторијска испитивања површинских вода вршена су сваки други месец ( 6 х годишње ) , при чему се дошло до следећих података:

РЕКА ЗАПАДНА МОРАВA

По Одлуци о утврђивању пописа вода I реда ( Сл. Гл. РС бр 83/2010 ), Западна Морава припада Осталим водотоцима.

Према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 96/2010 ), испитивани профил реке је дат у Прилогу 1. овог Правилника са следећим карактеристикама:

# редни број                        199;

# назив водног тела :          Западна Морава од ушћа Ибра до бране ХЕ Међувршје

# назив водотока                 Западна Морава,

# категорија водног тела     река

# дужина водног тела          63,61 км

# шифра водног тела           ZMOR-2

# водно подручје                   Морава

Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 74/2011 ),  у Прилогу 2 у коме су одређени типови припадајућих водних тела, Западна Морава је сврстана у Тип 2- велике реке, доминација средњег наноса, изузев река подручја Панонске низије

Западна Морава 500м испод бране у Међувршју

1. На првом мерном месту, 500м испод бране у Међувршју, Западна Морава је, на основу граничних вредности приоритетних и приоритетних хазардних супстанци за утврђивање класе површинских вода ( Уредба о ГВ загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање Сл. Гл РС бр 50/2012) током 2015.године у односу на добијене вредности просечних годишњих концентрација одговарала умереном еколошком статусу односно III класи површинских вода и то за параметре:укупни колиформи.

Појединачним мерењима ( таб 2 ) је констатовано да је Западна Морава на овом контролном пункту  4 пута одговарала умереном еколошком статусу и припадала је трћој класи , а 2 пута је статус био слаб, што одговара четвртој класи река.

Таб 1- ПГК параметара еколошког статуса

| параметар | ПКГ (просечна годишња концентрација | МДК За I класу | МДК За II класу | МДК За III класу | МДК За IV класу | МДК За V класу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| Растворени кисеоник mg/l | 10 | 8,5 | 7 | 5 | 4 | <4 |
| БПК5 mg/l | 4,2 | 1,8 | 4,5 | 7 | 25 | >25 |
| ТОС mg/l | <1 | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,16 | 0,05 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| нитрат mg/l | 1,9 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | >15 |
| ортофосфати mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 |
| хлориди mg/l | 7,51 | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |
| Укупни колиформи | 16 650 | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |
| Фекални колиформи | 4 091 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | <100 000 |
| Цревне ентрококе | 377 | .200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |

Таб 2 Резултати лабораторијских испитивања током 2015.године

( 500 м испод бране у Међувршју )

| параметар | 19.02.2015. | 17.04.2015. | 11.06.2015. | 25.08.2015. | 05.10.2015. | 25.12.2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 7,9 |
| Растворени кисеоник mg/l | 12,1 | 11,9 | 8,4 | 8,4 | 9,2 | 10,1 |
| БПК5 mg/l | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| ХПК mg/l | 6 | 15,6 | 15,2 | 9,1 | 8,1 | 6,9 |
| ТОЦmg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Укуп. Аот mg/l | 2,8 | 1,8 | 3,2 | 2,4 | 5,1 | 3,7 |
| Амон јонmg/l | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| нитрат mg/l | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 2,3 | 2,8 |
| нитрити | 0,01 | 0,005 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,05 |
| ортофосфати mg/l | 0,02 | 0,04 | 0,01 | <0,005 | 0,03 | 0,03 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| хлориди mg/l | 8,0 | 5,4 | 7,2 | 8,3 | 7,9 | 8,3 |
| сулфати mg/l | 12,2 | 17,8 | 15,2 | 16,5 | 24,3 | 26,9 |
| електропроводљивос | 307 | 273 | 322 | 332 | 360 | 390 |
| гвожђе μg/l | 130 | 240 | 50 | 100 | 101 | 110,5 |
| Феноли μg/l | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 80 |
| Суспен. Матер. mg/l | 8 | 26 | 12 | 14 | 12 | 18 |
| Хром μg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| бакар μg/l | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Цинк μg/l | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| Манган μg/l | 27 | 37 | 40 | 8 | 34 | 20 |
| Арсен μg/l | <1 | 1 | <1 | 2 | 2 | <1 |
| Укупни колиформи | 16 600 | 31 200 | 7750 | 2600 | 33 850 | 7 900 |
| Фекални колиформи | 9250 | 13 750 | <500 | <500 | <500 | 1550 |
| Цревне ентрококе | 1884 | 252 | <40 | <40 | <40 | 124 |

Западна Морава код рекреационог центра

Као што се из приложене табеле види, Западна Морава је на другом мерном месту ( код рекреационог центра „ Младост“) током године 3 пута била умереног еколошког статуса и припадала је трећој класи  и 3 пута слабог еколошког статуса и одговарала је четвртој класи река.

На основу добијених просечних годишњих концентрација, а за параметар фекални колиформи на овом мерном месту је река Западна Морава одговарала слабом  еколошком статусу  и одговарала је   четвртој класи површинских вода.

Но без обзира на параметар у односу на који је река на овом мерном месту  одговара слабом еколошком статусу, испитивања из друге половине гаодине су показивала да река није била оптерећена бактеријама фекалног порекла.

Таб 3- ( ПГК параметара еколошког статуса)

| параметар | ПКГ(просечна годишња концентрација | МДК За I класу | МДК За II класу | МДК За III класу | МДК За IVкласу | МДК За V класу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| Растворени кисеоник mg/l | 9,9 | 8,5 | 7 | 5 | 4 | <4 |
| БПК5 mg/l | 4 | 1,8 | 4,5 | 7 | 25 | >25 |
| ТОС mg/l | 7,35 | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| нитрат mg/l | 1,65 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | >15 |
| ортофосфати mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 |
| хлориди mg/l | 8,2 | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |
| Укупни колиформи | 43 242 | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |
| Фекални колиформи | 19 275 | 100 | 1000 | 10000 | 100 000 | >100 000 |
| Цревне ентрококе | 378 | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |

Таб 4 Резултати лабораторијских испитивања током године ( СЦ Младост )

| параметар | 19.02.2015. | 17.04.2015. | 11.06.2015. | 12.08.2015. | 14.10.2015. | 25.12.2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Растворени кисеоник mg/l | 12 | 11,7 | 9,1 | 7,4 | 8,9 | 10,3 |
| БПК5 mg/l | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| ХПК mg/l | 6 | 14,8 | 25,1 | 8,4 | 7,8 | 7,1 |
| ТОЦmg/l | 1,3 | <1 | 5,4 | <1 | <1 | <1 |
| Укуп. Аот mg/l | 3 | 2,3 | 3,4 | 2,1 | 4,5 | 3,9 |
| Амон јонmg/l | 0,09 | 0,15 | 0,26 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| нитрат mg/l | 1,9 | 1,4 | 1,9 | <1 | 2 | 2,7 |
| нитрити | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| ортофосфати mg/l | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| хлориди mg/l | 9,9 | 6,1 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 7,9 |
| сулфати mg/l | 10,8 | 19,0 | 20,4 | 17,7 | 21,4 | 27,4 |
| електропроводљивос | 312 | 278 | 363 | 344 | 375 | 393 |
| гвожђе μg/l | 170 | 300 | 70 | 100 | 170 | 90 |
| Феноли μg/l | <1 | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 |
| Суспен. Матер. mg/l | 12 | 24 | 14 | 14 | 14 | 18 |
| Хром μg/l | <10 | 14 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| бакар μg/l | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Цинк μg/l | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 |
| Манган μg/l | 22 | 51 | 32 | 31 | 19 | 13 |
| Арсен μg/l | <1 | 2 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| Укупни колиформи | 186 250 | 31 900 | 30 450 | 6100 | 3750 | 1000 |
| Фекални колиформи | 86 150 | 15 900 | 13 600 | <500 | <500 | <500 |
| Цревне ентрококе | 40 | 1084 | 1024 | <40 | 40 | 80 |

ЗАПАДНА МОРАВА КОД МОСТА НА КРУЖНОМ ПУТУ

На трећем мерном месту, код моста на кружном путу ( Таб 5 ) , због добијених вредности  просечних годишњих концентрација за фекалне колиформне бактерије  ( ПГК) река је одговарала слабом еколошком статусу или IV класи површинских вода.

Појединачним испитивањима током године( Таб 6 ), Западна Морава је на овом мерном месту 3 пута имала слаб еколошки статус и одговарала је IV класи површинских вода , и 3 пута умерен еколошки статус  што одговара  III класи површинских вода.

Табела 5 ( ПГК параметара еколошког статуса)

| рН | 8,1 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворени кисеоник mg/l | 10,43 | 8,5 | 7 | 5 | 4 | <4 |
| БПК5 mg/l | 4 | 1,8 | 4,5 | 7 | 25 | >25 |
| ТОС mg/l | 1 | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,17 | 0,05 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| нитрат mg/l | 2,03 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | >15 |
| ортофосфати mg/l | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 |
| хлориди mg/l | 8,7 | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |
| Укупни колиформи | 22 133 | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |
| Фекални колиформи | 11 583 | 100 | 1000 | 10000 | 100 000 | >100 000 |
| Цревне ентрококе | 3 174 | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |

Таб 6 Резултати лабораторијских испитивања током 2015.године ( З. Морава код моста на кружном путу )

| параметар | 19.02.2015. | 17.04.2015. | 11.06.2015. | 12.08.2015. | 14.10.2015. | 25.12.2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,1 | 8,1 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8 |
| Растворени кисеоник mg/l | 12,2 | 11,3 | 9,7 | 8,8 | 9,7 | 10,9 |
| БПК5 mg/l | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| ХПК mg/l | 5,8 | 16,7 | 14,8 | 7,7 | 7,4 | 5,6 |
| ТОЦmg/l | 1,3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Укуп. Аот mg/l | 3 | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 4,8 | 3,7 |
| Амон јонmg/l | 0,2 | 0,16 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| нитрат mg/l | 2,0 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 2,3 | 2,8 |
| нитрити | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,1 | 0,04 |
| ортофосфати mg/l | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
| хлориди mg/l | 9,5 | 6,1 | 7,6 | 10,4 | 9,4 | 9,3 |
| сулфати mg/l | 10,8 | 21,1 | 17,9 | 20,6 | 16,9 | 28,9 |
| електропроводљивос | 318 | 276 | 351 | 379 | 375 | 405 |
| гвожђе μg/l | 180 | 310 | 60 | 100 | 106,6 | 100 |
| Феноли μg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | 60 | <1 |
| Суспен. Матер. mg/l | 8 | 28 | 12 | 16 | 12 | 16 |
| Хром μg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| бакар μg/l | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Цинк μg/l | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| Манган μg/l | 23 | 52 | 28 | 22 | 12 | 14 |
| Арсен μg/l | <1 | 2 | <1 | 1 | 1 | <1 |
| Укупни колиформи | 70 050 | 31 000 | 12 150 | 7 200 | 3 750 | 8 650 |
| Фекални колиформи | 46 600 | 14 400 | 4 250 | 500 | <500 | 3750 |
| Цревне ентрококе | 16 424 | 1 572 | 576 | 40 | 40 | 392 |

Западна Морава код висећег моста у Станчићима

4. Код висећег моста у Станчићима, ( Таб 7 ) Западна Морава је, у односу наизмерене вредности микробиолошких параметара ( фекални колиформи ) , одговарала слабом еколошком статусу или четвртој класи површинских вода.	.

Табела 7 ( ПГК параметара еколошког статуса)

| параметар | ПКГ (просечна годишња концентрација | МДК За I класу | МДК За II класу | МДК За III класу | МДК За IVкласу | МДК За V класу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,1 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| Растворени кисеоник mg/l | 9,8 | 8,5 | 7 | 5 | 4 | <4 |
| БПК5 mg/l | 4,7 | 1,8 | 4,5 | 7 | 25 | >25 |
| ТОС mg/l | <1 | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,27 | 0,05 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| нитрат mg/l | 1,6 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | >15 |
| ортофосфати mg/l | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 |
| хлориди mg/l | 7,8 | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |
| Укупни колиформи | 82 750 | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |
| Фекални колиформи | 26 725 | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |
| Цревне ентрококе | 4 470 | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |

Појединачним испитивањима током године констатовано је да је статус  реке на овом профилу константно био ослаб, по чему је била сврстана у категорију река четврте класе.

Параметри због којих је река била слабог еколошког статуса  су пре свега  показатељи микробиолошког оптерећења ( Фекални колиформи 5 пута, укупни колиформи 3 пута и по једанпут БПК5 и  цревне ентерококе.

Таб 8 Резултати лабораторијских испитивања током године

Западна Морава у Станчићима

| параметар | 19.02.2015. | 17.04.2015. | 11.06.2015. | 25.08.2015. | 14.10.2015. | 25.12.2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,5 | 8,1 | 8 |
| Растворени кисеоник mg/l | 12,3 | 11,2 | 8,7 | 8,1 | 8,6 | 10,1 |
| БПК5 mg/l | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| ХПК mg/l | 5 | 21,3 | 15,1 | 8,6 | 8,3 | 9,2 |
| ТОЦmg/l | 1,4 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Укуп. Аот mg/l | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 1,8 | 5,2 | 3,8 |
| Амон јонmg/l | 0,18 | 0,15 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| нитрат mg/l | 2,0 | 1,2 | 1,9 | <1 | 1,9 | 2,4 |
| нитрити | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,1 | 0,05 |
| ортофосфати mg/l | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| хлориди mg/l | 9,5 | 7,2 | 6,9 | <5 | 11,5 | 11,7 |
| сулфати mg/l | 11,0 | 28,6 | 22,3 | 25,5 | 25,8 | 31,5 |
| електропроводљивос | 332 | 329 | 328 | 398 | 430 | 451 |
| гвожђе μg/l | 170 | 600 | 60 | 90 | 94,5 | 110,9 |
| Феноли μg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 |
| Суспен. Матер. mg/l | 10 | 20 | 12 | 14 | 20 | 30 |
| Хром μg/l | <10 | 11 | <10 | <1 | <1 | <1 |
| бакар μg/l | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 |
| Цинк μg/l | 4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 46 |
| Манган μg/l | 22 | 85 | 29 | 18 | 19 | 34 |
| Арсен μg/l | 2 | 6 | <1 | 3 | 3 | 2 |
| Укупни колиформи | 36 350 | 31 200 | 8 000 | 145 450 | 137 750 | 137 750 |
| Фекални колиформи | 18 450 | 23 550 | 500 | 31 550 | 33 500 | 52 800 |
| Цревне ентрококе | 4 424 | 2016 | <40 | 296 | 2 680 | 17 408 |

РЕКА КАМЕНИЦА

По Одлуци о утврђивању пописа вода I реда ( Сл. Гл. РС бр 83/2010 ), река Каменица припада Осталим водотоцима.

Према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 96/2010 ), испитивани профил реке је дат у Прилогу 1. овог Правилника са следећим карактеристикама:

# редни број                        220;

# назив водног тела :         Каменица

# назив водотока                Каменица,

# категорија водног тела     река

# дужина водног тела          37,76 км

# шифра водног тела           КАМ

# водно подручје                   Морава

Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 74/2011 ),  у Прилогу 2 у коме су одређени типови припадајућих водних тела, Каменица је сврстана у  Тип 3-мали и средњи водотоци, надморске висине до 500м, доминација крупне подлоге.

Током 2015. године испитивања квалитета реке Каменице су вршена на једном мерном месту, и то 6 пута . На приложеној табели (Таб 10 ) приказани су добијени резултати свих лабораторијских испитивања на основу  чега се може закључити следеће:

река Каменица је у току године била умереног еколошког сататуса 2 пута, када је припадала III класи површинских вода; а	добар еколошки статус и припадност  II  класи река констатован је у 4 испитивања током 2015. године.

Табела 9  ПГК параметара еколошког статуса

| параметар | ПКГ( просечна годишња концентрација | МДК За I класу | МДК За II класу | МДК За III класу | МДК За IVкласу | МДК За V класу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,3 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| Растворени Кисеоник mg/l | 10,7 | 8,5 | 7 | 5 | 4 | <4 |
| БПК5 mg/l | 4,3 | 1,5 | 4 | 7 | 25 | >25 |
| ТОС mg/l | 0,1 | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,11 | 0,05 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| нитрат mg/l | <1 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | >15 |
| ортофосфати mg/l | 0,015 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,02 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 |
| хлориди mg/l | <5 | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |
| Укупни колиформи | 6 092 | 500 | 10000 | 100 000 | 1 000 000 | > 1 000 000 |
| Фекални колиформи | <500 | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |
| Цревне ентрококе | 84 | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |

Упоређујући добијене вредности просечних годињих концентрација ( ПГК) параметара еколошког статуса  са МДК за класе овог типа водотокова ( Таб 9 ) дошло се до следећих података :

Река Каменица је према ПГК за  БПК 5 током године одговарала умереном еколошком статусу или трећој класи река

Таб 10 Резултати лабораторијских испитивања током године

| параметар | 19.02.2015. | 17.04.2015. | 11.06.2015. | 25.08.2015. | 14.10.2015. | 25.12.2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
| Растворени кисеоник mg/l | 13,3 | 11,8 | 9,3 | 8,7 | 9,7 | 11,7 |
| БПК5 mg/l | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| ХПК mg/l | 8,9 | 28,8 | 17,1 | 9,2 | 8,3 | 7,6 |
| ТОЦmg/l | 3,6 | 2,2 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Укуп. Аот mg/l | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 1,8 |
| Амон јонmg/l | 0,08 | 0,18 | 0,06 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
| нитрат mg/l | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| нитрити | <0,005 | 0,02 | <0,005 | 0,01 | <0,005 | <0,005 |
| ортофосфати mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| хлориди mg/l | 5,1 | <5 | <5 | <5 | 6,5 | <5 |
| сулфати mg/l | 9,1 | 17 | 17,5 | 17,5 | 11,0 | 14,7 |
| електропроводљивос | 343 | 269 | 370 | 395 | 388 | 409 |
| гвожђе μg/l | 60 | 61 | <50 | 50 | 50 | 128,2 |
| Феноли μg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Суспен. Матер. mg/l | 8 | 24 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| Хром μg/l | <10 | 10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| бакар μg/l | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Цинк μg/l | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Манган μg/l | 7 | 22 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| Арсен μg/l | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
| Укупни колиформи | 500 | 4 300 | 7 300 | 18 950 | 5 500 | <500 |
| Фекални Колиформи | <500 | <500 | <500 | 2 600 | <500 | <500 |
| Цревне ентрококе | 40 | <40 | <40 | 424 | <40 | 40 |

РЕКА ЧЕМЕРНИЦA

По Одлуци о утврђивању пописа вода I реда ( Сл. Гл. РС бр 83/2010 ), река Каменица припада Осталим водотоцима.

Према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 96/2010 ), испитивани профил реке је дат у Прилогу 1. овог Правилника са следећим карактеристикама:

# редни број                        221;

# назив водног тела :        Чемерница од ушћа у Западну Мораву до ушћа Дичине

# назив водотока                Чемерница,

# категорија водног тела    значајно измењено водно тело

# дужина водног тела          6,04 км

# шифра водног тела           СЕМ-1

# водно подручје                   Морава

Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 74/2011 ),  у Прилогу 2 у коме су одређени типови припадајућих водних тела, Каменица је сврстана у  Тип 3-мали и средњи водотоци, надморске висине до 500м, доминација крупне подлоге.

На приложеној табели ( Таб 11 ) дате су вредности са ПГК карактеристичних параметара са МДК  за категорије  овог типа  површинских вода.

Према добијеним резултатима испитивања, у односу на број укупних колиформних бактерија ; река Чемерница је на овом мерном месту била лошег еколошког потенцијала и одговарала је петој класи водних тела.

Појединачним мерењима током године ( Таб. 12 ), дошло се до података да је на овом мерном месту  еколошки потенцијал реке 2 пута био слаб, и река је одговарала четвртој класи, 3 пута  је био умерен ( трећа класа ) и једанпут лош ( пета класа ) измењеног водног тела.

Табела 11  ПГК параметара еколошког потенцијала реке Чемернице

| параметар | ПКГ( просечна годишња концентрација | МДК За I класу | Границе између класа еколошког потенцијала |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II - III | III - IV | I V - V |
| рН |  | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| Растворени Кисеоник mg/l | 10,2 | 8,5 | 7 | 5 | 4 |
| БПК5 mg/l | 4,6 | 1,5 | 4 | 6 | 25 |
| ТОС mg/l | 1,75 | 2 | 5 | 7 | 50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,8 | 1,5 |
| нитрат mg/l | 0,85 | 1,5 | 3 | 6 | 15 |
| ортофосфати mg/l | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0.1 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 1 |
| хлориди mg/l | 10,6 | 100 | 50 | 100 | 250 |
| Укупни колиформи | 69 600 | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 |
| Фекални колиформи | 14 777 | 100 | 1000 | 10 000 | 100 000 |
| Цревне ентрококе | 2 324 | 40 | 400 | 4000 | 40 000 |

Таб 12 Резултати лабораторијских испитивања током године

| параметар | 19.02.2015. | 17.04.2015. | 11.06.2015. | 25.08.2015. | 14.10.2015. | 25.12.2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Растворени кисеоник mg/l | 12,2 | 11,4 | 8,7 | 8,9 | 8,8 | 11,3 |
| БПК5 mg/l | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| ХПК mg/l | 4,7 | 32,8 | 20,2 | 8 | 9,1 | 6 |
| ТОЦmg/l | 3,3 | 4,4 | 2,8 | <1 | <1 | <1 |
| Укуп. Азот mg/l | 2,7 | 1,6 | 2,6 | 2,5 | 3,7 | 2,2 |
| Амон јонmg/l | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| нитрат mg/l | 1,5 | <1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | <1 |
| нитрити | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| ортофосфати mg/l | 0,05 | 0,02 | 0,11 | 0,04 | 0,1 | 0,08 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,06 | 0,03 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,09 |
| хлориди mg/l | 11,0 | 7,2 | 9,7 | 6,9 | 14,4 | 14,8 |
| сулфати mg/l | 14,0 | 37 | 55,4 | 38,9 | 32,5 | 32,5 |
| електропроводљивос | 491 | 373 | 486 | 625 | 612 | 601 |
| Гвожђе μg/l | 170 | 1100 | 500 | 740 | 210 | 90 |
| Феноли μg/l | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 2 |
| Суспен. Матер. | 16 | 36 | 20 | 20 | 16 | 26 |
| Хром μg/l | <10 | 19 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| бакар μg/l | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Цинк μg/l | 10 | 15 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| Манган μg/l | 19 | 110 | 103 | 49 | 2 | 53 |
| Арсен μg/l | 5 | 8 | 11 | 20 | 12 | 7 |
| Укупни колиформи | 10 800 | 92 100 | 13 450 | 20 500 | 22 150 | 258 600 |
| Фекални колиформи | 315 | 17 050 | 1 550 | 1 550 | 500 | 67 700 |
| Цревне ентрококе | 1 516 | 1 572 | 164 | 80 | 164 | 10 452 |

ЗАКЉУЧАК

На основу добијених резултата лабораторијских испитивања загађујућих материја у површинским водама током 2015.године, може се констатовати да у рекама Западној Морави, Каменици и Чемерници није постигнут добар еколошки статус.

За разлику од претходних година , када су на квалитет воде у рекама претежно утицали физичко- хемијски чиниоци и параметри карактеристични за ниске водостаје и повишене температуре воде, у 2015 године су на квалитет воде у рекама највећи утицај имали микробиолошки показатељи који су свакако и последица спирања терена и дотока загађења са површина.

Западна Морава

На основу просечних годишњих концентарација релевнтних параметара Западна Морава је одговарала само на првом мерном месту ( 500м испод бране у Међувршју ) одговарала умереном еколошком статусу или трећој класи , док је на осталим контролним пунктовима одговарала  слабом еколошком статусу  и припадала је четвртој класи  површинских вода.. Параметари који су били карактеристичан за одређивање категорије реке били су укупни колиформи, фекални колиформи и цревне ентерококе.са концентрацијама вишим од максимално дозвољених за реке са добрим еколошким статусом. Током јуна месеца, на контролисаним мерним местима су измерене и нешто више вредности за БПК5 .

Посматрајући статус реке Западне Мораве по месецима и по пунктовима констатовано је:

# На  првој локацији 500м испод бране у Међувршју,река је 3 пута била умереног еколошког статуса и 3 пута слабог

# Код рекреационог центра „Младост“2 пута слабог и 4 пута умереног

# Код моста на кружном путу је Западна Морава је 3 пута била слабог и 3 путa умереног еколошког статуса

# у Станчићима је еколошки статус био слаб у свим испитивањима .

Каменица

.

Параметар који је утицао на недостизање доброг еколошког статуса и сврставања реке у категорију  умереног  еколошког статуса је БПК5 са просечном годишњом концентрацијом незнатно вишом од максимално дозвољене за категорију река друге класе.

Током године је река Чемерница одговарала добром еколошком статусу 4 путат и умереном 2 пута .

Чемерница

Еколошки потенцијал реке Чемернице је , током 2015. године био лош, а карактеристичан параметар са највишим концентрацијама који су утицали на квалитет овог водног тела  био је фекални колиформи.

Реке Западна Морава, Каменица и Чемерница  су током године сходно Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ( Сл. Гл. РС бр.50/2012 ) припадале су III и  IV класи и одговарале су умереном или слабом еколошком статусу.

Према класификацији  реке које припадају III класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације коагулације, флокулације , филтрације и  дезинфекције,за наводњавање, индустријску употребу ( процесне и расхладне воде) и за купање и за рекреацију.

Реке које припадају  IV  класи на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу ( процесне и расхладне воде).

НАЧЕЛНИК ЦЕНТРА ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

____________________________________ Др Весна Maнић, спец. хигијене