Број: 16/147

Датум:13.01.2017.

ИЗВЕШТАЈ

О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ У РЕКАМА

ЗАПАДНОЈ МОРАВИ , КАМЕНИЦИ И ЧЕМЕРНИЦИ У 2016. ГОДИНИ

ЧАЧАК

2017. год

На основу  обавеза из Уговора бр 2904/16 , закљученим са Градом Чачком, Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Чачак, пратио је квалитет воде у рекама: Западној Морави, Каменици и Чемерници у циљу утврђивања степена загађености ових водотокова.

Узорковања воде су обављана на следећим  контролним местима:

Западна Морава:

- 500 м испод бране у Међувршју

- код рекреативног центра "Младост"

- код моста  на обилазном путу

- код висећег моста у Станчићима

Каменица:

- "Рујак" у Пријевору

Чемерница:

  - Код железничког моста у Прељини

|  | МЕСТО УЗОРКОВАЊА | КОРДИНАТЕ |
| --- | --- | --- |
| Река Западна Морава | 500 m испод бране Међувршје | 43o 54' 26,82'' | 20o 13' 54,48'' |
| Река Западна Морава | Код СЦ Младост | 43o 53' 57,59'' | 20o 20' 28,0'' |
| Река Западна Морава | Код моста на Кружном путу | 43o 53' 07,61'' | 20o 22' 47,77'' |
| Река Западна Морава | Код висећег моста у Станчићима | 43o 52' 15,94'' | 20o 26' 08,59'' |
| Река Чемерница | Прељинa - Каскада | 43o 54' 58,96'' | 20o 24' 02,89'' |
| Река Каменица | Рујак Пријевор | 43o 55' 15,71'' | 20o 15' 36,93'' |

Законски прописи

Оцена квалитета речних вода рађена је у складу са следећим законским прописима:

Законом о водама  (Сл. Гл. РС бр 30/2010 )

Одлуком о утврђивању пописа вода I реда ( Сл. Гл. РС бр 83/2010 );

Правилником о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 96/2010 ),

Правилником о референтним условима за типове површинских вода ( Сл. Гл. РС бр.67/2011 )

Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 74/2011 )

Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ( Сл. Гл. РС бр 50/2012 )

Лабораторијским испитивањима су контролисани физичко-хемијски и микробиолошки и  показатељи загађења наведених водотокова.

При узорковању воде, нису праћени хидролошки параметри, као што су величина протока на одређеном профилу.

Узорковање и лабораторијска испитивања површинских вода вршена су сваки други месец ( 6 х годишње ) , при чему се дошло до следећих података:

РЕКА ЗАПАДНА МОРАВA

По Одлуци о утврђивању пописа вода I реда ( Сл. Гл. РС бр 83/2010 ), Западна Морава припада Осталим водотоцима.

Према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 96/2010 ), испитивани профил реке је дат у Прилогу 1. овог Правилника са следећим карактеристикама:

- редни број                        199;

- назив водног тела :          Западна Морава од ушћа Ибра до бране ХЕ Међувршје

- назив водотока                 Западна Морава,

- категорија водног тела     река

- дужина водног тела          63,61 км

- шифра водног тела           ZMOR-2

- водно подручје                   Морава

Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 74/2011 ),  у Прилогу 2 у коме су одређени типови припадајућих водних тела, Западна Морава је сврстана у Тип 2- велике реке, доминација средњег наноса, изузев река подручја Панонске низије

Западна Морава 500м испод бране у Међувршју

1. На првом мерном месту, 500м испод бране у Међувршју, Западна Морава је, на основу  Уредбе о ГВ загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање Сл. Гл РС бр 50/2012) током 2016.године у односу на добијене вредности просечних годишњих концентрација одговарала умереном еколошком статусу односно III класи површинских вода и то за параметре:амонијум јон, укупни колиформи, фекални колиформи и цревне ентерококе.

Појединачним мерењима ( таб 2 ) је констатовано да је Западна Морава на овом контролном пункту  у свим испитивањима одговарала умереном еколошком статусу и припадала је трeћој класи.

Оцењен еколошки статус водних тела површинских вода приказује се бојама:

| Оцена статуса | боја |
| --- | --- |
| одличан |  |
| добар |  |
| умерен |  |
| слаб |  |
| лош |  |

Таб 1- ПГК параметара еколошког статуса на локацији 500м испод бране у Међувршју

| параметар | ПКГ (просечна годишња концентрација | МДК За I класу | МДК За II класу | МДК За III класу | МДК За IV класу | МДК За V класу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,1 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| Растворени кисеоник mg/l | 8,5 | 8,5 | 7 | 5 | 4 | <4 |
| БПК5 mg/l | 3,16 | 1,8 | 4,5 | 7 | 25 | >25 |
| ТОС mg/l | <1 | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| нитрат mg/l | 1,9 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | >15 |
| ортофосфати mg/l | 0,19 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 |
| хлориди mg/l | 8,85 | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |
| Укупни колиформи | 18 083 | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |
| Фекални колиформи | 2 016 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | <100 000 |
| Цревне ентрококе | 485 | .200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |

Таб 2 Резултати лабораторијских испитивања током 2016.године

( 500 м испод бране у Међувршју )

| параметар | 08.02.16 | 06.04.16 | 29.06.16 | 01.08.16 | 10.10.16 | 07.12.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
| Растворени кисеоник mg/l | 10,3 | 8 | 7,7 | 6 | 7,3 | 11,7 |
| БПК5 mg/l | 4 | 3 | 5 | 5 | <1 | 2 |
| ХПК mg/l | 10,6 | 6,4 | 7,1 | 10,2 | 5 | 5,8 |
| ТОЦmg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Укуп. Азот mg/l | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 3,7 | 2,7 |
| Амон јонmg/l | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нитрат mg/l | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 1,7 |
| нитрити | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| ортофосфати mg/l | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| хлориди mg/l | 8,3 | 13,8 | 7,6 | 7,2 | 8,3 | 7,9 |
| сулфати mg/l | 16,7 | 15,4 | 20,8 | 25 | 29,3 | 14,7 |
| електропроводљивос | 313 | 288 | 358 | 333 | 394 | 366 |
| гвожђе μg/l | 160 | 104 | 200 | 250 | 160 | 100 |
| Феноли μg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Суспен. Матер. mg/l | 14 | 16 | 18 | 18 | 24 | 10 |
| Хром μg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| бакар μg/l | 7 | 4 | 8 | 9 | 14 | 19 |
| Цинк μg/l | 6 | 6 | 6 | 4 | 17 | 10 |
| Манган μg/l | 22 | 14 | 57 | 21 | 40 | 25 |
| Арсен μg/l | <1 | <1 | 2 | 2 | 1 | <1 |
| Укупни колиформи | 6000 | 10 050 | 10 550 | 10 050 | 57 245 | 14 600 |
| Фекални колиформи | 2600 | 2600 | <500 | 500 | 1 000 | 5 400 |
| Цревне ентрококе | 440 | 1116 | <40 | 80 | 124 | 1 152 |

Западна Морава код рекреационог центра

Као што се из приложене табеле види, Западна Морава је на другом мерном месту ( код рекреационог центра „ Младост“) током 2016.године у свим испитивањима била умереног еколошког статуса и припадала је трећој класи  река.

На основу добијених просечних годишњих концентрација, а за парамете амонијум јон, укупни колиформи и фекални колиформи на овом мерном месту је река Западна Морава одговарала умереном  еколошком статусу  и  припадала је   трећој класи површинских вода.

Таб 3- ( ПГК параметара еколошког статуса) код рекреационог центра „Младост“

| параметар | ПКГ(просечна годишња концентрација | МДК За I класу | МДК За II класу | МДК За III класу | МДК За IVкласу | МДК За V класу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| Растворени кисеоник mg/l | 8,8 | 8,5 | 7 | 5 | 4 | <4 |
| БПК5 mg/l | 3 | 1,8 | 4,5 | 7 | 25 | >25 |
| ТОС mg/l | <1 | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| нитрат mg/l | 1,9 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | >15 |
| ортофосфати mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 |
| хлориди mg/l | 7,4 | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |
| Укупни колиформи | 12 775 | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |
| Фекални колиформи | 1 692 | 100 | 1000 | 10000 | 100 000 | >100 000 |
| Цревне ентрококе | 348 | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |

Таб 4 Резултати лабораторијских испитивања током 2016. године ( СЦ Младост )

| параметар | 08.02.16 | 06.04.16 | 29.06.16 | 01.08.16 | 10.10.16 | 07.12.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,9 | 8 | 8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
| Растворени кисеоник mg/l | 10,4 | 8,9 | 7,8 | 6,7 | 8,7 | 10,9 |
| БПК5 mg/l | 2 | 2 | 5 | 5 | <1 | 4 |
| ХПК mg/l | 10,4 | 5,8 | 7,9 | 10 | 5,7 | 8,5 |
| ТОЦmg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Укуп. Аот mg/l | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 3,6 | 2,7 |
| Амон јонmg/l | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| нитрат mg/l | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 1,8 |
| нитрити | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,03 |
| ортофосфати mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| хлориди mg/l | 7,9 | 5,5 | 7,6 | 7,2 | 8,6 | 7,6 |
| сулфати mg/l | 0,02 | 13,9 | 20,6 | 26,7 | 28,5 | 17 |
| електропроводљивос | 317 | 297 | 362 | 346 | 388 | 375 |
| гвожђе μg/l | 160 | 180 | 170 | 390 | 150 | 100 |
| Феноли μg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Суспен. Матер. mg/l | 12 | 18 | 20 | 20 | 26 | 12 |
| Хром μg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| бакар μg/l | 7 | 5 | 14 | 10 | 14 | 13 |
| Цинк μg/l | 6 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 |
| Манган μg/l | 17 | 14 | 36 | 31 | 27 | 27 |
| Арсен μg/l | <1 | <1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Укупни колиформи | 2 050 | 9 350 | 47 950 | 7 400 | 2 600 | 7 300 |
| Фекални колиформи | 1000 | 4300 | 500 | 500 | 500 | 4 250 |
| Цревне ентрококе | 296 | 924 | 80 | <40 | 252 | 536 |

ЗАПАДНА МОРАВА КОД МОСТА НА КРУЖНОМ ПУТУ

На трећем мерном месту, код моста на кружном путу ( Таб 5 ) , због добијених вредности  просечних годишњих концентрација за амонијум јон,укупне колиформе, фекалне колиформне бактерије и цревне ентерококе река је одговарала умереном еколошком статусу или трећој  класи површинских вода.

Појединачним испитивањима током године( Таб 6 ), Западна Морава је на овом мерном месту само једанпут ( јуна месеца ) пута имала слаб еколошки статус и одговарала је IV класи површинских вода , а 5 пута умерен еколошки статус  што одговара  III класи површинских вода.

Табела 5 ( ПГК параметара еколошког статуса код моста на кружном путу )

| рН | 8,1 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворени кисеоник mg/l | 9,6 | 8,5 | 7 | 5 | 4 | <4 |
| БПК5 mg/l | 3,1 | 1,8 | 4,5 | 7 | 25 | >25 |
| ТОС mg/l | <1 | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| нитрат mg/l | 2 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | >15 |
| ортофосфати mg/l | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,04 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 |
| хлориди mg/l | 8,8 | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |
| Укупни колиформи | 27 575 | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |
| Фекални колиформи | 2 833 | 100 | 1000 | 10000 | 100 000 | >100 000 |
| Цревне ентрококе | 605 | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |

Таб 6 Резултати лабораторијских испитивања током 2016.године ( З. Морава код моста на кружном путу )

| параметар | 08.02.16 | 06.04.16 | 29.06.16 | 01.08.16 | 10.10.16 | 07.12.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 |
| Растворени кисеоник mg/l | 10,3 | 8,7 | 8,3 | 8,6 | 9,8 | 12,3 |
| БПК5 mg/l | 2 | 4 | 5 | 4 | <1 | 4 |
| ХПК mg/l | 7,4 | 6,5 | 7,5 | 9,7 | 5 | 8,2 |
| ТОЦmg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Укуп. Аот mg/l | 3 | 3,1 | 3 | 2,4 | 3,5 | 2,7 |
| Амон јонmg/l | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| нитрат mg/l | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2 | 2,7 | 1,9 |
| нитрити | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,04 |
| ортофосфати mg/l | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| хлориди mg/l | 7,9 | 7,6 | 9 | 10,1 | 9,4 | 9 |
| сулфати mg/l | 18,8 | 17,4 | 22,4 | 28 | 29,4 | 20,3 |
| електропроводљивос | 323 | 318 | 376 | 368 | 409 | 391 |
| гвожђе μg/l | 140 | 240 | 200 | 190 | 150 | 100 |
| Феноли μg/l | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 |
| Суспен. Матер. mg/l | 14 | 16 | 16 | 20 | 24 | 8 |
| Хром μg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| бакар μg/l | 6 | 9 | 8 | 7 | 12 | 7 |
| Цинк μg/l | 4 | 8 | 4 | 6 | 12 | 30 |
| Манган μg/l | 22 | 27 | 32 | 32 | 25 | 43 |
| Арсен μg/l | <1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Укупни колиформи | 5500 | 10 550 | 124 050 | 14 400 | 7 200 | 3 750 |
| Фекални колиформи | 1550 | 3 700 | 6 100 | 1 500 | 2 600 | 1 550 |
| Цревне ентрококе | 252 | 864 | 1 632 | <40 | 296 | 584 |

Западна Морава код висећег моста у Станчићима

4. Код висећег моста у Станчићима, ( Таб 7 ) Западна Морава је, у односу на добијене просечних годишњих концентрација за амонијум јон, укупне колиформе и   фекалне колиформе , одговарала слабом еколошком статусу или четвртој класи површинских вода.	.

Табела 7 ПГК параметара еколошког статуса код висећег моста у Станчићима

| параметар | ПКГ (просечна годишња концентрација | МДК За I класу | МДК За II класу | МДК За III класу | МДК За IVкласу | МДК За V класу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,2 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| Растворени кисеоник mg/l | 9,7 | 8,5 | 7 | 5 | 4 | <4 |
| БПК5 mg/l | 2,8 | 1,8 | 4,5 | 7 | 25 | >25 |
| ТОС mg/l | 3,2 | 2 | 5 | 15 | 50 | >50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| нитрат mg/l | 1,9 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | >15 |
| ортофосфати mg/l | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 |
| хлориди mg/l | 9,4 | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |
| Укупни колиформи | 251 683 | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 | >1 000 000 |
| Фекални колиформи | 67 141 | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |
| Цревне ентрококе | 3 234 | 200 | 400 | 4000 | 40000 | >40000 |

Појединачним испитивањима током 2016.године констатовано је да је статус  реке на овом профилу фебруара месеца био умерен( трећа класа ), јуна лош ( пета класа ),а током осталих испитивања слаб, по чему је била сврстана у категорију река четврте класе.

Параметри због којих је река била слабог еколошког статуса  су пре свега  показатељи микробиолошког оптерећења ( укупни и фекални колиформи )

Таб 8 Резултати лабораторијских испитивања током године

Западна Морава у Станчићима

| параметар | 08.02.16 | 06.04.16 | 29.06.16 | 01.08.16 | 10.10.16 | 07.12.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Растворени кисеоник mg/l | 10,2 | 9,5 | 8,6 | 8,6 | 9,6 | 11,9 |
| БПК5 mg/l | 2 | 3 | 5 | 4 | <1 | 3 |
| ХПК mg/l | 10,6 | 6,5 | 7,8 | 9,7 | 5,5 | 5,9 |
| ТОЦmg/l | 5,8 | 8,5 | <1 | <1 | <1 | 5,2 |
| Укуп. Азот mg/l | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | 3 | 2,5 |
| Амон јонmg/l | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| нитрат mg/l | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 2 | 2,3 | 1,7 |
| нитрити | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,04 |
| ортофосфати mg/l | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,07 |
| хлориди mg/l | 9,4 | 8,3 | 9,7 | 10,1 | 9,4 | 9,3 |
| сулфати mg/l | 21,8 | 18,6 | 22,7 | 28 | 28,4 | 18,1 |
| електропроводљивос | 349 | 332 | 401 | 368 | 408 | 422 |
| гвожђе μg/l | 170 | 200 | 260 | 190 | 170 | 230 |
| Феноли μg/l | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 |
| Суспен. Матер. mg/l | 16 | 16 | 18 | 20 | 28 | 10 |
| Хром μg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| бакар μg/l | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| Цинк μg/l | 16 | 5 | 9 | 6 | 13 | 30 |
| Манган μg/l | 27 | 10 | 50 | 32 | 24 | 43 |
| Арсен μg/l | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Укупни колиформи | 16 350 | 34 550 | >1 209 800 | 14 400 | 102 300 | 92 500 |
| Фекални колиформи | 4 850 | 10 050 | 344 350 | 1500 | 14 400 | 27 700 |
| Цревне ентрококе | 2 892 | 1 536 | 3 528 | <40 | 2 324 | 9 128 |

РЕКА КАМЕНИЦА

По Одлуци о утврђивању пописа вода I реда ( Сл. Гл. РС бр 83/2010 ), река Каменица припада Осталим водотоцима.

Према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 96/2010 ), испитивани профил реке је дат у Прилогу 1. овог Правилника са следећим карактеристикама:

- редни број                        220;

- назив водног тела :         Каменица

- назив водотока                Каменица,

- категорија водног тела     река

- дужина водног тела             37,76 км

- шифра водног тела           КАМ

- водно подручје                   Морава

Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 74/2011 ),  у Прилогу 2 у коме су одређени типови припадајућих водних тела, Каменица је сврстана у  Тип 3-мали и средњи водотоци, надморске висине до 500м, доминација крупне подлоге.

Током 2016. године испитивања квалитета реке Каменице су вршена 6 пута на једном мерном месту . На приложеној табели (Таб 10 ) приказани су добијени резултати свих лабораторијских испитивања на основу  чега се може закључити следеће:

река Каменица је у току године била доброг еколошког сататуса 2 пута, када је припадала II класи површинских вода; а умерен еколошки статус и припадност  III  класи река констатован је у 4 испитивања током 2016. године.

Табела 9  ПГК параметара еколошког статуса

| параметар | ПКГ( просечна годишња концентрација | МДК За I класу | МДК За II класу | МДК За III класу | МДК За IVкласу | МДК За V класу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,4 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| Растворени Кисеоник mg/l | 9,9 | 8,5 | 7 | 5 | 4 | <4 |
| БПК5 mg/l | 2,5 | 1,5 | 4 | 7 | 25 | >25 |
| ТОС mg/l | 1,3 | 2 | 6 | 15 | 50 | >50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,18 | 0,05 | 0,1 | 0,6 | 1,5 | >1,5 |
| нитрат mg/l | <1 | 1,5 | 3 | 6 | 15 | >15 |
| ортофосфати mg/l | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | >0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,03 | 0,05 | 0,2 | 0,4 | 1 | >1 |
| хлориди mg/l | 3,45 | 50 | 100 | 150 | 250 | >250 |
| Укупни колиформи | 15 925 | 500 | 10000 | 100 000 | 1 000 000 | > 1 000 000 |
| Фекални колиформи | 1642 | 100 | 1 000 | 10 000 | 100 000 | >100 000 |
| Цревне ентрококе | 592 | 200 | 400 | 4 000 | 40 000 | >40 000 |

Упоређујући добијене вредности просечних годињих концентрација ( ПГК) параметара еколошког статуса  са МДК за класе овог типа водотокова ( Таб 9 ) дошло се до следећих података :

Река Каменица је према ПГК за  амонијум јон и укупни колиформи током године одговарала умереном еколошком статусу или трећој класи река

Таб 10 Резултати лабораторијских испитивања током године

| параметар | 08.02.16 | 06.04.16 | 29.06.16 | 01.08.16 | 10.10.16 | 07.12.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,4 |
| Растворени кисеоник mg/l | 10,9 | 9,2 | 8,3 | 7,5 | 10,1 | 13,2 |
| БПК5 mg/l | 1 | 3 | 6 | 3 | <1 | 2 |
| ХПК mg/l | 9,5 | 5 | 10,2 | 8,5 | 14 | 5,7 |
| ТОЦmg/l | <1 | 7,7 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Укуп. Азот mg/l | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 2,3 |
| Амон јонmg/l | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| нитрат mg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1,3 |
| нитрити | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,01 | <0,005 | 0,05 |
| ортофосфати mg/l | <0,005 | <0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
| хлориди mg/l | <5 | <5 | <5 | 7,9 | <5 | 12,8 |
| сулфати mg/l | 13,7 | 15,6 | 17,3 | 17,2 | 24,8 | 28,9 |
| електропроводљивос | 342 | 393 | 403 | 478 | 286 | 627 |
| гвожђе μg/l | 60 | 50 | 190 | 50 | 80 | 110 |
| Феноли μg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Суспен. Матер. mg/l | 10 | 22 | 16 | 14 | 26 | 12 |
| Хром μg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| бакар μg/l | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Цинк μg/l | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Манган μg/l | <3 | <3 | 29 | 15 | 4 | 34 |
| Арсен μg/l | 2 | 1 | 2 | 2 | <1 | 7 |
| Укупни колиформи | 500 | 4 900 | 52 500 | 14 100 | 7 200 | 16 350 |
| Фекални Колиформи | <500 | <500 | 500 | <500 | <500 | 9 350 |
| Цревне ентрококе | <40 | <40 | 208 | 40 | 40 | 3 264 |

РЕКА ЧЕМЕРНИЦA

По Одлуци о утврђивању пописа вода I реда ( Сл. Гл. РС бр 83/2010 ), река Чемерница припада Осталим водотоцима.

Према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 96/2010 ), испитивани профил реке је дат у Прилогу 1. овог Правилника са следећим карактеристикама:

- редни број                        221;

- назив водног тела :        Чемерница од ушћа у Западну Мораву до ушћа Дичине

- назив водотока                Чемерница,

- категорија водног тела    значајно измењено водно тело

- дужина водног тела          6,04 км

- шифра водног тела           СЕМ-1

- водно подручје                   Морава

Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ( Сл. Гл. РС бр 74/2011 ),  у Прилогу 2 у коме су одређени типови припадајућих водних тела, Каменица је сврстана у  Тип 3-мали и средњи водотоци, надморске висине до 500м, доминација крупне подлоге.

На приложеној табели ( Таб 11 ) дате су вредности са ПГК карактеристичних параметара са МДК  за категорије  овог типа  површинских вода.

Према добијеним резултатима испитивања, у односу на број укупних колиформних бактерија ; река Чемерница је на овом мерном месту била лошег еколошког потенцијала и одговарала је петој класи водних тела.

Појединачним мерењима током године ( Таб. 12 ), дошло се до података да је на овом мерном месту  еколошки потенцијал реке 2 пута био слаб, и река је одговарала четвртој класи, 3 пута  је био умерен ( трећа класа ) и 2 пута  лош ( пета класа ) измењеног водног тела.

Табела 11  ПГК параметара еколошког потенцијала реке Чемернице

| параметар | ПКГ( просечна годишња концентрација | МДК За I класу | Границе између класа еколошког потенцијала |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II - III | III - IV | I V - V |
| рН | 8,3 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | <6,5 >8,5 |
| Растворени Кисеоник mg/l | 9,2 | 8,5 | 7 | 5 | 4 |
| БПК5 mg/l | 3 | 1,5 | 4 | 6 | 25 |
| ТОС mg/l | <1 | 2 | 5 | 7 | 50 |
| Амонијум јон mg/l | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,8 | 1,5 |
| нитрат mg/l | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 15 |
| ортофосфати mg/l | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,5 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,07 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 1 |
| хлориди mg/l | 14 | 100 | 50 | 100 | 250 |
| Укупни колиформи | 249 333 | 500 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 |
| Фекални колиформи | 45 042 | 100 | 1000 | 10 000 | 100 000 |
| Цревне ентрококе | 6 557 | 40 | 400 | 4000 | 40 000 |

Таб 12 Резултати лабораторијских испитивања током године

| параметар | 08.02.16 | 06.04.16 | 29.06.16 | 01.08.16 | 10.10.16 | 07.12.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 8,4 |
| Растворени кисеоник mg/l | 10 | 8,4 | 8,1 | 6,2 | 9,3 | 13,2 |
| БПК5 mg/l | 4 | 3 | 4 | 5 | <1 | 2 |
| ХПК mg/l | 9,8 | 9,2 | 6,8 | 9,4 | 12,4 | 5,7 |
| ТОЦmg/l | <1 | <1 | <1 | <1 | 4,8 | <1 |
| Укуп. Азот mg/l | 2,3 | 3,2 | 2,3 | 1,2 | 1,3 | 2,3 |
| Амон јонmg/l | 0,3 | 0,2 | 0,09 | 0,1 | 0,07 | 0,5 |
| нитрат mg/l | 1,7 | 1,7 | 1,2 | <1 | <1 | 1,3 |
| нитрити | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,05 |
| ортофосфати mg/l | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,07 |
| Укупни фосфор mg/l | 0,08 | 0,06 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,08 |
| хлориди mg/l | 15,5 | 11,7 | 13,8 | 18,7 | 11,5 | 12,8 |
| сулфати mg/l | 31,5 | 29,8 | 35 | 39,9 | 30,9 | 28,9 |
| електропроводљивос | 537 | 522 | 586 | 623 | 520 | 627 |
| Гвожђе μg/l | 140 | 150 | 140 | 230 | 130 | 110 |
| Феноли μg/l | 2 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Суспен. Матер. | 16 | 18 | 18 | 20 | 36 | 12 |
| Хром μg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| бакар μg/l | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Цинк μg/l | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| Манган μg/l | 35 | 23 | 26 | 79 | 84 | 34 |
| Арсен μg/l | 8 | 7 | 13 | 20 | 7 | 7 |
| Укупни колиформи | 19 200 | 18 450 | 89 650 | 142 550 | 1 209 800 | 16 350 |
| Фекални колиформи | 12 450 | 8 050 | 15 250 | 100 700 | 124 050 | 9 350 |
| Цревне ентрококе | 5096 | 1 100 | 80 | <40 | 29 800 | 3 264 |

ЗАКЉУЧАК

На основу добијених резултата лабораторијских испитивања загађујућих материја у површинским водама током 2016.године, може се констатовати да у рекама Западној Морави, Каменици и Чемерници није постигнут добар еколошки статус.

За разлику од претходних година , када су на квалитет воде у рекама претежно утицали физичко- хемијски чиниоци и параметри карактеристични за ниске водостаје и повишене температуре воде, у 2016 године су на квалитет воде у рекама највећи утицај имали микробиолошки показатељи који су свакако и последица спирања терена и дотока загађења са површина као и утицаја фекалних отпадних вода.

Западна Морава

На основу просечних годишњих концентарација релевнтних параметара Западна Морава је одговарала  на прва три мерна места ( 500м испод бране у Међувршју, код СЦ” Младост” и код моста на кружном путу ) одговарала умереном еколошком статусу или трећој класи , док је на  контролном пункту 4 ( висећи мост у Станчићима ) одговарала  слабом еколошком статусу  и припадала је четвртој класи  површинских вода.. Параметари који су били карактеристичан за одређивање категорије реке били су: амонијум јон, укупни колиформи, фекални колиформи и цревне ентерококе са концентрацијама вишим од максимално дозвољених за реке са добрим еколошким статусом.

Посматрајући статус реке Западне Мораве по месецима и по пунктовима констатовано је:

- На  првој локацији 500м испод бране у Међувршју,река је константно  била умереног еколошког статуса.

- Код рекреационог центра „Младост“ је , такође, еколошки статус реке током свих испитивања био умерен.

- Код моста на кружном путу је Западна Морава је једанпут и 5 путa умереног еколошког статуса

- у Станчићима је еколошки статус био једанпут умерен, једанпут лош и 4 пута  слаб.

Каменица

.

Параметар који је утицао на недостизање доброг еколошког статуса и сврставања реке у категорију  умереног  еколошког статуса је амонијум јон, укупни колиформи и фекални колиформи, са просечним годишњим концентрацијама незнатно вишим од максимално дозвољених за категорију река друге класе.

Током године је река Чемерница одговарала добром еколошком статусу 2 пута и умереном 4 пута .

Чемерница

Еколошки потенцијал реке Чемернице је , током 2016. године био лош, а карактеристичан параметри са највишим концентрацијама који су утицали на квалитет овог водног тела  бли су: амонијум јон, укупни колиформи,фекални колиформи и цревне ентерококе.

Појединачним испитивањима је констатовано даје током године еколошки потенцијал једанпут био слаб, 3 пута умерен и 2 пута лош

Реке Западна Морава, Каменица и Чемерница  су током године сходно Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ( Сл. Гл. РС бр.50/2012 ) припадале су III и  IV класи и одговарале су умереном или слабом еколошком статусу.

Према класификацији  реке које припадају III класи( умерен еколошки статус) на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену комбинације коагулације, флокулације , филтрације и  дезинфекције,за наводњавање, индустријску употребу ( процесне и расхладне воде) и за купање и за рекреацију.

Реке које припадају  IV  класи( слаб еколошки статус) на основу граничних вредности елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз примену третмана и унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу ( процесне и расхладне воде).

Површинске воде које припадају петој класи ( лош еколошки статус) не могу се користити ни у једну сврху.

Ипак се може закључити да је квалитет воде у свим рекама био знатно бољи у односу на квалитет 2015. године.

Заједничко за сва испитивања је да је највеће оптерећање река забележено током јуна месеца када је било и доста падавина, као и то да је на квалитет свих река највише утицало фекално загађење ( концентрације амонијака  и бактерије фекалног порекла).

Самим тим, увођењем ефикасног пречишћавања фекалних отпадних вода пре улива у реципијенте, знатно би се одразило и на квалитет воде у рекама , а самим тим на еколошки систем нашег града.

НАЧЕЛНИК ЦЕНТРА ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ

____________________________________ Др Весна Maнић, спец. хигијене