У Р Б А Н И С Т И Ч К И  П Р О Ј Е К А Т

Етно комплекс Соколићи,

на катастарским парцелама број 457/1 и 457/3 КО Соколићи

# УВОД

## Правни и плански основ за израду Урбанистичког  пројекта

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта Етно комплекс Соколићи, на катастарским парцелама број 457/1 и 457/3 КО Соколићи (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) садржан је у:

- Члану 60, 61, 62 и 63 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/2021).

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019).

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у:

- Просторном плану града Чачка („Службени лист града Чачка“ бр. 17/2010) (у даљем тексту: Просторни план).

*За потребе израде Урбанистичког пројекта добијена је Информација о локацији бр. 958-139/2022-IV-2-01 од 11.03.2022.године.

## Циљеви и задаци израде Урбанистичког пројекта

Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се кроз урбанистичко архитектонску разраду преиспита предметни простор и створи основа за даљу реализацију. Урбанистичким пројектом дефинисаће се услови за уређења и изградњу нових објеката на предметном простору, а све у складу са Просторним планом.

## Граница и обухват Урбанистичког пројекта

У обухват Урбанистичког пројекта улазе целе катастарске парцеле број 457/1 и 457/3 обе КО Соколићи. Граница обухвата је приказана на графичком прилогу бр.1 „Катастарско - топографска подлога са приказом границе Урбанистичког пројекта“.

Површина обухвата Урбанистичког пројекта је 7350m2.

Граница Урбанистичког пројекта је дефинисана координатама:

## Условљеност из планске документације

Према Просторном плану града Чачка цела к.п. бр. 457/3 и део к.п. бр. 457/1 обе КО Соколићи се налазе у делу намењеном за грађевинско земљиште – планирани грађевински реон, док се део 457/1 КО Соколићи налази у делу намењеном за пољопривредно земљиште (уз планирани грађевински реон).

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЕТНО КОМПЛЕКСА

Правило 242

Етно-комплексе развијати у циљу очувања традиционалне архитектуре села и неговања народног градитељства и традиције.

У оквиру комплекса предвидети смештајне капацитете, угоститељске и услужне објекте са пратећим садржајима, који су компатибилни овој намени.

•	 Највећа дозвољена спратност је Пр+Пк (приземље + поткровље)

•	 Максимални степен изграђености комплекса је 0,6

•	 Максимални степен заузетости комплекса је 40%

•	 Комплекс мора да има приступ на јавни пут

•	 Удаљеност објеката од пута је мин 5 м.

•	 Удаљеност од бочне стране парцеле је мин 2,5 м.

•	 Архитектуру објеката прилагодити климатским условима и традиционалним елементима народног градитељства.

Сви дати параметри важе за комплекс као јединствену грађевинску парцелу за коју је обавезна израда урбанистичког пројекта.

Правила урбанистичке регулације

Правило 2.

Правилима урбанистичке регулације дефинише се ширина појаса регулације у зависности од  функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре у профилу саобраћајнице, као хоризонтална, надземна и подземна регулација. Појас регулације у ситуационом плану, дефинише се регулационим линијама у односу на осовину пута. Најмања дозвољена ширина појаса регулације износи :

1.   државни пут I реда (ауто-пут) 	32,00 метара;

2.   остали државни путеви Iреда  	12,00 метара;

3.   државни пут II реда 	11,00 метара;

4.   градска магистрала 	18,00 метара;

5.   градска саобраћајница	15,00 метара;

6.   сабирна улица	10,00 метара;

7.   остале улице	 8,00 метара;

8.   површине намењене за стационарни саобраћај 	2,50 метара;

(за случај подужног паркирања у профилу улице ово растојање се додаје као

проширење на дефинисану ширину појаса регулације улице);

9.   бициклистичке стазе 	1,50 метара;

10.   бициклистичке траке 	1,00 метара;

(ово растојање се додаје као проширење на дефинисану ширину појаса   регулације улице);

11.   пешачке стазе 	1,50 метара;

12.   приватни пролази 	4,00 метара;

13.   општински путеви 	10,00 метара;

14.   некатегорисани путеви 	6,00 метара.

# ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

## Подаци о локацији

Урбанистичким пројектом обрађује се простор у површини од 7350m2, а који је до сада разрађиван Просторним планом града Чачка.

Предмет разраде се налази у селу Соколићи, Град Чачак, на катастарским парцелама број 457/1 и 457/3 КО Соколићи. Простор тангира Општински пут на источној страни и некатегорисани макадамски пут на јужној страни.

*приказ предметне локације у ширем окружењу

## Анализа постојећег стања

Предметни простор је у мањем делу изграђен. У његовом источном делу је препознат стамбени објекат, а на остатку аутохтона вегетација ливадског типа.

Простор је одређен Општинским путем са источне стране, некатегорисаним путем са јужне, неизграђеним површинама на западној и стамбеним објектима на северној и делимично јужној страни.

Главни колски приступ предметном простору се остварује директно са Општинског пута, са источне стране, док постоји и могућност приступа са некатегорисаног пута, са његове јужне стране.

Предметни простор је релативно правилног облика у паду од истока (325,41) ка западу (315,5), са максималном висинском разликом око 10м на дужини од приближно 115м.

На западној страни се пружају визуре ка Овчару и Каблару што је уједно било и једна од основних водиља у планирању и пројектовању читавог комплекса

# УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ

## Урбанистичка организација локације

Комплекс у функцији етно туризма се планира на деловима катастарских парцела број 457/1 и 457/3 обе КО Соколићи. Остаци ових катастарских парцела, њихови источни делови су у функцији јавне саобраћајне површине (Општински пут).

Повезивање предметног простора на јавну саобраћајну мрежу остварено је у једној тачки са улазом и излазом на истом месту.

Просторна организација се заснива на успостављању обликовног и функционалног реда у оквиру предметног простора, а у складу са његовим просторним могућностима.  Према западној страни се пружају визуре ка Овчару и Каблару па је та повољна карактеристика терена била полазна тачка у планирању читавог комплекса.

Планирана је изградња седам нових објеката који су постављени као слободностојећи, а у функцији су етно туризма. Категоришу се као преноћишта за омладину (хостеле), планинарски домови, дечији и породични кампови, бунгалови за одмор, одмаралишта, друге зграде за одмор и ноћење излетника које нису другде разврстане, а према Правилнику о класификацији објеката ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

Планирање комплекса са седам објеката захтевало је њихово груписање и формирање зона у функционалном смислу. Пријемна зона је формирана на истоку као централни објекат и кућа домаћина, затим зона за смештај гостију на западу коју чини четири слободностојећа и један двојни објекат и зона за одмор, релаксацију активности на отвореном која је позиционирана у средини између две поменуте зоне.

Централни објекат је најдоминантнији и садржи: пријемни део са фоајеом, тоалетима, канцеларијом, рестораном, магацином, складиштем,  смештајну јединицу за особе са инвалидитетом,  две мултифункционалне просторије које се по потреби могу користити као дечје играонице и сале за конференције и сл.

Кућа за породицу домаћин је позиционирана у југоисточном делу са посебним пешачким приступом.

Зона за смештај гостију је позиционирана у западном делу комплекса са пет објеката постављених у истом ритму, међусобно повезаних перголама. Сви објекти су постављени један поред другог са улазима на источној страни и визурама окренутих ка истоку.

Архитектура свих објеката је у маниру савременог сагледавања и обликовања традиционалне куће овог краја. То се односи на функционалне елементе (улазни трем, пространа тераса, огњиште), материјализацију фасада (природни материјали – дрво), као и у смислу волумена и обликовања (куће са кровом на две воде и забатним зидовима). Фасадна облога на свим објектима је од вертикално постављених дрвених талпи и на тај начин је формирана складна целина од седам објеката различитих габарита и волумена али исте материјализације.

Детаљнији опис свих објеката у оквиру комплекса је дат у оквиру Идејног решења.

Слободне површине у оквиру комплекса подразумевају паркинге на отвореном, затим уређене зелене површине и колске и пешачке стазе чије уређење је детаљније дато у посебном поглављу 3.2. Начин уређења слободних и зелених површина.

Колски саобраћај за посетиоце и кориснике простора планиран је само до паркинга где је организовано паркирање за све кориснике предметног простора.

Унутрашње саобраћајно-манипулативне површине, у оквиру зоне за одмор, релаксацију и активности на отвореном су планиране за пешачки и колски саобраћај, али само за интервентна возила.

Фазност градње

Изградњи објеката се може приступити фазно, у складу са прибављеном техничком документацијом и потребама инвеститора. Сваку фазу реализације треба да прати и адекватно инфраструктурно опремање. Уколико се у току експлоатације укаже потреба могуће је у оквиру Просторним планом задатих параметара изградити нови објекат.

## Начин уређења зелених и слободних површина

Слободне површине у оквиру предметног простора организоване су у виду зоне за релаксацију и активности на отвореном са системом стаза и прилаза као и уређених зелених површина.

Зона за релаксацију и активности на отвореном се ослања на централни објекат са западне стране и у функционалном смислу чини његов наставак на отвореном.

Пројектовањем еколошког базена ''Био базен'', који за пречишћавање воде користи биљке, додатно је унапређена архитектура целог комплекса у визуелном погледу и у погледу додатних садржаја који су корисницима на услузи. Такође је планирано и постављање дечијих справа и игралишта за све узрасте, док су пројектоване ''трибине'' централно место за окупљање и интеракцију на отвореном. Својом позицијом и капацитетом омогућавају пројекције филмова на отвореном постављањем мобилног платна испред, као и разних других манифестација (представе, конференције и слично).

Применом природних материјала као завршне обраде на објектима у склопу комплекса и побољшањем вегетације у виду садње дрвећа различитих типова побољшава се микроклима и не нарушава се затечена амбијентална целина ужег и ширег подручија.

Функција зеленила у оквиру комплекса састоји се у следећем:

- пејзажно обликовање комплекса,

- стварање повољнијих санитарно-хигијенских услова,

- побољшање режима инсолације објеката, као и њихова заштита од ветра, прашине, буке и других аерозагађивача.

Уређење слободних површина етно комплекса уско је везано за распоред и карактер планираних објеката, организацију саобраћаја и паркинга у оквиру комплекса, распоред подземних инсталација, као и за функционалну намену зеленила у оквиру етно-туризма. Распоред објеката и осталих елемената партера условљава одређену шему кретања саобраћаја.

Улаз у комплекс наглашен је групицама стубастих четинара, комбинованим са ниским, кугласто формираним четинарским шибљем.

На појединим деловима паркинга планирани су линеарни засади лишћара кугласте форме, комбиновани са нижим зимзеленим и листопадним шибљем интересантног колорита.

По ободу предметног простора, делимично са северне и јужне стране обухвата, предвиђена је садња линеарно распоређених четинара, који на неки начин ограђују комплекс од суседа. Овај појас може се формирати комбинацијом различитих врста четинара, разнородних по форми и боји или коришћењем једнородних врста.

Остатак комплекса, уређен је у пејзажном стилу, комбиновањем вегетације сачињене од четинарског и лишћарског дрвећа разнородног по форми и висини са шибљем различите категорије и колорита, формирајући у појединим деловима обухвата издвојене амбијенталне целине.

При одабиру садног материјала предност је дата врстама са већом биолошком вредношћу, тј. онима које припадају датој биљној заједници, при томе дајући прво место растињу са већим транспирационим капацитетом и дужим вегетационим периодом. Избором биљног материјала  разнородног по форми и боји, постиже се декоративно обликовање зелених површина. При одабиру врста избегаване су оне са алергеним дејством, које би могле да буду штетне по здравље. У избор садног материјала укључено је и биље са одређеним санитарним деловањем, као што су фитонцидне, бактерицидне и медоносне биљке. За озелењавање се препоручује употреба аутохтоне вегетације.

Разноликошћу пејзажне композиције, код корисника простора се изазива ведро расположење. У ту сврху се користе дрвеће и жбуње које с јесени мења боју, као и четинари различито облика. Висинском градацијом зеленила, као и формирањем слободних затравњених површина, постиже се уважавање потребе у светлу и сенци, за различите делове комплекса. Посебно треба нагласити да зелене површине у оквиру комплекса захтевају интензивно одржавање.

Све стазе унутар комплекса су предвиђене од природних материјала, као што су утиснути камен, дрвене талпе, разне гранулације туцаника и слично.

Паркирање за потребе комплекса је предвиђено у источном делу, између Општинског пута и објекта бр.1 са кога се приступа платоу главног објекта. Са платоа се настављају „трибине“ ка рекреативној зони.

Одлагање комуналног отпада је предвиђено у директном контакту са општинским путем, у залеђу паркинг простора. Положај и габарит простора за одлагање комуналног отпада су дати на графичким прилозима, а њихов број се може мењати у складу са потребама.

Кроз даљу разраду предметног простора треба планирати урбани мобилијар при чему је потребно предвидети исте типове урбане опреме (клупе за седење, корпе,  канделабри и остало).

## Услови за планирану градњу на парцели

Услови за градњу у оквиру предметног простора су дати у складу са Просторним планом града Чачка.

Предлог препарцелације

У даљој реализацији планираних садржаја потребно је урадити препарцелацију којом би се катастарске парцеле у функцији комплекса објединиле и на тај начин би се формирала јединствена грађевинска парцела, а на начин како је то предложено овим УП-ом и у свему према Правилнику  о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015).

На графичком прилогу бр.8 дат је Предлог препарцелације за формирање јединствене грађевинске парцеле, поштујући општа правила препарцелације у погледу величине, облика и површине грађевинске парцеле. Грађевинској парцели је обезбеђен адекватан приступ са јавне саобраћајне површине.

Овим предлогом препарцелације се као коначан резултат добија ЈЕДНА грађевинска парцела и ЈЕДНА катастарских парцела, а начин формирања, намена и биланси површина су дати у следећој табели:

| Нова парцела | Број катастарске парцеле | НАМЕНА Према важећем ППГ Чачка | ПОВРШИНА ФОРМИРАНЕ ПАРЦЕЛЕ (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП1 | део 457/1 и 457/3 обе КО Соколићи | Површина остале намене (планирани грађевински реон) | 7304 |
| КП1 | део 457/1 и 457/3 обе КО Соколићи | Површина јавне намене (саобраћајне површине) | 46 |
| УКУПНО | 7350m2 |

Третман постојећих објеката

Постојећи објекат који се налазе на предметној локацији је планиран за уклањање.

Услови изградње за нове објекте у функцији комплекса

- У оквиру комплекса поставити објекте у функцији етно туризма (објекат бр. 1 – објекат бр. 7)  са садржајима који су дефинисани Идејним решењем. Идејно решење, које је саставни део Урбанистичког пројекта, није обавезујуће у смислу функционалне организације. У даљој разради кроз техничку документацију могућа су одступања у оквиру задатих габарита, а у складу са потребама и уз поштовање правила и прописа за изградњу дате врсте објеката.

- Објекте постављати као слободностојеће у оквиру комплекса, иза планиране грађевинске линије, а према графичком прилогу на којем су дате координате тачака за обележавање планираних објеката – Лист бр. 4.Ситуациони приказ урбанистичког решења са основом приземља.

- Грађевинска линија  је постављена на 15,6м у односу на регулациону линију ка општинском путу. Подземна грађевинска линија је постављена на 10,3м због потребе постављања резервоара за санитарну воду. На графичким прилозима је приказана и грађевинска линија која је задата Просторним планом.

- Међусобно удаљење објеката, као и удаљење нових објеката од граница суседне парцеле је дефинисано кроз поставку објеката и дато је на графичким прилозима. Однос према суседним парцелама је на минималном растојању од 2,5м.

- Величина парцеле за предвиђене садржаје се поклапа са границом комплекса. Граница грађевинске парцеле за изградњу нових објеката је одређена регулационом линијом са источне стране и границама катастарских парцела са свих осталих страна па је њена површина 7304м2.

- Спратност објеката: П, Су+П и П+Пк

- Ограђивање комплекса је могуће. Урбанистичким пројектом је предвиђено да се комплекс одвоји од суседа и према јавној саобраћајној површини линеарним зеленилом, али постоји могућност ограђивања и то транспарентном оградом без парапета максималне висине 1.4м. а уколико се јави потреба приликом даље разраде.

- Колски приступ комплексу са јавне саобраћајнице предвиђен је на једном месту, са општинског пута.

- Минимални степен комуналне опремљености подразумева прикључење на електроенергетску, телекомуникациону, гасоводну  мрежу и на систем водовода и канализације, а на начин како је предвиђено овим УП-ом.

## Биланс површина

Параметри задати Просторним планом

Највећа дозвољена спратност је Пр+Пк (приземље + поткровље)

Максимални степен изграђености комплекса: 0,6

Максимални степен заузетости комплекса је 40%

Биланси површина на нивоу комплекса – ГП 1

| Намена | П m2 | Спра-тност | П под обј. m2 | БРГП m2 | Из | Ии | Зеле-нило | Слободне површине |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Објекти у функцији етно туризма | 1570,89 | П, Су+П, П+Пк | 1570,89 | 2554,72 | 21,51% | 0,35 | / | / |
| Зелене површине | 4001,6 | / | / | / | / | / | 54,79% | / |
| Остале слободне површине | 1731,01 | / | / | / | / | / | / | 23,70% |
| Укупно | 7303,50 | / | 1570,89 | 2554,72 | 21,51% | 0,35 | 54,79% | 23,70% |

Остварени биланси површина на нивоу обухвата целог УП-а

| Намена | П m² | Површина под објектима m² | БРГП m² | Из | Ии | Спратност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парцела у функцији комплекса | 7303,50 | 1570,80 | 2554,72 | 21,37% | 0,35 | П, Су+П, П+Пк |
| Саобраћајне површине | 45,67 | / | / | / | / | / |
| Укупно УП | 7349,17 | 1570,80 | 2554,72 | 21,37% | 0,35 | П, Су+П, П+Пк |

Паркирање:

- Остварен број паркинг места УП-ом:

17 ПМ укупно:

- 1ПМ на 70м2 корисног простора – 595м2/70=9ПМ

- 1ПМ на 1 апартман – 8ПМ

## Начин прикључења на инфраструктурну мрежу

### 3.5.1 Саобраћај

Предметни простор се налази са леве стране општинског пута Прељина-Соколићи.

Локација је у паду од општинског пута према западу 7% до 8%.

Са овог пута су планирани улази у локацију: колски уз бочну северну страну, а пешачки по средини локације у правцу главног улаза у објекат бр.1 и споредни пешачки улаз за домаћина са јужне стране.

Саобраћај у оквиру локације је планиран тако да подржи све планиране садржаје у смислу доставе као и заштите од пожара.	 Интерна саобраћајница је у зони где се очекује двосмеран саобраћај ширине 5,0м, а ван тога ширине 3,5м. Пешачке саобраћајнице су ширине 2,4м, 1,60м и мање. За потребе заштите од пожара кроз зелену површину  обезбеђен је коридор 3,5м чиме је омогућен  приступ ПП возилима до свих објеката на локацији. За потребе прежњења септичке јаме на саобраћајници је планирана  ниша  између објеката бр. 3 и 4. Са тог растојања је то могуће обављати. Сви радијуси на скретањима обезбеђују проходност очекиваних возила.

Паркирање путничких возила на локацији је планирано на источној страни поред општинског пута лево после колског улаза тако што би се организовао паркинг са дворедним управним паркирањем са 17ПМ.

Кроз паркинг је планиран пешачки пролаз са широким коридором делећи га на два дела, како би се отворила визура према улазу главног објекта на локацији.

Нивелација:

Нивелационо комплекс чине две терас. Прва на којој је паркинг за путничке аутомобиле, приступ објектима бр.1 и 2 са платоима, резервоар за санитарну воду  и друга на којој је еколошки базен, резервоар за хидрантску мреже, уређена зелена површина  и приступ објектима бр. 3,4,5,6,7. Обе терасе су у нагибу у правцу природног пада терена  између којих ће бити благе шкарпе.

Коловозне конструкције и застори:

Имајући у види намену локације као и идеју пројектанта да све саобраћајне површине буду са застором од природних материјала (макадама или  камених плоча) коловозна конструкција колских саобраћајница је:

Дробљени камен 32.................................10см

Мех.стабилизација - дроб.камен 0/32.....15см

Тампон-дроб камен 0/64............................20см

Укупно:........................................................45см

Коловозна конструкција пешачких саобраћајница

Камене цепане плоче.................................6см

Гранулисани шљунак 4/8мм.......................4см

тампон - дроб.камен 0/32.........................20.см

Укупно:........................................................30см

Оивичење

Оивичење свих саобраћајних површина и платоа је планирано са каменим  ивичњаком 8/20 без надвишења у односу на коловоз.

### 3.5.2 Комунална инфраструктура

#### 3.5.2.1. Хидротехничка инфраструктура

Водоводна мрежа

Постојеће стање

На подручју у оквиру кога се налази предметни простор нема изграђене водоводне мреже. У току је изградња подсистема за водоснабдевање МЗ Горња Горевница, Вранићи, Милићевци и Соколићи. Предвиђено је да прилазним путем поред предметне парцеле буде изграђена водоводна линија ПЕ 63mm. Будући објекти ће се прикључити на водоводну линију када буде изграђена према условима ЈКП ,,Водовод'' - Чачак.

Планирано решење

Како на подручју плана нема изграђене водоводне мреже то је потребно изградити два резервоар, један за санитарну и други за хидрантску воду. Вода за санитарне и хидрантске потребе би се одговарајућим пумпама пумпале у санитарну и хидрантску мрежу које су предвиђене да буду одвојене. Санитарна вода код резервоара мора се хлорисати. Потребна запремина за противпожарне потребе износи 72m³ корисне запремине. Потребно је предвидети одговарајућу запремину резервоара за санитарну воду према хидрауличком прорачуну. Вода у резервоар би се допремала ауто-цистернама са градског водовода. После изградње водоводне линије ПЕ Ø63mm поред предметне парцеле резервоар за санитарне потребе би био искључен са мреже. На 2,0m од регулационе линије предвиђен је водомерни шахт за будућу санитарну мрежу. Планирано је да сви будући објекти буду прикључени на санитарну водоводну мрежу.   Водоводне цеви за санитарну мрежу су спољашњег пречника Ø65mm, Ø50mm, Ø32mm и Ø25mm, а за хидрантску Ø110mm. На потребним местима су предвиђени надземни хидранти пречника Ø80mm. Потребна количина воде за гашење пожара износи 10 l/s, а потребан притисак на хидрантима 2,5 бара. Водоводне цеви се постављају у рову на постељицу од песка. Затрпавање рова испод поплочаних површина је шљунком а испод зелених површина земљом из ископа у слојевима од 30cm. са потребним квашењем и набијањем. Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,0m. до врха темена цеви. Положај резервоара за санитарну и хидрантску мрежу и њихов габарит дат је у графичким прилозима а у поступку израде пројектно-техничке документације  у складу са прорачунима дефинисати габарит и положај.

Фекална канализација

Постојеће стање

На подручју у оквиру кога се налази предметни простор не постоји фекална каналузација а није ни планирана  њена изградња.

Планирано решење

У оквиру комплекса предвиђена је фекална канализација која прикупља отпадне воде од свих планираних објеката. Тако прикупљене отпадне воде се одводе до водонепропусне септичке јаме. Капацитет септичке јаме одредити у зависности од времена пражњења исте. Отпадне воде из кухиње ресторана посебно водити на сепаратор маст на коме ће да се врши пречишћавање исте. Канализационе цеви су од тврдог ПВЦ-а пречника Ø160mm и Ø200mm ободне крутости СН 8. Постављају се у рову на постељицу од песка. Затрпавање рова је шљунком испод поплочаних површина и земљом из ископа испод зелених површина у слојевима од 30cm. са потребним квашењем и набијањем.  На потребним местима су предвиђени ревизиони силази чије растојање не сме бити веће од 50m. Ревизиони силази су од готових АB прстенова пречника Ø1000mm. Завршавају се са ливеногвозденим поклопцем и рамом за средње саобраћајно оптерећење. На потребним местима су планирани ревизиони силази. Ревизиони силази се састоје од готових АБ прстенова и завршавају се са ливено-гвозденим поклопцима и рамом.

Атмосферска  канализација

Постојеће стање

На подручју у оквиру кога се налази предметни простор нема изграђене атмосферске канализације.

Планирано решење

Обзиром да не постоји атмосферска канализација не постоји ни могућност одводњавања површинских вода у атмосферску канализацију. Атмосферске воде са објеката, саобраћајних и другуих површини у оквиру простора обухваћеног Урбанистичким пројектом одвести у затрављене површине у оквиру сопствене парцеле без усмеравања површинске воде на јавну саобраћајницу или суседне парцеле.

#### 3.5.2.2. Електроенергетска инфраструктура

На простору у обухвату УП не постоји изграђена електроенергетска мрежа и објекти.  Околно подручје снабдева се из трафостанице СБТС 10/0,4 kV/kV „Домановићи“ и пратеће надземне нисконапонске мреже. У зони постојеће саобраћајнице постоје инсталације јавног осветљења у виду светиљки на бетонским стубовима и надземним водовима нисконапонске мреже.

Планирани објекти у обухвату УП ће се снабдевати електричном енергијом изградњом прикључка од постојеће мреже до слободностојећег ормана мерног места који ће се поставити унутар будућег комплекса, на граници са површином јавне намене-саобраћајницим. Од ормана мерног места ће се изградити пратећа нисконапонска мрежа до свих објеката, као и инсталација спољног осветљења која ће се прикључити на унутрашњу инсталацију комплекса. Планирана мрежа у комплексу се може градити и подземно и надземно. За осветљење комплекса се предвиђа постављање стубних расветних тела са ЛЕД светиљкама високе енергетске ефикасности (карактеристика мин. 10 W, 4000 К и 800 lm), а тачан положај стубова осветљења и прорачун осветљаја ће се одредити приликом израде пројектно-техничке документације. За осветљење простора око објеката се могу користити и зидне светиљке (фењери и сл.).

Електрична енергија ће се користити и за потребе грејања/хлађења објеката коришћењем термотехничких система (гасни котлови, топлотне пумпе и сл.). Развод грејних/расхладних тела у објектима ће се одредити приликом израде пројектно-техничке документације.

На кровним површинама објеката се могу постављати соларни фотонапонски модули за производњу електричне енергије.

Услови за постављање инсталација

  - Каблови се положу слободно у ров, дубине 0.8 m и одговарајуће ширине При полагању кабла на регулисаним површинама поставља се само једна PVC трака за упозорење на 40cm изнад кабла, док се на нерегулисаном терену постављају две упозоравајуће PVC траке изнад сваког кабла.

  - При укрштању са другим врстама инсталација обавезно се придржавати важећих прописа о међусобном растојању између различитих врста инсталација. При паралелном вођењу енергетских и телекомуникациомних каблова најмање растојање мора бити 0.5 m за каблове напона до 10kV односно 1 m за каблове напонског нивоа преко 10 kV. Угао укрштања инсталација мора да буде 90 степени односно под правим углом.На местима укрштања ископ вршити ручно.

  - При паралелном полагању енергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0.5 m. Није дозвољено електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације. При укрштању електроенергетских каблова са гасоводом вертикално растојање мора бити веђе од 0.3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0.5 m.

  - Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла. Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m  у насељеном месту, односно најмање 1,2 m изван насељеног места;

  - Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;

Ближе услове за пројектовање и прикључење одредиће надлежна електродистрибуција приликом процедуре издавања локацијских услова.

#### 3.5.2.3. Телекомуникациона инфраструктура

На простору у обухвату УП не постоје изграђене телекомуникационе инсталације. Да би се планирани комплекс прикључио на телекомуникациону мрежу потребно је прво у постојећој саобраћајници у планираном коридору поставити две РЕ цеви Ф40 mm и по потреби монтажна или зидана мини кабловска окна која ће служити за провлачење претплатничке или оптичке ТК мреже. Од ове мреже ће се одвојити прикључци до сваког од објеката у комплексу. Према условима „Телеком Србија“ а.д., технички услови за прикључење на телекомуникациону мрежу су следећи:

  - У сваком објекту предвидети најмање две/три телефонске линије;

  - У оквиру унутрашњег телефонског развода предвидети инсталационе каблове за компјутерску мрежу и структурно каблирање, као и једну слободну успонску цев за будуће потребе;

  - Сац унутрашњи телефонски развод довести до прикључних кутија-стубића;

  - Прикључне кутије монтирати на спољађњој страни зида новопројектованих објеката, најмањег капацитета 2х2/6х2;

  - У темељима објеката уградити 2 ПВЦ цеви пресека 110 mm  тако да излазе 1m ван темеља објеката;

  - Приликом изградње пословних објеката , по члану 43 Закона о електронским комуникацијама, инвеститори су дужни да изграде пратећу инфраструктуру потребну за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме до просторија корисника, у складу са прописаним техничким и другим захтевима;

  - Сви радови морају бити изведени по прописима које је издала ЗЈПТТ Београд.

У комплексу се могу градити и друге електронско-комуникационе инсталације - структурни кабловски систем (телефонска и локална рачунарска мрежа), стабилна инсталација за дојаву пожара и гашење пожара у електроорманима, систем видеообезбеђења (ЦЦТВ), систем рампи и наплата паркинга, као и постављати (на кровне површине) антенски системи мобилне телефоније.

#### 3.5.2.4. Термотехничка инфраструктура

У контакту са предметним простором постоји изграђен дистрибутивни гасовод ДН 63мм који није пуштен на коришћење..

Обзиром да је дистрибутивна гасоводна мрежа у изградњи, прикључак комплекса извршиће се на постојећу дистрибутивну мрежу када се за то створе услови,  а према условима имаоца јавног овлашћења.

Унутрашња гасна инсталација (УГИ)

При пројектовању и извођењу УГИ у свему се придржавати „Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације” (“Службени лист СРЈ” број 20/1992 и број 33/1993).

Вод од КМРС до објекта извести подземним ПЕ гасоводом ако је у питању „самостојећи” КМРС или по фасади објекта ако је у питању „фасадни“ КМРС.

Дубина полагања гасовода је од 60-100cm;

Укрштање са осталим инсталацијама је под правим углом, на растојању од мин 40cm;

Минимално растојање од темеља објекта је 1m.

При извођењу дворишног вода, обавезан ручни ископ, због подземних инсталација.

Гасна инсталација унутар објеката корисника може се изводити:

- од црних бешавних цеви или

- од бакарних цеви.

Обавезно је инсталирати запорни орган (кугласту славину за гас) у објекту, ако постоји више потрошача гаса.

Пројектом УГИ се мора решити вентилација и одвод димних гасова од свих потрошача гаса, а све у складу са Правилником о техничким нормативима за УГИ.

За потребе грејања/хлађења објеката може се користити и електрична енергија коришћењем термотехничких система смештених у техничке просторије или на кровним површинама као и применом топлотних пумпи.

# ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

На основу расположивих података о терену, као и на основу визуелног прегледа може се закључити да на терену нема деформација и појава које би указивале да је терен нестабилан.

Према важећој законској регулативи – Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручијма (Сл. Лист СФРЈ 52/90), за оцену сеизмичности терена, меродавна је Сеизмолошка карта из 1987. године и Карта сеизмичког хазарда Р. Србије из 1998. године. Предметна локација, на олеатама макросеизмичког интензитета земљотреса, налази се у зони 8.0 – 9.0° МСК – 64 Medvedev-Sponheuer-Karnik) скале. Вредност хоризонталног убрзања осциловања тла износи око 0.25g <Acc<0.30g.

За сваку нову градњу у оквиру предметног простора потребно је урадити Елаборат о геотехничким условим изградње који се прилаже уз пројекат за грађевинску дозволу.

# МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

## Мере и услови заштите животне средине

При изради Урбанистичког пројекта поштоване су основне мере и услови заштите животне средине:

- на предметној локацији, није планирана делатност која угрожава квалитет животне средине, производи буку или непријатне мирисе;

- на предметној локацији, није планирана изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живљења суседа или сигурност суседних објеката;

- обезбеђено је прикључење планираних објеката на комуналну инфраструктуру, у складу са законским прописима;

- обезбеђено је одвожење и евакуација комуналног отпада, на законом прописан начин.

## Мере заштите непокретних културних и природних добара

Према Просторном плану у обухвату УП-а се не налазе утврђена добра која уживају претходну заштиту у складу са Законом о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон). У складу са тим Извођач/Инвеститор имају законску обавезу да поштују мере и поступе у складу са њима:

- Уколико се приликом земљаних радова у оквиру урбанистичког пројекта наиђе на археолошки материјал Инвеститор/Извођач су у обавези да обуставе радове и обавесте Завод као територијално надлежну установу заштите. Уколико се утврди да наведена непокретност или покретни материјал имасвојство културног добра стручни тим Завода као територијално надлежне установе може повремено обуставити радове. У складу са природом добра Завод може прописати меру континуираног надзора уз ручни ископ или извођење заштитних археолошких ископавања.

- Инвеститор/Извођач су дужни да предузму мере заштите како откривени археолошки материјал не би био уништен и оштећен.

- Уколико се приликом радова наиђе на грађевинске остатке од интереса за Републику Србију, надлежни Завод ће у договору са Републичким заводом и надлежним Министарством културе и информисања израдити мере техничке заштите откривених остатака.

- Трошкове ископавања, праћења радова и конзервације откривеног материјала сноси Инвеститор.

У оквиру предметне локације према Просторном плану нема заштићених природних добара.

Обавеза је инвеститора извођења радова, сходно члану 99. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), да уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералошко –петролошког порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести министарство надлежно за послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. На основу члана 109. Закона о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

## Мере заштите од пожара и експлозија

При изради Урбанистичког пројекта поштоване су основне мере заштите од пожара:

- Тренутно не постоји изграђена водоводна мрежа а планирана није капацитета који обезбеђује довољно количине воде па је Урбанистичким пројектом предвиђен резервоар са пумпом за хидрантску воду. На овај начин ће се обезбедити потребна количина воде за гашење пожара. У оквиру комплекса је предвиђен је развод хидрантске мреже са надземним хидрантима.

- Урбанистичким пројектом је обезбеђен приступ ватрогасним возилом до објеката,

- Функционалном организацијом објеката и његовим положајем на парцели омогућена је евакуација и спасавање људи.

Приликом пројектовања и изградње објекта, који се гради према закону који уређује област планирања и изградње, морају се обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако да се у случају пожара:

- Очува носивост конструкције током одређеног времена,

- Спречи ширење ватре и дима унутар објекта,

- Спречи ширење ватре на суседне објекте,

- Омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон)

- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18)

- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од габарита објекта.

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 80/15, 67/17 и 103/18), Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 – исправка, „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).

У поступку спровођења обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искуства, као и

-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92).

-Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18).

- Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 85/15) утврђује који су објекти од значаја за одбрану.

- Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92).

## Мере приступачности особама са инвалидитетом

Приликом пројектовања објеката за јавну употребу, саобраћајних и пешачких површина (тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, прилази до објеката и сл.), мора се омогућити несметан приступ, кретање и боравак  особама са инвалидитетом, деци и старим особама, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. Гласник РС”, бр. 22/15), као и осталим важећим прописима, нормативима и стандардима који регулишу ову  област.

Нивелације свих пешачких стаза и пролаза је урађена у складу са важећим прописима о кретању особа са посебним потребама.

Обзиром да су коте подова приземља на свим објектима надвишене за 10см у односу на будућу нивелацију пешачке стазе односно тротоаре планиране су рампе приликом  реализације партера на свим објектима.

Испоштоване су одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС број 33/06 и 13/2016) , у погледу члана 13.

## Мере управљања отпадом

Управљање отпадом на локацији мора бити у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.закони) и подзаконским актима.

На предметној локацији, а у складу са наменом простора, предвиђено је одлагање комуналног отпада и опредељена је површина за смештај контејнера, на самом крају локације, са  источне стране комплекса, уз општински пут.

Зорица Сретеновић, дипл.инж.арх.

(лиценца: 200 0451 03)